新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：新宾住房和城乡建设局

2021年9月

目   录

1 总则	8

1.1 编制依据	8

1.2 评价目的及指导思想	11

1.3 评价工作原则	13

1.4 环境保护目标	13

1.5 环境影响识别及评价因子	15

1.6 环境质量功能区划及评价标准	16

1.7 评价等级及评价范围	23

2 项目现状概况	28

2.1 新宾镇蓝旗村生活垃圾填埋场现状	28

2.2 现有项目建设规模及项目组成	28

2.3 现有项目污染物排放及治理	29

2.4 现有项目封场后生态恢复	30

2.5 蓝旗村生活垃圾填埋场的主要环境问题	30

3 项目概况	32

3.1 项目概况	32

3.2 项目建设规模	33

3.3 项目原辅材料消耗、能源消耗	34

3.4 项目公用工程	36

3.5 项目工作制度	36

3.6 厂址选择	36

3.7 项目平面布置	37

4 项目工程分析	40

4.1 项目施工期工程分析	40

4.2 项目营运期工程分析	44

5 环境现状调查与评价	88

5.1 建设项目周围地区环境状况	88

5.2 环境质量现状调查与评价	90

6 环境影响预测及评价	105

6.1 施工期环境影响预测与评价	105

6.2 营运期环境影响预测与评价	110

7 环境风险分析	168

7.1 评价等级的确定	168

7.2 环境敏感目标概况	169

7.3 环境风险物质识别	169

7.4 环境风险分析	171

7.5 环境风险防范措施及应急要求	171

7.6 分析结论	175

7.7 环境风险评价自查表	176

8 污染防治对策与可行性分析	178

8.1 施工期环境保护措施	178

8.2 营运期环境保护措施	180

8.3 封场期污染防治措施分析	192

9 总量控制分析	194

9.1 实施污染物总量控制的意义	194

9.2 污染物总量控制的目的原则	194

9.3 污染物总量控制因子	194

9.4 污染物总量平衡方案	194

10 环境经济损益分析	195

10.1 经济社会效益分析	195

10.2 环境效益分析	195

10.3 环保投资估算	195

10.4 环境经济损益分析	196

11 环境管理与监测	197

11.1 环境管理	197

11.2 环境监测	198

11.3 污染源排放清单一览表	201

11.4 “三同时”验收一览表	203

12 产业政策、选址及规划布局合理性分析	205

12.1 产业政策符合性分析	205

12.2 与法律法规相容性分析	205

12.3 选址合理性分析	214

12.4 “三线一单”相符性分析	214

12.5 小结	215

13 结论	216

13.1 项目建设内容	216

13.2 污染物产生及排放情况	216

13.3 环境质量现状及影响评价	216

13.4 环境影响预测及评价	217

13.5 污染防治对策与措施	218

13.6 总量控制指标	218

13.7 环境管理与监测	218

13.8 环境影响经济损益分析	218

13.9 政策相符性	219

13.10 选址合理性分析	219

13.11 公众参与调查结论	219

13.12 建议	219

13.13 综合评价结论	219

附件1 监测报告1	221

附件2 监测报告2	232

附件3 征地补偿协议	246

附件4关于调整大伙房饮用水水源保护区（抚顺部分）的批复	250

附件5委托书	263

前言

一、项目背景

根据国家对城市基础设施建设“环保先行”的要求，城市垃圾处理设施建设是一项重要的市政工程，生活垃圾的处理要切实做到“减量化、资源化、无害化”。城市生活垃圾经分类处理后，部分垃圾变废为宝，作为可回收利用资源回收利用，不再污染环境，同时可以降低垃圾填埋量。

随着新宾县人民生活水平的逐步提高，城市步伐逐渐加快，人口的增长，经济的发展和人们生活水平的提高，带来了城市的繁荣，也带来了相应的社会问题，生活垃圾的产生与垃圾处理的矛盾日益突出。目前新宾县城区及新宾镇日产生活垃圾约100吨，年产生活垃圾约3.65万吨，均采用填埋的方式运送至蓝旗村垃圾填埋场处理。

蓝旗村垃圾填埋场于2012年建成使用，占地面积10.5公顷，设计填埋库存容量123.85万m3（约为60.44万t），设计目的为处理新宾镇生活垃圾，设计能力为处理生活垃圾150t/d；目前已填埋生活垃圾62.83万m3，约为30.66万t；前期由于多种原因，蓝旗村垃圾填埋场一直未获得相关的环保手续。

经调研垃圾填埋场存在以下问题，第一点，原垃圾坝坝体填筑材料为风化料粗砂中砂砾砂，随着垃圾量的增多，且近年来雨水增多，导致垃圾坝存在溃坝风险，需对原垃圾进行加固处理；第二点，由于垃圾场建设使用时间较长，垃圾场内的边坡防渗膜已经严重破损，需尽快对场内的边坡防渗膜进行更换；第三点，目前新宾县生活垃圾未经分选直接填埋，未做到“减量化、资源化、无害化”。

根据新宾满族自治县住房和城乡建设局提供数据，新宾镇日均产生新鲜生活垃圾100t。新宾镇生活垃圾主要成分为有机（土）垃圾56.5吨（所占比例56.5%）；塑料垃圾15.5吨（所占比例15.5%）、金属垃圾0.3吨（所占比例0.3%）；建筑垃圾、石块、玻璃等7.7吨（所占比例7.7%））；渗滤水20吨（20%）。由于生活垃圾中包含多种类物质，选择分类处理后，塑料垃圾和金属垃圾回收再利用，可以降低生活垃圾场的填埋量，降低生活垃圾处理对环境产生的影响。

新宾住房和城乡建设局投资3700万元，对蓝旗村垃圾填埋场进行改善。改善主要分为两个部分：

一是在垃圾填埋场西北侧新建垃圾分选厂，分选厂包含一套垃圾分类处理装置，投产建成后可日分类处理生活垃圾100t。分选厂投产运行后，新宾镇生活垃圾（100t/d）全部运送至分选厂处理；分类处理后的生活垃圾中，塑料垃圾和金属垃圾外售；有机（土）垃圾、不可回收垃圾送至填埋场处理。

二是对原有坝体进行加固，并对边坡重新进行防渗处理，重新铺设边坡防渗膜并新增填埋场内车辆运输道路。

拟建项目投产后，新宾镇的生活垃圾能够全部采取分类处理的方式处置，不再使用直接填埋方式处理；金属垃圾、塑料垃圾回收后外售；新宾镇垃圾填埋场仅填埋有机（土）垃圾、不可回收垃圾，减轻了垃圾填埋场对周围环境的影响，能够实现生活垃圾的“减量化、资源化、无害化”。

可见，尽快实施新宾县生活垃圾分类填埋厂项目是十分必要的。

二、环境影响评价工作过程

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第686号令）中的有关规定，受新宾住房和城乡建设局委托，我公司于2019年8月承担了建设项目的环境影响评价工作。公司接受委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目符合国家及地方现阶段产业政策及相关法律法规的规定。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，类别为“城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”的项目，故本项目属编制环境影响报告书范畴。

2019年8月，我公司工作人员在建设单位及相关部门协助下开展现场踏勘、基础资料收集及调研等工作，在报告书编制过程中，我单位对项目的环境影响评价工作开展情况进行了网站公示，并以登报公示、粘贴公示等方式，对周围居民进行公众意见调查；在上述工作基础上，我单位根据《环境影响评价技术导则》及相关环境保护技术规范，编制完成《新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目环境影响报告书》。

三、关注的主要环境问题

报告书主要分析施工期设备安装噪声，施工人员生活污水、施工固体废物等环境影响；运营期主要分析了废气，生活及生产废水，生活垃圾、生产固废等对周围环境产生的不利影响，并提出相应的保护措施。

四、环境影响报告书的主要结论

新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目符合国家产业政策，项目选址及厂区平面布置符合环境保护要求；项目污染防治措施可靠，废气、废水、噪声、固体废物均能实现稳定达标排放和安全处置；环境影响预测表明本项目建设和投入运营后对周围环境影响较小；事故防范和应急措施完善可行，环境风险为可接受水平。从环保角度分析，本项目建设可行。

# 总则

## 编制依据

### 国家有关环保法律、法规

表 1-1 国家有关环保法律、法规一览表

| 序号 | 名称 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国环境保护法 | 2015年1月1日 | 中华人民共和国主席令第九号 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 2018年12月9日 | 中华人民共和国主席令第二十四号 |
| 3 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 2018年10月26日 | 中华人民共和国主席令第三十一号 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法 | 2018年1月1日 | 中华人民共和国主席令第七十号 |
| 5 | 中华人民共和国土壤污染防治法 | 2019年1月1日 | 中华人民共和国主席令第八号 |
| 6 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 2020年9月1日 | 第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订 |
| 7 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 2018年12月29日 | 中华人民共和国主席令第二十四号 |
| 8 | 《产业结构调整指导目录》(2019本) | 2020年1月1日 | 国家发改委发展改革委令 |
| 9 | 建设项目环境影响评价分类管理名录2021版 | 2021年1月1日 | 中华人民共和国生态环境部部令第16号 |
| 10 | 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知 | 2013年9月10日 | 国务院国发〔2013〕37号 |
| 11 | 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 | 2015年4月2日 | 国务院国发〔2015〕17号 |
| 12 | 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知 | 2016年5月28日 | 国发〔2016〕31号 |
| 13 | 《突发环境事件应急管理办法》 | 2015年6月5日 | 中华人民共和国环境保护部令第34号 |
| 14 | 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 | 2012年8月8日 | 环发【2012】98号 |
| 15 | 大气污染防治行动计划 | 2013年9月10日 | 国发【2013】37号 |
| 16 | 水污染防治行动计划 | 2015年4月2日 | 国发【2015】17号 |
| 17 | 土壤污染防治行动计划 | 2016年5月28日 | 中华人民共和国国务院 |
| 18 | 企业事业单位环境信息公开办法 | 2015年1月1日 | 中华人民共和国环境保护部第31号令 |
| 19 | 环境影响评价公众参与办法 | 2019年1月1日 | 生态环境部令第4号 |

### 地方有关环保法律、法规

表 1-2地方有关环保法律、法规一览表

| 序号 | 名称 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁省环境保护条例 | 2020年3月30日 | 辽宁省人民代表大会常务委员会公告（第79号）（2020修正） |
| 2 | 关于加强建设项目环境影响评价管理和环境风险防范工作的通知 | 2012年8月28日 | 辽环函【2012】346号 |
| 3 | 辽宁省水污染防治条例 | 2018年11月28日 | 辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议 |
| 4 | 辽宁省水污染防治条例 | 2019年2月1日 | 辽宁省第十三届人大常务委员会第七次会议 |
| 5 | 辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法 | 2013年7月19日 | 辽环发〔2013〕53号 |
| 6 | 关于加强建设项目环境影响评价管理和环境风险防范工作的通知 | 2012年8月28日 | 辽环函[2012]346号 |
| 7 | 关于调整大伙房饮用水源保护区（抚顺部分）的批复 | 2019年10月8日 | 辽政〔2019〕110号 |
| 8 | 辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案 | 2018年10月13日 | 辽政发〔2018〕31号 |
| 9 | 辽宁省大伙房饮用水水源保护条例 | 2020年3月20日 | 辽人大公告第20号2014年（2020修正二） |
| 10 | 辽宁省大气污染防治条例 | 2020年3月20日 | 辽人常[2017]71号（2020修正） |
| 11 | 环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法 | 2015年3月20日 | 辽环发[2015]17 |
| 12 | 辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知 | 2020年6月9日 | 辽环综函〔2020〕380号 |

### 国家环境影响评价技术规定

表 1-3国家环境影响评价技术规定一览表

| 序号 | 名称 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016） | 2017年1月1日 | 中华人民共和国环保部2016年第73号 |
| 2 | 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018） | 2018年12月1日 | 中华人民共和国生态环境部2018年第24号 |
| 3 | 《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ/T2.3-2018） | 2019年3月1日 | 中华人民共和国生态环境部 |
| 4 | 《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016） | 2016年1月7日 | 中华人民共和国环保部 |
| 5 | 《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009） | 2010年4月1日 | 中华人民共和国环保部 |
| 6 | 环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)（HJ 964-2018） | 2019年7月1日 | 环境部公告2018年第38号 |
| 7 | 《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011） | 2011年9月1日 | 中华人民共和国环保部 |
| 8 | 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013） | 2013年12月1日 | 中华人民共和国环保部 |
| 9 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018） | 2019年3月1日 | 中华人民共和国生态环境部 |
| 10 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91） | 1992年6月1日 | 中华人民共和国环保部 |
| 11 | 生活垃圾处理技术指南 | 2010年4月22日 | 建城[2010]61号 |
| 12 | 排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017） | 2017年6月1日 | 中华人民共和国生态环境部 |

### 编制技术依据

（1）《国家危险废物名录》，2021年1月1日；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》，2018年；

（3）《危险废物转移联单管理办法》，1999年；

（4）《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，2020年。

（5）《国民经济行业分类与代码》，2017年；

### 工程建设有关文件

（1）《新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目可行性研究报告》；

（2）建设单位提供的其它技术资料。

## 评价目的及指导思想

（1）通过工程分析，确定项目的废水、废气、噪声、固体废物等污染源源强，提出治理措施并分析其合理性、可行性和可靠性，确保污染物达标排放；

（2）从单位产品原材料消耗、能源消耗、公用工程消耗、污染物排放量等方面，评述项目的清洁生产水平；

（3）核定项目建成后污染物排放总量，在污染物满足排放标准的前提下，对项目的总量控制目标提出建议值；

（4）开展大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境现状监测，并进行环境质量现状评价，预测工程建成后对评价区环境的影响；

（5）论述本项目与国家相关产业政策的相符性，论述厂址选择的合理性及与抚顺市总体规划的相容性，从环保角度明确提出本工程是否可行的结论，为环境保护行政主管部门对项目的管理提供科学依据；

环评过程中贯彻“总量控制”、“节能减排”等指导思想。

本次评价的技术路线如下图所示。

图 1.2-1 本项目评价技术路线

## 评价工作原则

（1）要确保本工程的建设符合国家产业政策的要求、符合城镇总体规划的要求；

（2）评价将认真贯彻执行“污染源达标排放”、“污染物排放总量控制”等环境保护政策、法规及规定，确保项目建成投产后主要污染物排放总量，符合政府环保主管部门即将下达的排污总量控制指标的要求；

（3）环境影响评价要坚持为工程建设的决策服务，为环境管理服务，注重环评工作的政策性、针对性、公正性及实用性；

（4）评价内容要重点突出、结论明确、对策可行；

（5）在保证评价工作质量的前提下，尽可能利用该地区近几年的有关环境现状监测资料，不足部分进行现场测试补充，进行环境现状评价。

## 环境保护目标

### 污染控制目标

结合本项目污染物产生情况，并根据环境功能区划的要求，确定本项目污染控制的目标。即：做到全过程最大限度地减少污染物排放，确保项目实施后污染物浓度达标排放和污染物总量控制指标“双达标”；采取有效的事故安全防范及应急措施，使本工程的环境风险降低至最小。具体目标如下：

（1）废水污染控制目标：对本项目的废水治理及排水方案进行技术经济论证，确保废水达到本项目排放标准的要求。

（2）废气污染控制目标：对于本项目排放的废气，作好治理措施论证，采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，最大限度减少排放量。确保废气污染物达标排放，满足环境空气质量功能区划和污染物排放总量控制的要求。

（3）噪声污染控制目标：对本项目产生的各种类型噪声，从噪声源、污染途径及敏感目标等三种方式进行有效的 控制，确保项目建成前后声环境质量变化不大，对周边声环境敏感点影响最小。

（4）固体废物控制目标：采取有效的回收措施，最大限度地减少排放量，使固体废物达到最有效的回收再利用，同时做好固体废物的无害化处理工作。

（5）环境风险污染控制目标：采取有效的事故预防及应急措施，力争将事故风险降低至最小，杜绝污染水体及损害周围居民的事故性排放废水和废气等事故发生，使事故风险做到可控。

（6）污染物排放总量控制目标：在污染物达标排放的基础上，通过加强污染物治理措施，削减污染物排放总量，以满足总量控制指标的要求。

### 环境保护目标

垃圾填埋场位于新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村，项目四周均为林地；分类填埋厂位于垃圾填埋场西北侧。

项目周围具体环境保护目标见下表和图所示。

表 1.4-1 主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境敏感点 | 方位 | 坐标 | 距离（m） | 规模（人） | 环境功能及区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |
| 环境空气 | 蓝旗村 | 东南 | 453.19 | -430.23 | 670 | 500 | 《环境空气质量标准》GB3095–2012中二级标准 |
|  | 蓝旗朝村 | 东南 | 687.17 | -571.18 | 800 | 500 |  |
|  | 赵家堡子村 | 东南 | 1623.12 | -678.71 | 1766 | 800 |  |
|  | 南拨沟村 | 西南 | -1193.55 | -1623.49 | 1975 | 500 |  |
|  | 拨堡沟村 | 西南 | -1166.03 | -437.5 | 1200 | 400 |  |
| 地表水 | 苏子河（新宾上-禾目） | 南 | 77.37 | -857.45 | 860 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界 | -- | -- | -- | -- | 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类 |
| 土壤环境 | 占地范围外0.2Km范围内 | -- | -- | -- | -- | 《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 |

注：

①表中距离为项目边界距环保目标直线距离。

②坐标原点为分类填埋厂南侧边界（坐标：124.948486°E，41.719312°N）

图 1.4-1项目保护目标图

## 环境影响识别及评价因子

### 环境影响识别

本项目具体环境要素识别见下表。

表 1.5-1 环境影响要素识别矩阵

| 施工行为 环境资源 | 施工期 | 运行期 |
| --- | --- | --- |
|  | 土地 征用 | 地基 处理 | 建筑 施工 | 材料 运输 | 交通 车辆 | 外排 废气 | 外排 垃圾 | 外排 污水 | 厂界 噪声 |
| 环境 质量 | 水环境 |  | ●1 | ●1 |  |  |  |  | ■1 |  |
|  | 生态环境 | ■2 | ■1 | ●2 |  |  |  | ■1 |  |  |
|  | 空气质量 |  | ●2 | ●2 | ●2 | ●1 | ■2 |  |  |  |
|  | 声环境 |  | ●2 | ●3 | ●2 | ●2 |  |  |  | ■1 |

注：□/〇:长期/短期的有利影响；■/●：长期/短期的不利影响。数字1、2、3分别为影响程度等级，1级影响程度最小或可能没影响，2级肯定有影响，3级影响明显。

由上表可见，本项目施工期是短暂的，且影响较小，长期不利影响主要为营运期废气、废水、固废及噪声产生的影响。

### 环境影响评价因子

根据上述环境影响识别因子筛选，确定本项目环境影响评价因子如下：

- 大气环境评价：TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、NH3、H2S及臭气浓度；

- 地表水：pH值、COD、BOD、氨氮、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚；

（3）地下水：pH值、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氯化物、氟化物、氰化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、铁、铜、锌、镍、砷、铬（六价）、铅、镉、汞、挥发酚（类）、总大肠菌群；

（4）声环境：昼间等效声级Ld；夜间等效声级Ln；

（5）土壤环境：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚[1,2,3-cd]并芘、萘、石油烃。

## 环境质量功能区划及评价标准

### 环境质量功能区划

#### 环境空气功能区划

根据抚顺市人民政府，抚政发[2001]40号《印发抚顺市地表水环境功能区划和抚顺市环境空气质量功能区划的通知》，本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

#### 地表水环境功能区划

根据抚政办发〔2016〕32号《抚顺市人民政府办公厅关于调整抚顺市地表水环境功能区划的通知》，项目临近水体苏子河（新宾上-禾目）属于地表水Ⅲ类水域，执行地表水环境Ⅲ类标准。

#### 声环境功能区划

项目位于农村地区属于独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中乡村声环境功能的确定：乡村区域一般不划分声环境功能区，村庄原则上执行1类声环境功能区，独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求，所以本项目环境噪声属3类声环境功能区。

### 环境质量标准

#### 环境空气质量标准

本项目环境空气常规因子执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。

表 1.6-1 环境空气质量标准

| 污染物 | 单位 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | mg/m3 | 年平均 | 0.2 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  |  | 24h平均 | 0.3 |  |
| PM10 | mg/m3 | 年平均 | 0.07 |  |
|  |  | 24h平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | mg/m3 | 年平均 | 0.035 |  |
|  |  | 24h平均 | 0.075 |  |
| SO2 | mg/m3 | 年平均 | 0.06 |  |
|  |  | 24h平均 | 0.15 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.5 |  |
| CO | mg/m3 | 1小时平均 | 10 |  |
|  |  | 24h平均 | 4 |  |
| NO2 | mg/m3 | 年平均 | 0.04 |  |
|  |  | 24h平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| O3 | mg/m3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| NH3 | mg/m3 | 1h | 0.2 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | mg/m3 | 1h | 0.01 |  |

#### 地表水环境质量标准

项目临近水体为苏子河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见下表。

表 1.6-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 项 目 | pH值 | COD | BOD5 | NH3-N | 高锰酸盐指数 | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤6 | ≤0.05 | ≤0.005 |

#### 地下水质量标准

评价区地下水为Ⅲ类，其水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，见下表。

表 1.6-3 地下水环境质量标准  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值mg/L | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 6.5~8.5 | GB/T14848-2017Ⅲ类 |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 5 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 8 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 9 | 硝酸盐（以氮计） | ≤20 |  |
| 10 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 11 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 12 | 锌 | ≤1.0 |  |
| 13 | 镍 | ≤0.02 |  |
| 14 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 15 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 17 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 18 | 亚硝酸盐（以氮计） | ≤1.00 |  |
| 19 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 20 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 21 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |  |
| 22 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |

#### 声环境质量标准

项目声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见下表。

表 1.6-4  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 项 目 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

#### 土壤环境质量标准

土壤环境质量标准执行《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，具体标准限值见下表。

表 1.6-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（mg/kg）

| 序号 | 污染物 | 第二类用筛选值地 | 序号 | 污染物 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 2 | 镉 | 65 | 26 | 苯 | 4 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 4 | 铜 | 18000 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 5 | 铅 | 800 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 6 | 汞 | 38 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 7 | 镍 | 900 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 45 | 萘 | 70 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 46 | 石油烃 | 4500 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |  |  |

### 排放标准

#### 大气污染物排放标准

（1）施工期排放标准

本项目施工期废气执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中扬尘排放浓度限值，1.0mg/m3（郊区和农村地区）。

（2）营运期排放标准

排气筒恶臭污染物和厂界恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值中新建项目二级标准，见下表。

表 1.6-6 恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 污染物 | 排气筒高度m | 排放量，kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 20 | 0.58 |
| 2 | H2S | 20 | 8.7 |

表 1.6-7 恶臭污染物厂界标准值      单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.5 |
| 2 | H2S | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 20（无量纲） |

#### 废水污染物排放标准

废水排放污染物浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准。

表 1.6-8 GB16889-2008  表2  单位：mg/L

| 污水类别 | 排入新宾镇污水处理厂 |
| --- | --- |
| 执行标准 | GB16889-2008 表2 |
| 色度 | ≤40 |
| 悬浮物 | ≤30 |
| CODcr | ≤100 |
| BOD5 | ≤30 |
| 总氮 | ≤40 |
| 氨氮 | ≤25 |
| 总磷 | ≤3 |
| 总汞 | ≤0.001 |
| 总镉 | ≤0.01 |
| 总铬 | ≤0.1 |
| 六价铬 | ≤0.05 |
| 总砷 | ≤0.1 |
| 总铅 | ≤0.1 |
| 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 |

#### 噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。

表 1.6-9 建筑施工场界噪声排放限值  dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见下表。夜间频发的噪声，其峰值不准超过标准值10dB（A）；夜间偶发的噪声，其峰值不准超过标准值15dB（A）。

表 1.6-10 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 项 目 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

#### 固废标准

（1）一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）。

（2）本项目危险废物鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）相关规定。

（3）危险固体废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”。

## 评价等级及评价范围

### 评价等级

#### 大气环境影响评价工作等级

根据本项目的大气污染物的排放量，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN估算模式，估算几种主要大气污染物最大地面浓度，评价等级的判别公式如下：

式中：——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

——第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)表2评价工作等级判定，本项目工作等级判别见下表。

表 1.7-1 大气防护距离计算参数及计算结果

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

本次环评选择排放量较大的H2S、NH3为预测因子，采用导则推荐的估算模式（使用EIAProA2018软件， 含地形）对本项目大气污染物排放情况进行核算，结果见下表。

表 1.7-2 大气环境影响评价工作等级

| 污染源 | 污染物 | 预测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最大落地浓度贡献值（ug/m3） | 最大占标率 P max% | 标准值（ug/m3） | 最大落地浓度对应距离 L(m） |
| 有组织排放 | 恶臭气体 | H2S | 0.65765 | 6.58 | 10 | 75 |
|  |  | NH3 | 0.0665 | 0.03 | 200 |  |
| 无组织排放 | 恶臭气体 | H2S | 0.69477 | 6.95 | 10 | 23 |
|  |  | NH3 | 0.06948 | 0.03 | 200 |  |
|  | 恶臭气体 | H2S | 6.39762 | 63.98 | 10 | 23 |
|  |  | NH3 | 21.89955 | 10.95 | 200 |  |

由上表可知，本项目废气污染物中有组织排放H2S占标率最高为63.98%，Pmax≥10%，所以本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

#### 地表水环境影响评价工作等级

项目投产后，运营期生产废水（渗滤液）、生活废水的混合废水经自建污水处理设施处理达标后，利用吸污车运送至新宾县污水处理厂处理，地表水环境影响只进行简单分析。评价工作等级为三级B。

#### 地下水环境影响评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目分类标准评价工作等级划分原则，结合本项目情况和地下水环境特点，确定本项目地下水环境影响评价工作等级。

（1）建设项目类别：根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表，本项目为生活垃圾集中处置，类别为Ⅰ类。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目位于分散式饮用水水源地，因此，地下水环境敏感程度为较敏感。

对照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），本建设项目的地下水环境影响评价工作等级为一级，见下表。

表 1-22 本项目地下水影响评价工作等级判定

| 评价等级 | 建设项目类别 | 地下水环境敏感程度 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Ⅰ类 | 较敏感 |

#### 声环境影响评价工作等级

项目所在声环境功能区为3类功能区，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）确定项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 土壤环境影响评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中建设项目分类标准评价工作等级划分原则，结合本项目情况和土壤环境特点，确定本项目土壤环境影响评价工作等级。

（1）建设项目类别：根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）土壤环境影响评价行业分类表，本项目为生活垃圾集中处置，类别为Ⅱ类。

（2）建设项目土壤环境敏感程度

根据污染影响型敏感程度分级表。见下表。

表 1.7-3 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

建设项目周边存在林地，土壤环境敏感程度为较敏感；

（3）占地规模

本项目占地面积为10.5公顷（0.105km2），所以本项目占地规模为小（≦5hm2）

综上所诉，本项目土壤环境评价等级为三级。

#### 环境风险评价工作等级

本项目卫生填埋场产生填埋气体中含有甲烷，属于可燃性气体，但因含有二氧化碳等不可燃气体，其抗爆性能好；产生的气体导出后直接排放，无风险物资暂存，所以Q=q1/Q1=0<1；环境风险潜势为I，仅进行简单分析。

### 评价范围

（1）大气环境影响评价范围

《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中“第5.4.2条：一级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km（D%≤2.5km）。

（2）地表水环境影响评价范围

由于本项目生产废水（渗滤液）和生活废水混合废水经自建污水处理设施处理达标后，利用吸污车运送至新宾镇污水处理厂，所以重点对废水处理可行性进行评价。

（3）地下水环境影响评价范围

本项目评价范围为以本项目为中心，面积覆盖周边20km2位置。

（4）声环境影响评价范围

噪声评价范围延伸至厂界外200m。

（5）土壤环境影响评价范围

占地范围外0.2km范围内。

（6）环境风险评价范围

根据导则要求，本项目可不设置环境风险评价范围。

本项目评价范围详见下表。

表 1.7-4 评价范围

| 项 目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以厂区为中心，边长5km的矩形范围 |
| 地表水环境 | 重点评价废水经自建污水处理设施处理后，利用吸污车运送至新宾镇污水处理厂，最终排入浑河的环境影响及可行性 |
| 地下水环境 | 以本项目为中心，面积覆盖周边20km2位置 |
| 声环境 | 厂界外200m |
| 土壤环境 | 占地范围外0.2km范围内 |
| 环境风险 | -- |

图 1.7-1 评价范围示意图

# 项目现状概况

## 新宾镇蓝旗村生活垃圾填埋场现状

### 新宾生活垃圾填埋场历史沿革

新宾镇垃圾填埋场位于新宾镇蓝旗朝鲜族村北沟里，距县城8.5公里，于2009年4月开工建设，2010年10月竣工完成，场区基本建设内容包括填埋区、垃圾坝体、地下水导排管、检查井、截洪沟、渗滤液池、污水处理车间等工程。批复面积10.5公顷，库容149.8万立方米，使用年限20年。实际占地面积10.5公顷，库容123.85万立方米，使用年限20年，总投资2264万元。由于多种原因，新宾满族自治县蓝旗村生活垃圾填埋场一致未办理相关环保手续。

由于2010年7月35日突发大水，垃圾填埋场损毁严重，垃圾填埋场四周防渗膜被洪水、泥石流冲的破烂不堪。

2012年8月，对垃圾场已水毁的防渗膜进行了二期防渗修复工程，2012年11月15日竣工完成，该工程相关施工材料齐全。

2020年3月经政府招标，拟在原垃圾场内西侧投资建设一座垃圾分类处理厂，由第三方机构运营管理，设计能力为日处理生活垃圾100吨，总用地面积11.5亩（约7723平方米）。

2020年10月对原垃圾场填埋区进行了雨污分流及渗滤液池加盖工程

2021年7月新建垃圾分类处理厂由于初期进场设备不完善，市环保检查不达标，环评等手续不建全，被责令停产整改。

2021年8月重新起用原垃圾填埋场，目前正在运行，其他相关手续正在抓紧办理中。

### 新宾镇生活垃圾处理现状

根据新宾镇环卫部门统计，新宾镇及周边村镇生活垃圾日产量约为100t，新宾镇生活垃圾主要成分为有机（土）垃圾56.5吨（所占比例56.5%）；塑料垃圾15.5吨（所占比例15.5%）、金属垃圾0.3吨（所占比例0.3%）；建筑垃圾、石块、玻璃等7.7吨（所占比例7.7%））；渗滤水20吨（20%）；目前生活垃圾由新宾镇环卫部门统一收集后，运送至新宾镇生活垃圾填埋场填埋处理。

目前新宾镇垃圾填埋场填埋设施已全部建设完成，所有环保措施均已完成建设（其中渗滤液处理设施由于老旧无法继续使用，改为委托浙江碧捷环保设备有限公司利用DTRO碟管式反渗透(移动式)设备处理）。

### 新宾镇垃圾填埋场现状

名称：新宾满族自治县蓝旗存生活垃圾填埋场；

占地面积：10.5公顷（占用土地性质为林地，相关文件见附件）

填埋区占地面积：3公顷

设计填埋库存容量：123.85万m3，约为60.44万t（生活垃圾密度约为0.488t/m3）

设计日处理能力：150t/d；实际处理新宾镇生活垃圾100t/d。

已填埋生活垃圾：62.83万m3，约为30.66万t

剩余库存量：61.02万m3，约为29.78万t。

填埋场管理单位：新宾满族自治县城乡建设事务服务中心环卫所

正式启用时间：2012年

建设地点：新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村北侧；

管理单位：新宾满族自治县城乡建设事务服务中心环卫所

## 现有项目建设规模及项目组成

现有项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，其主要组成情况见表：

表 2.2-1 现有项目工程内容一览表

| 项目 | 建设内容 | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 垃圾填埋场 | 占地3公顷，设计库容123.85万m3 | 已建 |
|  | 渗滤液收集池 | 容积4000m3 | 已建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 新鲜水1898t/a，自来水 | 已建 |
|  | 供电系统 | 年用电量10万kwh | 已建 |
|  | 供暖系统 | 采用电采暖 |  |
| 环保工程 | 废气处理 | 采用排气井导排气体，排气井采用毛石垒砌的石笼，将填埋气体收集后排放。填埋区设有21座导气石笼井。 | 已建 |
|  | 废水处理 | 渗滤液倒排系统包含导流层，导流主、次盲沟及导流干管。本项目共设有三条渗滤液导排主盲沟，盲沟中铺设De300PE穿孔管，坡度于沟底坡度一致。3条盲沟汇集后通过垃圾坝，排到渗滤液收集池。渗滤液收集量约为100t/d。渗滤液采用DTRO碟管式反渗透设备处理后，部分渗滤液浓缩液回喷至填埋场，处理达标废水排入苏子河。 | 已建；污水处理设备由于运行时间较长，老旧无法继续使用所以拆除；目前渗滤液委托浙江碧捷环保设备有限公司采用DTRO碟管式反渗透(移动式)处理后排放，受北方气候影响，该移动处理设备冬季无法运行，冬季产生的渗滤液均暂存在渗滤液收集池中。 |
|  | 防渗处理 | 本项目采用水平防渗方式，采用高密度聚乙烯土工膜为本垃圾填埋场水平防渗层的衬里材料。并采用4.5kg/m2的钠基膨润土垫作为高密度聚乙烯膜下防渗保护层。 | 已建 |
| 附属工程 | 办公室 | 1F钢结构，200m2 | 已建 |

## 现有项目污染物排放及治理

### 现有项目废气污染源

主要为垃圾填埋过程中，生物降解产生的填埋废气，经导排管排放，未进行收集处理，主要成分为TSP、H2S、NH3、臭气浓度。

### 现有废水污染源

#### 现有项目生产废水

主要为垃圾填埋产生的渗滤液，经导排管收集排入渗滤液收集池，再由DTRO碟管式反渗透(移动式)处理后排放至苏子河（新宾上-禾目，执行地表水环境Ⅲ类标准）。

#### 现有项目废水处理指标

处理渗滤液原液浓度如下表：

表 2.3-1 现有项目工程内容一览表

| 进水水质（mg/L,PH除外） | 备注 |
| --- | --- |
| PH | SS | COD | NH3-H | 电导率 |  |
| 6～9 | ≤400 | ≤10000 | ≤2200 | ≤28000 | 进水温度≥15℃ |

处理后出水水质达到国家标准《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中直接排放的水污染物最高允许排放浓度。

表 2.3-2 出水口浓度

| 出水水质（mg/L,PH除外） | 备注 |
| --- | --- |
| PH | SS | COD | NH3-H | BOD |  |
| 6～9 | ≤20 | ≤50 | ≤8 | ≤10 |  |

## 现有项目封场后生态恢复方案

本项目封场后渗滤液通过槽车运送至新宾县污水处理厂处理；

维持填埋气体收集系统正常运行，并做好环境监测工作；

垃圾表层加铺土工布+高密度聚乙烯土工膜+覆土层+营养土；

种植草林，常绿灌木，做好育林、育草绿化。

目前由于垃圾填埋场正在运行，所以封场后生态恢复措施均未实施。

## 新宾镇垃圾填埋场运行期间的修缮情况

### 雨污分流

覆盖区封场覆盖系统设计采用，排水盲沟、压实土壤层、 土工布、HDPE 土工膜进行覆盖，依靠堆体本身的坡度进行排水，以减少渗沥液的产生。在覆盖区边缘、地势较低处设置排水沟，排水沟采用在垃圾堆体上整形形成沟渠的形式，并在沟渠内采用1.0mm 厚 HDPE 膜进行防渗，合理设计排水沟的高程，将覆盖区所汇集的雨水排至场外排洪沟中。排水沟设计总长为 150 米，使用1.0mm 厚 HDPE 膜的面积为 225m2。

### 填埋气体导排设施修缮

1、气体导排井布置设计

现场调查时发现，现有垃圾在堆填过程中，导气井设置数量不足、运行过程维护不够。

另外，原设计的竖向导气盲沟的间距为40m，而依据现行规范，在填埋区的每个作业单元内水平间距每30m应设置一条竖向导排盲沟,因此，本设计在填埋区设置导气井数量不足的区域，增设气体竖向导排盲沟，原有的导气井按原规格增高至垃圾填埋堆体设计高程。在垃圾堆体内，竖向导气盲沟内的导气管采用 DN200mm 的导气花管，直到竖向盲沟的高度接近封场高程。

在填埋区设置导气井数量不足的区域，设计在垃圾堆体上打井，井径 800mm，中间放置直径 200mmHDPE 穿孔管，穿孔管周围覆盖粒径50～100mm 的碎石。同时在达到封场标高的垃圾堆体上设置水平碎石集气盲沟，将导气井连接。用钻孔法建造的导气井，钻孔深度不应小于垃圾填埋深度的 2/3，但井底距场底距离不宜小于 5m，且应有保护场底防渗层的措施。

本项目总竖向导气井共 21 口井。

2、水平导排盲沟设计

为了增强堆体中填埋气体导排和收集，在垃圾堆体上设置水平导气碎石盲沟，盲沟内铺设φ50-100 碎石，外加 200g/m2的反滤土工布。中间导气碎石盲沟与导气井连接在一起，使堆体中形成立体导排气系统。

### 渗滤液调节池加盖

渗滤液调节池采用 HDPE 浮动盖顶盖，HDPE 膜材料应用广泛，价格适中，已广泛用于污水池的加盖工程。调节池上口加盖面积为 3050m2。

HDPE 膜浮动盖是采用高密度聚乙烯膜将调节池整体覆盖，使之形成一个密封的空间。

调节池采用 2mm 厚的 HDPE 膜覆盖，在 HDPE 膜下，采用 2000mm×1200mm×600mm 的泡沫板，密度为 200g/m2，通过防老化绳连接，形成浮伐，通过浮力将 HDPE 膜顶起，形成一系列的沼气导排通道；并在浮伐上开挖 100mm×100mm 的排气通道，成井字形排列，以利于沼气压力较大时，将 HDPE 膜顶起，防止气体大面积聚集，同时在 HDPE膜上形成凹槽，利于雨水汇集导排；在调节池的四周设置 DN150 的HDPE 穿孔花管，锚固在壁体，用来将沼气导排至调节池外。

湿式施工法：一是水面焊接法。采用在水面扎浮伐，形成一个较大的工作面，在浮伐工作面上焊接；二是陆地焊接，牵引法。将 HDPE膜在陆地单幅焊接后，用过采用牵引装置将 HDPE 膜逐步牵引至水面，边焊接边牵引，直至将调节池完全覆盖。该施工方案因需在渗沥液水面施工，施工难度大，技术要求高等，尤其是牵引不当时，易造成HDPE 膜损坏。该施工方案主要用于已投入运行的调节池加盖工程。

## 新宾镇垃圾填埋场的主要环境问题

由于渗沥水处理设施老旧等原因，新宾镇垃圾填埋场原有污水处理设施无法使用，目前渗沥水收集量约为20t/d。为处理收集的渗沥水，新宾满族自治县城乡建设事务服务中心环卫所委托浙江碧捷环保设备公司，采用移动式DTRO碟管式反渗透设备进行处理，处理后的污水，部分回喷至填埋场，部分排入苏子河。经了解，受北方天气影响，该套移动设备冬季无法工作，冬季渗沥水不能及时处理，需在渗沥水收集池中暂存，等到气温回暖，移动设备可以工作后再进行处理。

根据对项目周边地下水监测结果（见地下水环境质量现状章节），分析可知生活垃圾填埋场周边地下水与本项目有关的特征因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，证明生活垃圾填埋场防渗措施未发生破损。

由于现有生活垃圾填埋场采用直接填埋生活垃圾的方式，所以生活垃圾降解过程中产生的废气通过导气石笼无组织排放到环境中；垃圾填埋产生的渗滤液经处理后部分回喷，部分排入苏子河。

综上所述，新宾镇生活垃圾现在由新宾镇垃圾填埋场场填埋处理，对填埋场周边环境已造成一定影响，亟需建立生活垃圾分类处理的相关设施。

# 项目概况

## 项目概况

新宾住房和城乡建设局投资3700万元在新宾镇垃圾填埋场西北侧闲置空地新建垃圾分类填埋厂，并修缮已建垃圾填埋场的坝体；新建部分运输道路。分类填埋厂建成后新宾镇生活垃圾将全部运送至分类填埋厂处理，不再直接填埋。分类处理后的生活垃圾中：金属垃圾和塑料垃圾外售；有机土垃圾和不可回收垃圾运送至垃圾填埋场填埋，实现新宾镇生活垃圾的的资源化、减量化和无害化。

项目名称：新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目；

建设性质：新建；

行业类别：城市环境卫生管理（8022）；

工程总投资：3700万元；

规划占地面积：10.5公顷，其中垃圾分类处理车间1420m2

填埋库存容量：123.85万m3，约为60.44万t（生活垃圾密度约为0.488t/m3）

设计分类处理规模：分类处理设计能力10.95万t/a（12.5t/h）

垃圾来源：新宾镇及周边村镇新鲜生活垃圾3.65万t/a（100t/d）。

垃圾组分：新宾镇日均产生新鲜生活垃圾100t。新宾镇生活垃圾主要成分为有机（土）垃圾56.5吨（所占比例56.5%）；塑料垃圾15.5吨（所占比例15.5%）、金属垃圾0.3吨（所占比例0.3%）；建筑垃圾、石块、玻璃等不可回收垃圾7.7吨（所占比例7.7%））；渗滤水20吨（20%）。

总建筑面积4014.9m2。

场区硬化及道路面积：3400 m2，绿化面积：634 m2。

服务年限：采用分类处理后，本项目服务年限为20年；

项目施工期：2021年10月─2022年6月，270天；

建设地点：新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村北侧；

建设单位：新宾住房和城乡建设局

## 项目建设规模

项目主要工程内容见下表。

表 3.2-1 项目主要工程内容

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 10.5公顷 |
| 2 | 建、构筑物占地面积 | 4014.9㎡ |
| 4 | 绿化面积 | 634㎡ |
| 5 | 绿化占地率 | 9.90% |

表 3.2-2 项目组成一览表

| 项目分类 | 项目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 垃圾填埋场 | 占地3公顷，设计库容123.85万m3，重点防渗；改扩建后垃圾填埋场不再直接填埋生活垃圾，仅填埋生活垃圾分类处理后需要进行填埋的生活垃圾；对垃圾填埋场的坝体进行修缮。 | 技术改造 |
|  | 分类处理车间 | 分选车间 | 1F钢结构厂房，占地面积300m2，重点防渗 | 新建 |
|  |  | 臭气处理车间 | 1F钢结构厂房，占地面积20m2，一般防渗 | 新建 |
| 储运工程 | 塑料、金属库房 | 1F钢结构厂房，占地面积800m2，重点防渗 | 新建 |
|  | 有机土堆放车间 | 1F钢结构厂房，占地面积300m2，重点防渗 | 新建 |
|  | 垃圾库房 | 1F钢结构厂房，占地面积600m2，重点防渗 | 新建 |
|  | 运输道路 | 场外道路宽4m，坡度1%；场内道路宽3.5~6m，横坡坡度1%，道路面积480m2. | 新建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 敷设给水管线并配套5m3/h的供水设备 | 依托原有 |
|  | 供电系统 | 一台250KVA箱式变压器 | 新建 |
|  | 供暖系统 | 办公室采用电采暖取暖 | 新建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 垃圾填埋场 | 恶臭气体 | 垃圾填埋场 | 已建21座导气石笼井；喷洒除臭剂除臭 | 依托原有 |
|  |  | 分类处理车间 | 恶臭气体 | 垃圾库房、分选车间 | 车间封闭并在车间内设置轴流风机进行通风换气，换气次数为4次/h；设置一套活性炭吸附系统，收集的恶臭气体通过活性炭吸附处理后经20m排气筒排放，处理效率70%；厂区内定期喷洒除臭剂；垃圾收集运输使用专用的封闭设备 | 新建 |
|  |  | 废水处理车间 | 恶臭气体 | 废水处理车间、渗滤液池 | 渗滤液池和废水处理车间封闭，采用负压式集气，将废气收集至废水处理车间旁的废气处理装置中，设置一套活性炭吸附系统，收集的恶臭气体通过活性炭吸附处理后经20m排气筒排放，处理效率70%。 | 新建 |
|  | 废水处理 | 新建一套处理能力25t/d的MBBR一体化污水处理设备；附属设施包含新建暂存池有效容积50m3一座；已建渗滤液收集池4000m3一座；新建污水收集池200m3一座 | 部分 新建 |
|  | 固废处理 | 一般固废 | 不可回收垃圾 | 运往垃圾填埋场处理 | 依托原有 |
|  |  |  | 塑料垃圾、金属垃圾 | 回收后外售 | 新建 |
|  |  | 危险废物 | 废机油 | 危废暂存间20m3，重点防渗；暂存在危废暂存间，委托有资质企业处理 | 新建 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 风险防控 | 厂区防渗 | 废水处理设施、垃圾库房、分选车间、危废暂存间等车间进行重点防渗处理 | 新建 |
| 附属工程 | 门卫室 | 1F砖混结构，占地面积20m2，一般防渗 | 新建 |

## 项目原辅材料消耗、能源消耗

### 项目原辅材料消耗

项目主要原辅材料消耗情况见下表：

表 3.3-1 项目原辅材料消耗一览表

| 原料名称 | 作用 | 消耗量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 吸附剂 | 0.4 | 外购 |
| 灭蝇剂、除臭剂 | 除臭 | 2 | 外购 |

### 项目能源消耗

项目能源消耗情况见下表：

表 3.3-2 能源消耗情况

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 用 量 | 主要来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | t/a | 1898 | 自来水 |
| 2 | 电力 | kWh/a | 283万 | 农村电网 |

### 项目主要设备

项目主要设备见下表：

表 3.3-3 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾分类处理装置 | SFW5/2400/16-18t/h |  | 套 | 1 | 包括破碎 |
| 2 | 活性炭吸附装置 |  |  | 套 | 2 | 处理效率70% |
| 3 | 污水处理系统 | 50kw/t |  | 套 | 1 | 处理能力20t/d |
| 4 | 配电装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 供水装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 计量衡 | 15吨 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 电动门 |  |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 化验及环境监测设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 通讯设施 |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 地沟管网 |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 办公设施 |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 铲车、运输车辆 |  |  | 台 | 4 |  |

## 项目公用工程

### 项目给水工程

厂区内给水系统分为生产给水、生活给水，本项目供水由自来水网供水。本项目营运期新鲜水用量为1898t/a。

### 项目排水工程

本项目所有生产废水、生活废水经自建污水处理设施处理后，利用吸污车转运至新宾镇污水处理厂处理。

### 项目供电工程

本项目供电由当地农村电网提供，年用电量约为283万kwh。

### 项目供热工程

本项目采用电取暖。

### 药品消耗

预计使用灭蚊蝇、除臭药剂2t/a（干剂）。

## 项目工作制度

项目建成后，人员数量为20人，工作制为3班2倒。

## 厂址选择

（1）场址选择原则

场址选择是工程建设的重要问题。场址应符合总体规划并满足环保、公众、防洪、地质、能源供应、交通运输、垃圾处理工艺及资源利用等多方面的要求。由于现行环境保护规范标准里没有综合利用处理场的场址选择要求，根据《生活垃圾综合处理工程项目建设标准》（建标153-2011）的规定，垃圾综合处理场场址应符合下列要求：

①符合生活垃圾厂选址要求；

②有利于控制二次污染，保护环境；

③有利于统筹区域服务生活垃圾的运输、处理和利用，结合已建或拟建的垃圾处理设施，合理布局，并利于实现综合处理；

④具备工程建设所需要的基本条件：厂（场）区边界距离居民居住区或人畜供水点的最小防护距离满足环境影响评价报告结论要求。

（2）本项目场址的选择

在蓝旗村北侧，地形地貌为开山形成的相对平整的场地，可用平地面积10.5公顷，地面标高为360m～370m，周围为开山后形成的悬崖陡壁，最大高差约10m，具备本工程建设所需要的基本条件。

（3）本项目场址的合理性分析

目前本项目所选地址用地性质为林地，不符合建设要求。由项目建设单位和新宾满族自治县自然资源局共同着手办理相关土地的变更问题，相关变更手续正在办理中（新宾满族自治县自然资源局说明文件见附件）。

本项目在蓝旗村北侧，距离新宾镇约5km，运输路线主要经由S104省道，服务对象包括新宾镇及周围乡村。项目选址符合生活垃圾综合处理场厂址要求,运输较为便利，选址合理。

## 土石方工程

土石方工程包括：垃圾坝工程；边坡防渗工程、场区防洪。

### 垃圾坝工程

拟加固坝体位于场区南侧，长度 125.4m，原坝体坡顶标高 366m，两侧坡面坡率约为 1:2.1~1:2.5。

工程原则为不新征占地、原有坝轴线不变，采用两种结构断面型式。型式一：仰斜式挡墙+桩基础，挡墙上部结构采用 C30F200 仰斜式钢筋混凝土挡墙型式，挡墙顶宽为 0.44m，内侧坡比 1:0.6，外侧坡比 1:0.9。将原坝下游坝坡按 1:1 进行削坡，地 面以上 3.5m 高度范围内， 挡墙内坡和土坡之间回填混凝土。上部挡墙内坡和土坡之间回填粘土压实，靠近挡墙内坡填一层透水料，墙上设排水孔。为保证挡墙上部稳定，基础开挖 1m 深，采用钻孔灌注桩基础，桩径 800mm，间距 5m 或 3m。仰斜式挡墙 10m 一段间隔施工，同时施工的两段间隔不小于 30m。型式二：悬臂式挡墙+桩基础，上部结构为 C30F200 悬臂式钢筋混凝土挡墙，位于现有道路之上。基础采用钻孔灌注桩，桩径 800mm，间距 5m，上下游两排布置。

在渗沥液导排管原有位置保留原穿坝的渗沥液导排管，在施工过程中保证原渗沥液导排管能正常工作并顺利导排出渗沥液，以防造成环境污染。

表 3.7-1 坝体工程量一览表

| 工程类别 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖方工程 | m3 | 7840 |  |
| 2 | 坝体回填 | m3 | 8450 | 结构填土分年压实 |
| 3 | 土工格栅 | m3 | 28900 | 设计抗拉强度不小于100kN/m |
| 4 | 护面土工袋 | m3 | 1130 |  |
| 5 | 排水垫层 | m3 | 48 | 级配碎石 |
| 6 | 注浆成孔 | m | 4300 | 成孔直径150mm |
| 7 | 注浆量估算 | t | 516 | 初步设计注浆量为120kg/m |
| 8 | 扦插 | 颗 | 1130 | 黑松、紫穗槐 |
| 9 | 绿化养护 | m2 | 565 |  |

### 边坡防渗

垃圾坝边坡防渗层采用 HDPE 膜+GCL 复合防渗系统，防渗材料从上至下依次为：

（1）三位排水网 6mm，覆单面土工布 200g/m2；

（2）膜上保护层：600g/m2 土工布；

（3）HDPE 土工膜：2mm 厚；

（4）钠基膨润土防水毯(GCL)：渗透系数≤5×10-9 cm/s，规格不小于 4.8kg/m2。

### 场区防洪

由于填埋场地处一个三面环山的山间盆地，为了减少进入填埋场区的径流雨水量，并使进入场区的雨水尽快排出填埋场区，在填埋场区内外都设置雨水截洪沟系统，以减少渗沥液的产量与处理量。截洪沟分两种，一种为永久截洪沟，这种截洪沟在填埋场运行期间，一直担负着截洪的任务；另一种为临时截洪沟，这种截洪沟只是在填埋场运行的一段时间内起作用，随着填埋的进行，它将被垃圾覆盖，不再起截洪作用。永久性截洪沟布置在垃圾填埋区外侧，并且保证布置在填埋区外侧，以阻止垃圾场外的径流雨水进入填埋区。

本工程需要改造现有截洪沟系统，新加固垃圾坝占据部分现场区截洪沟位置，需重新铺设部分截洪沟，用于收集填埋区外雨水以及封场后场内雨水，永久性截洪沟总长 100m。永久性截洪沟，采用浆砌块石砌筑而成，尺寸为1.2m*1.2m。

## 项目平面布置

平面布置本着合理利用地形，充分考虑场地外部条件及现有的交通运输设施，满足生产工艺流程等原则进行总平面设计，使厂区布置紧凑、合理，各种工程管线短捷，物流顺畅，并满足国家现行的建筑、防火、安全、卫生等设计规范和标准规定的要求。

本项目平面布置示意图见下图。

图 3.8-1 垃圾分类处理项目平面布置及四邻图

图 3.8-2 分类填埋厂平面布置图

# 项目工程分析

## 项目施工期工程分析

### 施工期工艺流程

本项目用地范围位于蓝旗村北侧，场地地势较平。

图 4.1-1 施工期工艺流程技产污环节示意图

### 施工期污染源分析

本项目施工期对环境产生的污染主要是扬尘、废水、噪声和固体废物，其中扬尘和噪声是主要环境影响因素。本项目施工期9个月。

### 施工期废气

施工期对大气环境质量的影响主要来自施工场地、设备安装过程及运输车辆产生的粉尘、施工机械及运输车辆尾气。

（1）施工扬尘

施工期场地内扬尘主要由以下因素产生：①施工土石方和结构施工阶段，施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材物料的堆放及运输等。②干燥有风天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行驶。根据环境保护部办公厅文件

《关于排污申报与排污费征收有关问题的通知方法（试行）》（环办[2014]80号）的计算方法，施工期扬尘产生量计算公式为：

W=WB-WK

WB=A×B×T

WK= A×（P11+ P12+ P13+ P14+ P15+ P2）×T

W：施工工地扬尘排放量，kg；

WB：基本排放量，kg；

WK：可控排放量，kg；

A：建筑面积，m2，本项目建筑面积为2600m2。

B：基本排放量排放系数，千克/m2•月；

T：施工期，本项目为9个月。

P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数，千克/m2•月；

P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，千克/m2•月，详见下表；

表 4.1-1 施工扬尘产生、削减系数

| 工地类型 | 扬尘产生量系数（千克/m2·月） |
| --- | --- |
| 建筑施工 | 1.01 |
| 市政（拆迁）施工 | 1.64 |
| 工地类型 | 扬尘类型 | 扬尘污染控制措施 | 扬尘排放量削减系数（千克/m2·月） |
|  |  |  | 措施达标 |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 建筑工地 | 一次扬尘P1 | 道路硬化措施，P11 | 0.071 | 0 |
|  |  | 边界围挡，P12 | 0.047 | 0 |
|  |  | 裸露地面覆盖，P13 | 0.047 | 0 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖，P14 | 0.025 | 0 |
|  |  | 定期喷洒抑制剂，P15 | 0.03 | 0 |
|  | 二次扬尘P2 | 运输车辆机械冲洗装置 | 0.31 | 0 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 | 0.155 | 0 |

表 4.1-2 施工工地扬尘控制措施及达标要求

| 控制措施 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 道路硬化与管理 | 1、施工场所内80%（按面积计）以上的车行道路都必须硬化； |
|  | 2、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土； |
|  | 3、道路清扫时都必须采取洒水措施。 |
| 边界围挡 | 1、围挡下方设不低于20cm的防溢座以防粉尘流失（市政工程除外）； |
|  | 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作； |
|  | 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 |
| 裸露地面（含土方）覆盖 | 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施； |
|  | 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上； |
|  | 3、覆盖措施包括：钢板、粗级配、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 |
| 易扬尘物料覆盖 | 1、所有水泥、石灰、粉煤灰等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均由遮蔽的范围内； |
|  | 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%； |
|  | 3、小批量且在8小时之内投入使用的情况除外。 |
| 运输车辆简易冲洗装置 | 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。 |
|  | 2、施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及粉土、泥土等易扬尘物料； |
|  | 3、污水处理产生的污泥，应设有妥善的处置措施； |
|  | 4、接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有明显的因洗车污水排放造成的淤塞现象。 |
| 运输车辆机械冲洗装置 | 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； |
|  | 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； |
|  | 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； |
|  | 4、施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有可以辨别的泥印，以及粉土、泥土等易扬尘物料； |
|  | 5、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统； |
|  | 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境、接纳水体、或市政下水系统； |
|  | 7、接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成的淤塞现象。 |

注*：“措施是否达标”根据基本要求来判定，每项控制措施的任意一项基本要求不达标，则控制措施视为不达标。

根据本项目具体情况，按照上述指标进行核算：

基本排放量WB=A×B×T=×1.01×9=42.73t

可控排放量WK= A×（P11+ P12+ P13+ P14+ P15+ P2）×T

=56638.5×（0.071+0.047+0.047+0.025+0.03+0.155）×9

=15.86t

建设项目扬尘产生量W=WB-WK=42.73-15.86=26.87t

通过采取上表中相关措施后，施工期施工扬尘对环境空气的影响很小，随着施工期的结束，施工扬尘污染也随之消失。

（2）施工期汽车废气

运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。由于该工程建设规模比较小，在施工过程中采用的机械设备及车辆较少，所排汽车尾气所占贡献率较小，因此不进行定量分析。为尽可能减轻汽车尾气产生的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施：

①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆；

②尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放；

③合理规划施工进度及进入厂区的车流量，防止施工现场车流量过大。

随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。采取上述措施后，对周围环境空气质量状况影响不大。

### 施工期废水

本工程施工期排放的废水主要为少量施工人员生活废水和施工废水。

（1）生活污水

项目施工管理人员和施工人员高峰期近20人，按照每人用水量50 L/d计算，生活污水产生量约1m3/d，本项目在现有项目厂区内建设，施工人员的生活污水排入现有项目防渗旱厕，堆肥还田。

（2）施工废水

经类比分析可知，施工过程中的生产废水主要来源于机械的冲刷、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。对施工废水经沉淀后上清液可回用，用于泼洒场地抑尘，对环境影响较小。

### 施工期噪声

施工建设期间的噪声主要是土石方、结构阶段和设备安装阶段，土石方和结构阶段的机械噪声来自装载机、推土机、挖掘机、电锯等施工机械以及运输车辆的交通噪声，安装阶段噪声主要来自各种电锯、电刨、冲击钻、小型移动式空压机及各种敲打声。建设项目各施工阶段的噪声对环境都会造成不同程度的影响。相对来说基础施工阶段噪声较大，对周围环境影响较大。但基础施工阶段周期短，占整个建筑施工期的比例较小，而结构施工阶段工期较长，应是重点控制噪声的施工阶段，土石方阶段由于使用的各种施工机械，绝大部分为移动式声源(推土机、运输车辆等)，其噪声影响范围广。根据有关类比监测资料表明，施工现场边界噪声值为85-95dB(A)。但为降低施工噪声对周围环境的影响，施工期间，应选用低噪声、低振动的设备。保证施工阶段必须控制噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），同时避免午间及夜间施工。

### 施工期固体废物

本项目施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾以及施工、管理人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾：建设项目在施工中会产生少量建筑垃圾等固体废物，建设单位应及时妥善地处置，禁止胡乱堆放，以防产生的建筑垃圾对周围环境产生影响。

（2）生活垃圾：预计施工场地施工人员约为20人，在此期间生活垃圾按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为10kg/d。其主要包括废纸、废弃食品袋、包装袋、塑料制品等，其中部分为可回收物资。

## 项目营运期工程分析

### 垃圾处理工艺比选

#### 常用垃圾处理工艺

生活垃圾无害化处理的任务就是将垃圾通过工程处理，达到不危害人类身体健康，不污染周围环境的目的。常用的垃圾无害化处理工艺主要为填埋处理、堆肥处理、焚烧处理。目前国外发达国家以卫生填埋和焚烧处理方式为主，国内最常见的是填埋处理方式，部分采用堆肥处理、焚烧处理方式。

#### 处理工艺比较

（1）卫生填埋

垃圾填埋（此处的垃圾填埋是指工程化的卫生填埋，区别于简单的堆放填埋方式）是目前国内外处理城市生活垃圾的主要方法，也是垃圾最终的处置办法，其它垃圾处理方式（如堆肥、焚烧处理）必须同时以填埋方式消纳残余物。

垃圾填埋是采用防渗、压实、覆盖和气体、渗沥水治理等工程技术措施，防止产生污染及危害环境的处理方法。垃圾填埋可基本达到无害化的目的，而在减量化和资源化方面不足，其投资及运行费用较低，工艺简单无须预处理，对垃圾成分、产量的波动适应性较强，但其占地面积较大。

垃圾卫生填埋一直是我国绝大多数城市处置城市垃圾首选的、主要的和必不可少的处理方式，占我国垃圾处理总量的80%左右，并在今后相当长一段时间内仍然是我国主要的、实用的垃圾处理方式。

（2）堆肥处理

生活垃圾堆肥处理是在控制条件下，依靠自然界广泛分布的微生物，使垃圾中有机成分分解，转化为腐殖土状的有机肥或土壤改良剂。

堆肥工艺过程实际上是垃圾中有机物在微生物作用下产生的生化分解过程。在该反应过程中，有机物、氧气和细菌相互作用并分离出一氧化碳、水和热量。同时完成腐植土的合成。在堆肥过程中，由于垃圾自身的温度会自动上升到55～65℃，所以大部分致病微生物、寄生虫和苍蝇幼虫等都会被杀死，从而达到垃圾的无害化。

为了提高堆肥的质量，一般应采取以下措施：把要堆肥的垃圾破碎；去掉非堆肥物，如塑料、玻璃、金属制品等；添加污水沉积物或含氮物质以改进碳氮比。

在本世纪中期，国外建造的第一批机械化工业生产堆肥装置，大多数是把垃圾堆成垛，然后定期进行翻动，完成发酵过程，不进行预处理，也不进行非堆肥物的局部筛选。只是在近几十年里，堆肥的工艺和机械化程度才有新的拓展。目前，发达国家都是采用成套的机械化作业，作业的形式有发酵塔、发酵轮、发酵池的转筒等形式。

堆肥处理对可生化垃圾可实现无害化和资源化，主要用于处理城市生活垃圾。堆肥处理要求垃圾成分中有机物含量一般不低于40%，因此在处理前需对混合垃圾进行预处理，处理后残余40%左右的残渣需进行填埋。堆肥处理在减量化和资源化方面优于填埋处理，但其投资和运行费用均略高于填埋处理。

堆肥处理的产品—肥料的肥效不高，易引起土壤沙化，销售困难，故应用范围较小，以堆肥方式处理的垃圾量占我国垃圾处理总量的比例不足20%。

（3）焚烧处理

垃圾焚烧处理是使可燃性垃圾与空气中的氧进行燃烧反应，将可燃垃圾转换成惰性残渣的过程。

焚烧处理能够较好的实现垃圾处理的无害化、减量化（可达90%左右）和资源化（可利用燃烧产生的热能供热和发电），对处理有毒、有害垃圾尤为适用。焚烧处理要求垃圾成分中有机物含量较高、水分和无机物含量较低，且对垃圾热值要求较高，理论上要求达到3349kJ/kg以上（而实际生产过程中往往要求在5024kJ/kg以上），故垃圾入炉前一般要进行预处理。焚烧处理占地较少，便于自动化操作管理，目前在发达国家应用较广，但其投资和运行费用均很高。由于焚烧处理对大气污染较为严重，故其对烟气处理要求很高，特别是对二恶英的处理要求更为严格。

采取焚烧方式处理城镇垃圾是当前世界工业发达国家广泛采用的手段之一。

但在我国，焚烧处理主要应用于土地资源紧张、经济比较发达的地区，目前正在运行的有深圳、上海、宁波等少数几个垃圾处理场。以焚烧方式处理的垃圾量占我国垃圾处理总量的比例很低。

（4）垃圾综合利用处理工艺

“生活垃圾综合利用处理技术工艺”是由生活垃圾烘干技术、生活垃圾分类处理技术、可燃垃圾气化技术、有机质（餐厨）垃圾生产有机肥技术、塑料再生塑料颗粒技术、金属回收技术、有毒垃圾特殊化处理技术为核心，对生活垃圾进行资源化综合利用处理，达到资源化、无害化处理生活垃圾。本技术是建设垃圾综合利用处理场，首先把收集来的生活垃圾通过暂存处理后，再通过垃圾分类处理机进行分类处理处理，主要是把生活垃圾分类为四个种类；分别是塑料垃圾、有机垃圾、金属垃圾及不可回收垃圾。在针对这四种垃圾的特性，进行资源化再生利用。

- 不可回收垃圾处置

最后剩余的渣土、石块、玻璃等为不可回收垃圾，直接进行垃圾填埋处理。

- 分类处理出的塑料垃圾处理方法

分类处理出的塑料垃圾打包出售方式处理。

- 有机质（土）垃圾的利用

分类处理出的有机质（土）垃圾，既可以用作绿化、回填等，也可以直接进行垃圾填埋处理。

- 分离出的金属垃圾利用

分离出的金属垃圾直接回收出售。

#### 垃圾处理工艺确定

通过技术可靠性、操作安全性、无害化程度、资源化利用情况、量减化水平、占地规模、选址条件、适用条件（对垃圾组分的要求）、营运期对环境的影响程度、工程投资及处理成本11项进行分析比较，比较结果详见下表。

表 4.2-1 垃圾处理的四种主要工艺比较

| 序号 | 指标 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 卫生填埋 | 高温堆肥 | 焚烧 | 综合利用 |
| 1 | 技术可靠性 | 可靠，国内有 | 不十分成熟，国内没有充分经验 | 可靠，国内已开发出 | 可靠，专利技术 |
| 2 | 操作安全性 | 较好，注意防火，防爆 | 较好 | 较好 | 较好，注意防火，防爆 |
| 3 | 无害化 | 可以 | 可以 | 彻底 | 彻底 |
| 4 | 资源化 | 回收沼气可发电；土地可恢复再利用 | 生产有机肥也可回收部分物资 | 可供电能、热能 | 占用土地少，使用周期长，可产气、产再生塑料原料，节省其他原生能源。 |
| 5 | 减量化 | 经压缩可减少体积 | 减量大至65～75% | 可大大减量至80～90% | 可减量15.8% |
| 7 | 占地 | 较大 | 中等 | 小 | 较小 |
| 7 | 选址条件 | 较困难，要防止水体受污染，远离市区，运距相对较大。 | 较易，应避开住宅密集区，气味影响半径小，运距较大。 | 较易，可靠近市区，运距相对较小。 | 较易，可靠近市区，运距相对较小。 |
| 8 | 适用条件 | 适用范围较大，对垃圾组成要求不严格。 | 垃圾中生物可降解有机物达到40%以上。 | 垃圾热值应大于3500KJ/kg | 适用范围大，对垃圾组成无要求 |
| 9 | 环境影响 | 沼气应导引，以控制对大气污染；应采取措施防止对地面水污染；导引渗沥液，处理达标后外排不造成地下水污染。 | 有轻微气味应控制堆肥有害物含量；对地面水无污染；对地下水污染可能性极小。 | 烟气应净化达到排放标准；烟气净化费用较高，对土壤无污染；烟尘稳定固化后特殊处理焚烧残渣填埋时对地面水和地下水无污染 | 有轻微气味；对地面水无污染；对地下水污染可能性极小。 |
| 10 | 工程投资 | 小 | 较大 | 大 | 较小 |
| 11 | 处理成本 | 低 | 较高 | 高 | 低，还可增加收入。 |

新宾镇生活垃圾主要成分为有机（土）垃圾56.5吨（所占比例56.5%）；塑料垃圾15.5吨（所占比例15.5%）、金属垃圾0.3吨（所占比例0.3%）；建筑垃圾、石块、玻璃等不可回收垃圾7.7吨（所占比例7.7%））；渗滤水20吨（20%）。生活垃圾组成满足综合利用处理方式的要求，生活垃圾经处理后废气、废水及固体废弃物排放符合相关标准要求，部分分选固废可进行再次利用。所以根据生活垃圾处理“减量化、资源化、无害化”的要求，本项目采用垃圾综合利用处理工艺（分选后塑料垃圾和金属垃圾资源化回收利用，有机土垃圾和不可回收垃圾直接填埋）。

#### 生活垃圾最终去向

本项目拟采用“综合利用处理技术工艺”处理生活垃圾，生活垃圾集中运输到生活垃圾处理场后，通过生活垃圾分类处理机进行分类处理，分类处理出金属垃圾、塑料垃圾、有机垃圾、不可回收垃圾四种物质。其中，金属垃圾和塑料垃圾直接回收销售处理；不可回收垃圾和有机垃圾直接运送至填埋场填埋；工地建筑垃圾不得进场。

### 垃圾处理工艺法律支撑

根据建设部、国家环境保护总局和科技部联合颁发的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》的规定，对卫生填埋、焚烧和堆肥三种垃圾处理方式“可以合理选择其中之一或适当组合。在具备卫生填埋场地资源和自然条件适宜的城市，以卫生填埋作为垃圾处理的基本方案；在具备经济条件、垃圾热值条件和缺乏卫生填埋场地资源的城市，可发展焚烧处理技术”。

从目前来看，辽宁省采用焚烧处理垃圾的城市还比较少，这不单纯与经济是否发达有关，更与市民的强烈反对有关。由于担心二噁英的污染，焚烧厂一般会遭到周边居民的强烈反对，从而使项目的环评更加谨慎，环保审批更加难以取得，所以垃圾焚烧项目的周期一般都很长。堆肥虽然可以资源化，但对垃圾成分中有机物所占的比例还是有一定要求，且堆肥成本高，销路差，所以适用性不是很广。卫生填埋由于投资相对少，见效快，管理水平低，适用性很广，几乎辽宁省大多数市、镇均已建设垃圾卫生填埋场。新宾镇已建设一座垃圾填埋场，但是垃圾填埋场选址困难，不能实现垃圾的减量和资源化，且目前填埋场防渗膜破损的情况也有出现，对环境存在潜在的隐患。而综合处理工艺是最符合无害化、减量化、资源化的原则，但是其对设备的技术发展有较大的依赖性。目前辽宁省宽甸满族自治县已建设一座生活垃圾综合利用处理场，年处理垃圾6万吨，垃圾分类处理后，可燃垃圾用于气化给居民供给燃气，塑料垃圾生产成塑料制品，有机质垃圾用于堆肥，金属垃圾回收出售，只有少量的废弃不可回收垃圾送至卫生填埋场进行填埋。

综上所述，项目拟采用生活垃圾综合利用处理工艺，即可以最大限度地实现垃圾的减量化、资源化、无害化，符合国家节能节能减排的政策，又能减小现有蓝旗村垃圾填埋场的环境影响。

### 本项目垃圾综合利用工艺

（1）设备选型

本项目拟选SFW5/2400/16-18t/h型生活垃圾分类处理机，新鲜生活垃圾通过输送带或铲车直接输送到垃圾分类处理机料槽上进行分类处理。生活垃圾分类处理机在生活垃圾分类处理过程中，根据生活垃圾的组分复杂而不稳定，经破袋、扬料、翻滚，使其粘附在一起的各种成份充分分离，利用垃圾中各种成份的不同密度，不同比重，根据其材质、规格、质量、粒度、密度、磁性、电性、摩擦性、弹性等的物理、化学性质的不同，分别选用隔栅选、粒径选、筛选、重力选、磁力选、离心力选、风力选、电力选、摩擦及弹性分类处理等分类处理技术，通过破袋、筛选、磁选、重力选、风选等技术手段，把生活垃圾一次性分类处理为金属垃圾、可燃垃圾（包括废纸、纺织物、橡胶）、塑料垃圾、有机垃圾、不可回收垃圾共五类。生活垃圾分类处理系统由生活垃圾分离机、传送机，粉碎机，铲车等构成。

图 4.2-1 生活垃圾分类处理机

生活垃圾分类处理一体机，设有4种垃圾出口，分别是金属垃圾出口、塑料垃圾出口、有机垃圾出口、不可回收垃圾（渣土、石块、玻璃）垃圾出口，实现生活垃圾一次性分类处理。主要特点包括：①实现一体机对生活垃圾进行分类处理；②运行成本低；③分类处理效果好，分类处理率达100%；④对生活垃圾水分要求低，要求生活垃圾水分含量不大于30%；⑤分类处理精度大，分类处理精度达到98%，分类处理机分类处理出的各种垃圾无混杂现象；⑥分类处理机噪音不高于80 dB（A），符合机械设备噪音排放标准；⑦分类处理过程无二次污染，对周边环境无影响；⑧分类处理机巧妙的利用了风选除尘装置，不需匹配专用的除尘设施，降低了产品能耗；⑨自动化程度高，只需5人即可操作；卫生环境好，对操作员工没有职业危害，不需特殊防护。

（2）生活垃圾分类处理机的工艺流程

①人工分选。生活垃圾收集运输进厂后直接运输到密闭的生活垃圾储存车间卸车，然后利用铲车装入上料机入口，此过程中通过人工分拣出超大件垃圾。

进入上料机内的垃圾在次通过皮带输送机输送到一体化分类处理机内进入破袋破碎机入料口，在皮带输送机两侧设有人工分拣平台，通过人工分拣出玻璃瓶、电池等垃圾。

②破碎。进入破碎机入料口的生活垃圾首先进入破碎区，通过破碎锤把硬质的大块垃圾破碎；破碎后的生活垃圾直接进入撕碎箱，箱内的刀片主轴通过电机、减速机变速获得中速旋转，把废旧物剪、切、挤、压，撕成小块物体，从出料斗排出，撕碎物体大小可调节。

③磁选。破碎后的物料在通过皮带输送机输送到磁选装置，利用永磁滚筒作为此皮带输送机的主动传动装置，从生活垃圾中把金属垃圾分类处理出来落入下部的收集料斗，直接通过输送机输出到收集仓储存。

④分选机分选。经磁选后的生活垃圾再次导入下道皮带输送机直接输入到风选机主机内进行一次性分类处理。分类处理机主机包括箱体、进料槽、无轴筒体外齿传动装置、倾斜转动筛筒、轴向对称分布的扬料板、轴向对称分布的振打装置、轻薄物料吹料管机构、小颗粒漏料斗，大颗粒漏料斗，重质物料收集槽、轻薄物料输排装置、轻薄物料收集笼组成。轴向对称分布的扬料板固定在倾斜转动筛筒内壁上、轴向对称分布的振打装置固定在倾斜转动筛筒外壁上。进料槽、吹料管机构、小颗粒漏料斗、大颗粒漏料斗、重质物料收集槽固定在箱体上。工作时电动机带动无轴筒体外齿传动装置转动，迫使倾斜转动筛筒转动。生活垃圾从进料槽进入倾斜转动筛筒内利用鼓风机气流和倾斜重力原理进行分类处理，倾斜转动筛筒前段的筛下物小颗粒（有机土）进入小颗粒漏料斗收集；倾斜转动筛筒后段的筛下大颗粒物（玻璃、碎石等）经后端的大颗粒漏料斗收集，经输排机排出；筛上物料经轴向对称分布的扬料板抛散后运行到倾斜滚筒筛末端，利用吹料管机构把轻薄物料（塑料）分离出来，吹送到封闭式轻薄物料输排装置。最后剩余的砖瓦石块等重质物料进入重质物料收集槽，通过输排装置排出。

（3）设备工艺参数

主要设备工艺参数详见下表：

表 4.2-2 生活垃圾分类处理机的主要技术指标

| 产品名称 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾分类处理机 | 型号规格 | 1套 | SFW5/2400-16/18 |
|  | 处理能力 | t/h | 16-18 |
|  | 分类处理精度 | % | 95 |
|  | 分类处理率 | % | 98 |
|  | 综合利用率 | % | 100 |
|  | 转速 | 转/min | 20 |
|  | 减速机型号 |  | R137-Y15-4P-73.49 |
|  | 电机功率 | KW | 102.2 |
|  | 轴承升温 | ℃ | 13 |
|  | 减速器升温 | ℃ | 9 |
|  | 噪音 | dB | ＜80 |
|  | 外形尺寸 | mm | 27300×3100×6500 |

（4）运行工况确定

分类处理机处理能力为16~18t/h，采用24小时工作制，日分类处理生活垃圾300t。当天运入场内的垃圾当天分拣完并分类别运到填埋场或是气化站等处，分类处理出来的塑料垃圾和金属垃圾每日由收购厂家负责收运。

### 项目营运期分类处理工艺流程

项目分类处理工序主要包括人工分类处理、破碎、磁选、分类处理机分类处理、二次分类处理、填埋。主要工艺流程、排污节点、物料平衡如下：

表 4.2-3 项目物料平衡表

| 进场 | 出场 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量（t/d） | 去向 |
| 生活垃圾 | 100（t/d） | 塑料垃圾 | 15.5 | 回收后销售 |
|  |  | 金属垃圾 | 0.3 |  |
|  |  | 有机垃圾 | 56.5 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  | 不可回收垃圾 | 7.7 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  | 渗滤水 | 20 | 处理后运送至新宾镇污水处理厂 |
|  |  | 合计 | 100 |  |

图 4.2-2 建设项目分类处理工艺流程、排污节点

图 4.2-3 水平衡   单位：t/d

### 项目营运期污染源强分析

#### 项目废气

建设项目营运期废气主要分为有组织排放和无组织废气，其中有组织排放集中在臭气处理车间、垃圾仓库、废水处理设施、渗滤液收集池。无组织排放主要为其他未能收集的废气。

（一）有组织废气

（1）分选车间、垃圾仓库

本项目主要产生恶臭的位置有垃圾库房、分选车间处等，主要成份是H2S、氨气等；这些车间安装有集气装置（风机风量10000m3/h），收集到的废气经臭气处理车间装置处理后，经20m排气筒达标排放。

根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中生活垃圾填埋场恶臭污染物产生量的测算方法估算本项目垃圾库房产生的恶臭气体，主要以NH3、H2S等为主，垃圾库恶臭气体产生系数见下表。

表 4.2-4 恶臭气体产生系数

| 恶臭气体 发生源 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 垃圾库（g/t垃圾·a） | 15℃ | 60.59 | 6.20 |
|  | 30℃ | 86.68 | 8.87 |
| 垃圾渗沥水处理站（mg/s·m2） | 0.0842 | 0.026 |

本项目垃圾卸料厅及垃圾库每天储量按照最大3天处理量计算，垃圾储存量最大为300t，据此估算，恶臭气体产生量见下表。

表 4.2-5  恶臭气体产生量估算一览表    单位：t/a

| 恶臭气体 发生源 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 垃圾库（垃圾卸料厅及垃圾库） | 0.026 | 0.0026 |

（2）废水处理设施、渗滤液收集池处理恶臭

渗滤液处理恶臭包括渗滤液调节池排放的恶臭和渗滤液处理车间排放的恶臭。

本项目渗滤液调节池加浮盖，将渗滤液调节池形成相对封闭的空间，利用风机将其中恶臭气体和渗滤液处理车间的恶臭气体一起抽排至排气管道，并经过活性炭吸附装置处理后达标排放，类比其他污水处理厂恶臭污染源分析，确定本填埋场渗滤液处理恶臭源强如下：

表 4.2-6  污水处理车间恶臭污染物产生量

| 处理水量 t/d | 污染物产生量g/d |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
| 20 | 3.85 | 1.54 |

这些气体经活性炭吸附处理后，去除效率按70%计算，那么渗滤液处理系统估算无组织排入大气的污染物量为：NH3为0.42kg/a；H2S为0.17kg/a。

因处理后，其排放量很小，不再进一步做影响预测。

（二）无组织废气

无组织废气主要产生的源强来源于两部分，一是生活垃圾填埋场填埋产生的粉尘和恶臭；二是垃圾分类处理车间产生的无组织废气。

1）垃圾填埋场产生的无组织排放废气

（1）填埋气体

填埋气体的产生是一个非常复杂的过程，综合国内外研究结果，可将填埋气体的产生过程划分为好氧阶段、过渡阶段、产酸阶段、产甲烷阶段和稳定阶段。填埋气体的成分主要包括 CH4、CO2、H2、H2S 、NH3、N2、CO和O2，还有一些庚烷、辛烷、已烷等微量气体，填埋气体的典型特征为温度43～49℃，相对密度1.02～1.06，低位发热值18683kJ/m3。

①填埋气体主要组成详见下表。

表 4.2-7 填埋气体主要组成

| 组分 | 体积分数（%） | 组分 | 体积分数（%） | 组分 | 体积分数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 40-50 | O2 | 0.1-1.0 | H2 | 0-0.2 |
| CO2 | 40-60 | H2S | 0.01-0.3 | CO | 0-0.2 |
| N2 | 2-5 | NH3 | 0.01-0.3 | 微量气体 | 0.01-0.6 |

填埋气体的主要成分CH4是一种可燃气体，其低位发热值为8570kcal/m3，当它在空气中的体积达到5~15%时，可能导致火灾和爆炸事故；另外植物对CO2和CH4具有一定的敏感性，此类气体聚集至植物根部则会导致植物根部缺氧，危害生物的正常生长。NH3、H2S、甲硫醇等属强刺激性气体，会产生臭气，且H2S、甲硫醇等对人体健康有害。

填埋场的垃圾废气产生量和成分与被分解的固体废物种类有关，而且随填埋年限而变化，同时填埋场实际产气量还受到其他一些因素的影响，如垃圾中的含水率、营养成分、pH值、温度等诸多因素的影响，呈面源排放，其源强较难估算。

②产生量计算公式

a、源强计算公式

Q=L0（1-10-kt）

式中，Q—t时间内吨垃圾产气量，m3/（a·t）；

k—产气常数，1/a；

L0—垃圾理论最佳产气量，m3/t；

t—为垃圾填埋年限，a。

根据实验和填埋场运行过程中的经验数据得出，垃圾填埋后累积产气量与时间（t，填埋起计算的整年数）有如下关系：

Gt＝18.31（1-10-kt）

b、参数确定

垃圾中有机物好氧分解时间较短，一般持续几天或几个月完成；随着氧气的迅速耗尽，则转变为厌氧消化，厌氧分解速率在两年内可达峰值，然后逐渐衰减，持续时间大多长达25年或更长。根据此规律，假设填埋场中垃圾产气半衰期为10年。

当t=10a时，Q=0.5L

则：0.5L=L（1-10-10k）

故产气速率常数k=0.03

则：累计产气速率为：

Gt＝18.31（1-10-0.03t）

填埋1年：t=1，算出Gt1=1.222；

填埋2年：t=2，算出Gt2=2.363；

则：填埋第2年的当年产气速率为2.363-1.222=1.141。

以此类推，可算出逐年产气速率。

逐年排气量为：

Gn＝Gt－Gt-1

式中：Gn—逐年的排气量，m3/t垃圾。

c、某气体产气速率计算公式

V=Q×年填埋垃圾量×该气体占产气总量的百分比，（m3/t）

根据以上公式，计算工程吨垃圾逐年及累计产气速率详见下表：

表 4.2-8 工程吨垃圾逐年及累计产气速率表

| 填埋时间（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累计产气速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.222 |
| 2 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.363 |
| 3 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.427 |
| 4 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.42 |
| 5 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.348 |
| 6 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.213 |
| 7 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.02 |
| 8 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.774 |
| 9 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.477 |
| 10 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.133 |
| 11 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.746 |
| 12 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.317 |
| 13 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  |  | 10.851 |
| 14 | 0.498 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  |  | 11.349 |
| 15 | 0.465 | 0.498 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  |  | 11.814 |
| 16 | 0.434 | 0.465 | 0.498 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  |  | 12.248 |
| 17 | 0.404 | 0.434 | 0.465 | 0.498 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  |  | 12.652 |
| 18 | 0.377 | 0.404 | 0.434 | 0.465 | 0.498 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  |  | 13.029 |
| 19 | 0.353 | 0.377 | 0.404 | 0.434 | 0.465 | 0.498 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 |  | 13.382 |
| 20 | 0.329 | 0.353 | 0.377 | 0.404 | 0.434 | 0.465 | 0.498 | 0.534 | 0.571 | 0.613 | 0.656 | 0.703 | 0.754 | 0.807 | 0.865 | 0.928 | 0.993 | 1.064 | 1.141 | 1.222 | 13.711 |

由上表可知，垃圾填埋当年，其产气速率为1.222m3/t垃圾，即吨垃圾产气量为1.222m3。对每个单元来说，产气速率随时间的推移而逐渐衰减，在垃圾填埋20年累计产气速率达到最大值为13.711m3/t垃圾。

③填埋气体产生量

本填埋场，设计总服务年限为20年，从2012年~2031年，垃圾年产量预测详见下表，填埋气体的产生量在2031年达到峰值，2031年填埋气体的产生量见下表：

表 4.2-9  2031年本垃圾填埋气体排放量统计表

| 年份 | 年填埋量（104t/a） | 2031年产气速率（m3/t） | 气体排放量（104m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 3.65 | 1.222 | 4.4603 |
| 2013年 | 3.65 | 1.141 | 4.16465 |
| 2014年 | 3.65 | 1.064 | 3.8836 |
| 2015年 | 3.65 | 0.993 | 3.62445 |
| 2016年 | 3.65 | 0.928 | 3.3872 |
| 2017年 | 3.65 | 0.865 | 3.15725 |
| 2018年 | 3.65 | 0.807 | 2.94555 |
| 2019年 | 3.65 | 0.754 | 2.7521 |
| 2020年 | 3.65 | 0.703 | 2.56595 |
| 2021年 | 3.65 | 0.656 | 2.3944 |
| 2022年 | 3.65 | 0.613 | 2.23745 |
| 2023年 | 3.65 | 0.571 | 2.08415 |
| 2024年 | 3.65 | 0.534 | 1.9491 |
| 2025年 | 3.65 | 0.498 | 1.8177 |
| 2026年 | 3.65 | 0.465 | 1.69725 |
| 2027年 | 3.65 | 0.434 | 1.5841 |
| 2028年 | 3.65 | 0.404 | 1.4746 |
| 2029年 | 3.65 | 0.377 | 1.37605 |
| 2030年 | 3.65 | 0.353 | 1.28845 |
| 2031年 | 3.65 | 0.329 | 1.20085 |
| 2031年合计 |  | 50.04515 |

由上表可以预测，2031年本填埋场填埋气体排放量为50.05万m3。本次评价将以污染物排放量最大的情况作为评价依据。

类比其他同类生活垃圾卫生填埋场在填埋封场前一年填埋气体排放组分情况，估计本填埋场2031年排放的填埋气体污染物情况如下：

表 4.2-10  2031年本垃圾填埋气体排放量统计表

| 组分 | 体积份数（%） | 填埋气体 | 排放量 | 排放量 | 排放速率 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （104m3） | （104m3） | （t/a） | （kg/h） | （kg/m3） |
| CH4 | 5 | 50.05 | 2.5250 | 18.1800 | 2.0753 | 0.72 |
| H2S | 0.003 |  | 0.0015 | 0.0232 | 0.0026 | 1.53 |
| NH3 | 0.02 |  | 0.0101 | 0.0778 | 0.0089 | 0.77 |

注：随着填埋时间的增加，填埋气体中CH4 、H2S 、NH3的含量会逐渐降低，表中的体积份数已经考虑了平均填埋1年至20年垃圾的产生污染物的体积份数。

相对于填埋气体的排放，每日填埋作业时候排放的气体量很小，在做到每日覆盖的情况下，本环评不予计算。

《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求设计填埋量大于250 万吨且垃圾填埋厚度超过20 m的生活垃圾填埋场，应建设甲烷利用设施或火炬燃烧设施处理含甲烷填埋气体。本项目（本项目填埋量为60.44万吨）没有达到该规定的规模，在以后填埋场实际营运过程中，甲烷无法燃烧处理，也不足以收集后回收利用。故填埋场运行期，填埋气体导出后，采用无组织散排方式处理。同样，恶臭气体也以无组织形式排放，使填埋区有异味，导致恶臭气味的主要有H2S、NH3等因子。

2）分类处理产生的无组织排放废气

一是垃圾库房中垃圾堆存产生的无组织废气排放；二是人工分选等工序的设备设施部分废气外溢，无组织排放至环境中，由于垃圾和设备均在封闭车间内，且安装废气收集装置，所以无组织废气量较小，按照产生量的百分之五计算，则H2S产生量为0.0013t/a，NH3产生量为0.00013t/a。

综上所述，通过物料衡算计算本项目大气污染物产排情况如下表：

表 4.2-11 项目运营期大气污染物产排情况一览表

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 污染物名称 | 烟气量/m3h | 产生情况 | 治理措施 | 去向 | 去除率（%） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 | 速率 | 产生量 |  |  |  | 排放浓度 | 速率 | 排放量 |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 1 | 有组织废气 | 垃圾库房、分选车间、二次分选车间 | H2S | 10000 | 0.3 | 0.003 | 0.026 | 活性炭吸附 | 经20m高排气筒排放 | 70 | 0.08904 | 0.00089 | 0.0078 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.03 | 0.0003 | 0.0026 |  |  | 70 | 0.0089 | 0.000089 | 0.00078 |
| 2 |  | 废水处理设施、渗滤液收集池 | H2S | 10000 | 0.016 | 0.00016 | 0.0014 | 活性炭吸附 | 经20m高排气筒排放 | 70 | 0.0048 | 0.000048 | 0.00042 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.007 | 0.00007 | 0.0006 |  |  | 70 | 0.0021 | 0.000021 | 0.00018 |
| 3 | 无组织废气 | 垃圾库房、分选车间、二次分选车间 | H2S | - | - | - | 0.0013 | 喷洒恶臭抑制剂 | 无组织排放 | - | - |  | 0.0013 |
|  |  |  | NH3 | - | - | - | 0.00013 |  |  | - | - |  | 0.00013 |
| 4 |  | 垃圾填埋场 | H2S | - | - | - | 0.0232 | 喷洒恶臭抑制剂 | 无组织排放 | - | - | - | 0.0232 |
|  |  |  | NH3 | - | - | - | 0.0778 |  |  | - | - | - | 0.0778 |

#### 项目废水

（1）生活废水

生活废水主要为20位员工的生活污水（包含洗浴废水），按照60L/人·d生活水使用量计算，用水量为438t/a（1.2t/d），产生的废水量为用水量的80%，即350.4t/a（0.96t/d）。

（2）生产废水

项目生产废水包括填埋场产生的渗滤液和分类处理车间产生的废水。

1）渗滤液

在填埋库区基底防渗层处理完成之后，在填埋库区场底的渗滤液导流层中敷设集液盲沟，以便收集垃圾渗滤液。集液盲沟的断面形式：集液盲沟底部两侧向中心设置10%坡度，以改善集水条件。集液盲沟内支线集液管为DN200HDPE半环花管，干线集液管为DN300HDPE半环花管。集液盲沟的间距为50m。

垃圾渗滤液的来源主要有以下几个方面：

①垃圾中含水和垃圾分解生成液。

②天然降水：天然降水是影响垃圾渗滤液水量的重要因素，垃圾填埋作业面的天然降水（雨或雪）经垃圾渗沥，在重力作用下渗出，形成垃圾渗滤液。

③填埋作业区以外的地下水渗入量：在填埋区四周的地层中有少量地下水渗流进入垃圾场，产生渗滤液。

④填埋场内综合管理区排放的污水。

本工程是生活垃圾卫生填埋场工程，垃圾填埋库区基底和四周已经防渗处理，并以实现雨污分流，所以第②③项基本不会产生，所以，在众多的影响因素中，垃圾中含水和分解生成液为渗滤液的主要来源。

①垃圾中含水和垃圾分解生成液

垃圾在填埋场内通过生物化学作用和垃圾自身的含水转化成的重力水，也是垃圾渗滤液的主要组成部分。参照《垃圾渗滤液处理技术及工程实例》（中国环境科学出版社）第二章第五节“影响渗滤液产生量的因素”内容：

由于垃圾上面覆盖有土层，而渗入土层的水分只有少部分会下渗进入垃圾层，大部分则滞留在土层内。假如降水的入渗恰好使垃圾上面的覆盖土层饱和，则土层中超过土层田间持水量的水将迅速下排变为填埋场渗滤液，此后，由于蒸发蒸腾作用，含水率还会渐渐降低。城市垃圾的组成、颗粒大小及压实密度是影响其田间持水量的主要因素。垃圾的田间持水量随垃圾的堆积密度（干）的增加而增大，随颗粒粒径的减少而显著增大。对垃圾进行的分析表明，原始含水率的范围在0.1~0.2（体积含水率），垃圾的表观田间持水量的范围在0.1~0.15（体积含水率）。

水分有两种途径滞留在垃圾中。第一种为垃圾微观结构的毛细管作用，所吸收的水分滞留在垃圾中；第二种为滞留在垃圾颗粒间隙处的游离水。一般垃圾的孔隙率为20%~35%。经过压实的垃圾可使该区域的饱和层抬高，即地下水的静水位抬高。因此，填埋场的持水量取决于垃圾的密度和孔隙率或阻止液体向下渗透的不渗透性隔层。在许多填埋场，垃圾的密度为0.7t/m3~0.8t/m3。在这种密度下，每立方的垃圾在产生渗滤液之前可以持有0.1m3~0.2/m3的水。如果垃圾压实密度高，垃圾的持水量就会下降，当密度达到或高于1t/m3时，垃圾持水量只有0.02 m3/t~0.03m3/t。

根据以上数据，填埋场进场垃圾含水率在0.1m3/t~0.2m3/t，经过压实后，密度可达到1t/m3，持水量在0.03m3/t左右，则进入渗滤液的量约0.07m3/t~0.17m3/t之间，综合考虑下渗的储水一部分蒸发作用消散，一部分在下渗过程中被垃圾中的有机物截留用于厌氧分解，一部分滞留在孔隙较大的无机颗粒中等多重因素，本工程垃圾中储水进入渗滤液的量按0.2m3/t计算。

则本次工程平均日填埋量为100t。则垃圾自身进入渗滤液的量为20m3/d。

因小武基垃圾转运站和马家楼垃圾转运站有垃圾分选工艺，更接近本项目，所以选取这两家的数据对本项目的废水污染源进行分析。小武基垃圾转运站的运行负荷约为1600t/d，马家楼垃圾转运站的运行负荷约为800t/d，均远大于本项目。根据对监测数据进行分析，发现这两个转运站单位垃圾渗沥液（包含地面冲洗水）产量变化范围为46.1～205.7kg/t（垃圾）。因本项目主要服务对象为农村地区，垃圾成分与类比项目的垃圾成分略有不同，因此对上述数据予以修正。因本项目没有压缩工艺，单位垃圾渗沥液产量按4.8m3/d计算）；渗滤液从垃圾分选厂收集到4.8m3/d，垃圾填埋场收集到15.2m3/d，合计20m3/d。

2）分类处理车间废水

分类处理车间的废水产生量为912.5t/a（2.2t/d），其中分选过程产生废水1.6t/d；车辆冲洗收集废水0.6t/d。

#### 项目噪声

本工程主要噪声设备声级值低于90dB(A)，工程中对不同的高噪声设备设置了减震基础，对于空气动力性噪声源，如风机、空压机等设消声器对于机械性噪声源，同时各种噪声设备均设置于车间内，隔声效果达25 dB(A)以上，可较好控制对车间外环境的影响。主要噪声源及治理措施见下表。

表 4.2-12 项目主要设备声压级     单位： dB(A)

| 序号 | 车间或工段 | 设备名称 | 数量（台） | 单机声压级dB(A) | 治理措施 | 采取措施后噪声叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分选车间 | 分类处理机 | 1 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 80 |
| 2 | 臭气处理 | 风机 | 1 | 90 | 厂房隔声，基础减震 |  |
| 3 | 废水处理 | 风机 | 1 | 90 | 厂房隔声，基础减震 |  |

#### 项目固体废物

固体废弃物主要为不可回收垃圾、塑料垃圾、金属垃圾、有机垃圾、废机油、废活性炭、污水处理栅渣、污泥。

（1）一般固废

①不可回收垃圾

本项目不可回收垃圾（建筑垃圾、石块、玻璃等）产生量为2810.5t/a（7.7t/d），属于一般固废物，运往垃圾填埋场处理。

②有机垃圾

本项目有机垃圾产生量为20622.5t/a（56.5t/d），属于一般固废物，运往垃圾填埋场处理。

③塑料垃圾、金属垃圾

本项目塑料垃圾垃圾产生量为5657.5t/a（15.5t/d）；金属垃圾产生量为109.5t/a（0.3t/d），属于一般固废物，回收后外售。

④污水处理栅渣、污泥

本项目一体化污水处理设备还会产生少量的栅渣和污泥，日产日清，每日与不可回收垃圾一起清运至垃圾场填埋，因量很小，不予核算。

（2）危险废物

1）设备检修过程中产生的废机油0.2t/a，废机油暂存在危险废物暂存间中，委托有资质企业集中处理；

2）臭气处理产生的废活性炭0.4t/a，暂存在危险废物暂存间中，委托有资质企业集中处理；

表 4.2-13 项目运营期固废产排情况一览表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (t/a) |  |
| 固废 | 一般固废 | 不可回收垃圾 | 2810.5 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  | 有机垃圾 | 20622.5 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  | 塑料垃圾、金属垃圾 | 5767 | 回收后外售 |
|  |  | 栅渣、污泥 | - | 运往垃圾填埋场处理 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.2 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.4 |  |

#### 项目非正常排放

本项目采用的生产设备属国内同类行业先进水平、工艺成熟可靠。在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。

根据工艺流程及产污节点分析，本项目的主要生产设备为分类处理设备和气化燃烧设备，同时也是本项目的主要污染源。因此，本次评价以废气治理措施突然发生故障，致使废气去除效率突然下降至50%，增大外排量。另外生产装置检修时，根据检修设备情况，会有不定量废气产生。

非正常工况下，污染源排放参数见下表。

表 4.2-14 项目非正常工况废气产生情况

| 污染源名称 | 污染物 | 源 强 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
| 分类处理车间 | H2S | 0.3 | 0.003 |
|  | NH3 | 0.03 | 0.0003 |
| 废水处理车间 | H2S | 0.016 | 0.00016 |
|  | NH3 | 0.007 | 0.00007 |

由上表可见，在环保设施发生故障情况下，本项目排放的污染物超标，将对周围环境产生不利影响。因此，本次评价要求企业加强环保设施维护和管理，定期对环保设施进行检修，确保环保设备正常运行。

为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，应加强以下管理措施：

①在生产过程中，要加强设备、管线的管理，定期进行检修维护，经常进行安全巡视，减少物料的跑冒滴漏，防止风险事故发生。减少无组织排放和事故排放对车间、厂区、场界周边环境的影响。

②企业应当对环保设施建立运行档案，制定相关制度定期检查和维护，并将检查结果记录存档。

③企业应配备专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理。

④在设备检修前，必须尽量排空设备中的剩余物料，减少废气的产生量和无组织排放量。

⑤企业应及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行。

⑥企业应定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查。

- 强对员工的教育和培训，合理使用环保设施。

### 项目营运期污染物排放总量汇总

项目营运期污染物排放量汇总见下表。

表 4.2-15 项目营运期污染物排放量汇总表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 处理措施 | 去除率 | 排放量 | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (t/a) |  | % | (t/a） | (t/a) |
| 废气 | 垃圾仓库、分类处理车间 | 有组织排放 | H2S | 0.026 | 活性炭吸附 | 70 | 0.0078 | 0.0182 |
|  |  |  | NH3 | 0.0026 |  | 70 | 0.00078 | 0.00182 |
|  |  | 无组织排放 | H2S | 0.0013 | 喷洒恶臭抑制剂 | - | 0.0013 | 0 |
|  |  |  | NH3 | 0.00013 | 喷洒恶臭抑制剂 | - | 0.00013 | 0 |
|  | 废水处理设施、渗滤液收集池 | 有组织排放 | H2S | 0.0014 | 活性炭吸附 | 70 | 0.00042 | 0.00098 |
|  |  |  | NH3 | 0.0006 |  | 70 | 0.00018 | 0.00042 |
|  | 垃圾填埋场 | 无组织排放 | H2S | 0.0232 | 喷洒恶臭抑制剂 | - | 0.0232 | 0 |
|  |  |  | NH3 | 0.0778 |  | - | 0.0778 | 0 |
| 废水 | 生活废水 | COD、BOD、氨氮 | 350.4 | 自建MBBR系统处理后利用吸污车运送至新宾镇污水处理厂 | - | 350.4 | 0 |
|  | 生产产生废水+车辆清洗水 | 盐类、SS、pH | 912.5 |  | - | 912.5 | 0 |
|  | 渗滤液 | 盐类、SS、pH | 7300 |  | - | 7300 | 0 |
|  | 合计 | COD | 19 |  | 90 | 1.9 |  |
|  |  | 氨氮 | 1.7 |  | 90 | 0.17 |  |
| 固废 | 一般固废 | 不可回收垃圾 | 2810.5 | 运往垃圾填埋场处理 | - | 2810.5 | 0 |
|  |  | 有机垃圾 | 20622.5 | 运往垃圾填埋场处理 | - | 20622.5 | 0 |
|  |  | 塑料垃圾、金属垃圾 | 5767 | 回收后外售 | - | 0 | 5767 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.2 | 委托有资质单位处理 | - | 0.2 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.4 |  | - | 0.4 | 0 |

# 环境现状调查与评价

## 建设项目周围地区环境状况

### 地理位置

本项目位于新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村，如下图所示。

图 5.1-1 项目所在地位置图

### 自然环境

#### 地形、地貌及地质特征

抚顺市地貌属于辽东丘陵的一部分，长白山向西南延伸的吉林哈达岭和龙岗山脉的低山、丘陵为全市的地形骨架，地势东高西低，坡降为千分之一，平均海拔65~99m，城市沿河两岸呈带状布局，东西长30公里，南北宽6~8km，地震裂度小于七度。境内三面环山，中部是浑河谷地。东部的钢山主峰海拔1346.7m，为省内最高峰。西部的刘尔屯降至海拔57m，为全市最低点。地貌类型主要为山

地、平原和水域，山地是地貌的主体，面积约占土地总面积的80％，平原面积约占土地总面积的5％，水域面积约占土地面积的3%。

抚顺地区及周围太古界鞍山群部分遭受混和岩化和花岗岩化作用，多呈残体保留，主要分布在张甸子以南、碾盘、龙凤沟、将军堡、高尔山、鸭鸡沟及新地号等地，岩性有灰色混和质黑云变粒岩、含石榴黑云角闪变粒岩和斜长角闪岩夹浅粒岩。

#### 水文特征

抚顺水储量充足，年均降水量在750-850毫米之间。境内河流众多，主要河流有浑河、太子河、清河、柴河、富尔江和柳河等12条，小流域1万多个。有大型水库1座，中型以上水库63座，可利用的水域面积达6667公顷。全市水资源总量约39.82亿立方米，其中，地表水约32.32亿立方米，地下水约7.5亿立方米，总供水量约16.5亿立方米；水资源人均占有量为1530立方米，仅次于本溪、丹东两市，居全省第三位。抚顺市最大的河流是浑河，最大的水库是大伙房水库（最大设计蓄水量为21亿立方米，居全省第一）。每年为沈阳和抚顺及辽宁中部城市群提供水26亿立方米。

项目临近河流为苏子河。

#### 气候特征

本地区气候属温带半湿润的季风型大陆气候，受东亚季风及地形影响，春季温暖而多风，夏季炎热而多雨，秋季凉爽而短暂，冬季寒冷而漫长。地区长年主导风向为东北风，最高气温36℃，最低气温-35℃，年平均气温7℃，年最大风速21m/s，平均风速2.2m/s，风频为37.4%，年平均降水量826.8mm，年降雨平均日数为100天，年降雪平均日数为24天，年均蒸发量1450mm，年均相对湿度68%，年平均雾日为25天，最多41天，多发生在1～2月份，对大气污染影响较大的逆温层多发生在冬季。

#### 地形地貌

抚顺市地貌属于辽东丘陵的一部分，长白山向西南延伸的吉林哈达岭和龙岗山脉的低山、丘陵为全市的地形骨架，地势东高西低，坡降为千分之一，平均海拔65~99m，城市沿河两岸呈带状布局，东西长30公里，南北宽6~8km，地震裂度小于七度。境内三面环山，中部是浑河谷地。东部的钢山主峰海拔1346.7m，为省内最高峰。西部的刘尔屯降至海拔57m，为全市最低点。地貌类型主要为山地、平原和水域，山地是地貌的主体，面积约占土地总面积的80％，平原面积约占土地总面积的5％，水域面积约占土地面积的3%。

抚顺地区及周围太古界鞍山群部分遭受混和岩化和花岗岩化作用，多呈残体保留，主要分布在张甸子以南、碾盘、龙凤沟、将军堡、高尔山、鸭鸡沟及新地号等地，岩性有灰色混和质黑云变粒岩、含石榴黑云角闪变粒岩和斜长角闪岩夹浅粒岩。

#### 文物、古迹等

评价范围内无各级政府部门批准的自然保护区、人文遗迹等。

## 环境质量现状调查与评价

### 环境空气质量现状

#### 监测因子

环境空气质量现状监测因子为硫化氢、氨、非甲烷总烃、臭气浓度TSP，采样时观测并记录当时的天气状况风向、风速、气温气压等条件。具体监测因子设置情况见下表。

#### 监测时间和频率

连续监测7天。监测数据统计频率见下表。

表 5.2-1 监测数据频率统计

| 监测因子 | 统计方式 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 氨、硫化氢 | h浓度 | 连续监测7天，每天4次，每次采样时间不少于45min |
| 臭气浓度 | h浓度 | 连续监测7天，每天4次，每次采样时间不少于45min |
| 氨、硫化氢 | 日均浓度 | 连续监测7天，每日至少有20个h平均浓度值或采样时间 |

#### 监测点位

在评价区共设1个监测点位，见下下表。

表 5.2-2 大气环境监测点位

| 类型 | 测点名称 | 相对拟建厂址位置 | 功能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离km |  |  |
| 环境空气质量 | 项目所在地 |  |  |  | 硫化氢、氨、臭气浓度、TSP |

#### 监测分析方法

表 5.2-3  监测项目及分析方法

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器名称、型号及编号 | 检出限/精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920/LNQT-SB001、SB002、SB003、SB004 可见分光光度计 S1010/LNQT-SB014 | 小时值0.005mg/m3 日均0.00025mg/m3 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 |  | 小时值0.01mg/m3 日均值0.0008mg/m3 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | —— | 10（无量纲） |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》第1号修改单 GB/T 15432-1995/XG1-2018 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920/LNQT-SB001、SB002电子天平LE104E02/LNQT-SB047 恒湿恒温培养箱 HSP-50B/LNQT-SB081 | 0.001mg/m3 |

#### 评价标准及方法

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值和《大气污染物综合排放标准详解》相应标准限值。

采用单项污染指数法进行评价：

Pi＝Ci/ C0i

式中：Pi―i污染物的污染指数；

Ci－i污染物的实测浓度；

C0i－i污染物相应的环境空气质量标准。

图 5.2-1 本项目环境监测点位图

#### 监测结果及评价

（1）环境空气污染物基本项目现状监测统计结果

根据抚顺市环境质量报告书（2019），统计所在区域常规污染物达标情况，具体见下表。

表 5.2-4  新宾县2019年环境空气质量数据

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度µg/m3 | 标准值µg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44 | 70 | 62.86 | 达标 |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 93 | 150 | 62 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 26 | 35 | 74.29 | 达标 |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 60 | 75 | 80 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.67 | 达标 |
|  | 98百分位数日平均质量浓度 | 17 | 150 | 11.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 21 | 40 | 52.5 | 达标 |
|  | 98百分位数日平均质量浓度 | 41 | 80 | 51.25 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | / | / | / | / |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 1.5 | 4 | 37.5 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | / | / | / | / |
|  | 8h平均质量浓度 | 144 | 160 | 90 | 达标 |

根据上表中数据显示，新宾县环境空气污染物基本项目均符合环境空气质量二级标准，本项目位于环境空气质量达标区域。

（2）环境空气污染物其他项目现状监测统计结果

环境空气现状监测统计结果见下表。

表 5.2-5 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 评价标准ug/m3 | 监测浓度范围ug/m3 | 最大浓度占标率/% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 0 | 0 | 硫化氢 | 1h | 10 | 2.09～2.43 | 24.3 | 0 | 达标 |
|  | 0 | 0 | 氨 | 1h | 200 | 8.6～9.7 | 4.85 | 0 | 达标 |
|  | 0 | 0 | 总悬浮颗粒 | 24h | 300 | 98～102 | 34 | 0 | 达标 |

通过监测结果可以看出，本项目建设场地及周围环境敏感点各污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，表明项目周边环境空气质量现状较好。

### 地表水环境质量现状

引用《抚顺市环境质量报告书》（2019年）中苏子河（新宾下）点位数据。

#### 监测项目

监测项目：pH、COD、BOD、氨氮、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚。

#### 监测分析方法

水质监测项目分析方法符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的规定，具体见下表。

表 5.2-6 水质监测项目分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | GB/T 6920-1986 | 水质 PH值的测定 | —— |
|  |  |  | 玻璃电极法 |  |
|  | BOD5 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 | —— |
|  |  |  | 稀释与接种法 |  |
|  | COD | HJ/T 399-2007 | 水质 COD的测定 | 15 mg/L |
|  |  |  | 快速消解分光光度法 |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 | 0.01 mg/L |
|  |  |  | 纳氏试剂分光光度法 |  |
|  | 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 0.005 mg/L |
|  | 石油类 | HJ 637-2012 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 0.01 mg/L |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 | 4mg/L |
|  |  |  | 重量法 |  |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 | 0.0003mg/L |
|  |  |  | 4-氨基安替比林分光光度法 |  |

#### 评价标准及方法

评价标准：选择《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准进行评价。

评价方法：采用单项指数法（Si=Ci/Cs）。

式中：Si―评价因子i的标准指数；

Ci－评价因子i的实测统计代表值；

Cs－评价因子i的评价标准限值。

其中pH值的计算，采用如下公式：

当pHj≤7.0，SpH,j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）

当pHj＞7.0，SpH,j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）

式中：SpH,j―pH值的标准指数；

pHj―pH值的实测统计代表值；

pHsd―评价标准中pH值的下限值；

pHsu―评价标准中pH值的上限值。

#### 监测结果及评价

地表水环境现状监测统计结果见下表。

表 5.2-7 地表水环境质量现状统计结果  单位：mg/L（pH值除外）

| 断面名称 | 功能区类别 | 统计指标 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 氨氮 | 挥发酚 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新宾下 | Ⅲ | 年均浓度 | 21.5 | 2.7 | 2.6 | 0.04 | 0.53 | 0.001 | Ⅳ |
|  |  | 水质标准 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
|  |  | 超标率% | 0.08 |  | — | — | — | — |  |

从监测结果可以看出，苏子河监测因子中除COD外，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

### 声环境质量现状

#### 监测时间和频率

监测时间为2019年10月27~28日，监测频率为连续监测2天，昼夜各1次。

监测仪器：使用符合IEC标准的统计声级计进行测量。

#### 监测点位

共设置4个监测点位，在厂界外1m东、南、西、北侧各设1个监测点位。

#### 监测结果及评价

声环境质量现状监测结果，见下表。

表 5.2-8 声环境质量现状统计结果  dB（A）

| 检测日期/检测点位 | 检测因子/检测结果 |
| --- | --- |
|  | Leq[dB(A)] |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2019.10.27 | 1#项目厂址东 | 47.4 | 38.3 |
|  | 2#项目厂址南 | 46.8 | 37.5 |
|  | 3#项目厂址西 | 48.5 | 39.3 |
|  | 4#项目厂址北 | 49.2 | 39.6 |
| 2019.10.28 | 1#项目厂址东 | 47.5 | 38.6 |
|  | 2#项目厂址南 | 46.8 | 37.7 |
|  | 3#项目厂址西 | 48.3 | 39.4 |
|  | 4#项目厂址北 | 49.7 | 40.1 |

通过监测结果可以看出厂区四周环境噪声质量现状较好，厂界各监测点位噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，表明该区域声环境质量现状较好。

### 地下水环境质量现状

委托沈阳市中正检测技术有限公司，于2019年12月16日至2019年12月19日对其地下水进行采样。

#### 监测因子

监测因子为pH、氨氮、硝酸盐氮、挥发酚（类）、总硬度、耗氧量、氰化物、氟化物、砷、铬(六价)、汞、铁、镉、氯化物、铜、锌、铅、镍、石油类、硫酸盐、总大肠菌群、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-。

#### 监测时间和频率

每日1次，连续监测2天。

#### 监测点位

监测点位分别位于加油站、项目1#、办公区、项目2#、蓝旗村、蓝旗村东、项目上游，共计7个点位，。

#### 监测结果及评价

表 5.2-9 地下水监测结果1

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加油站 | 项目1# | 办公区 | 项目2# | 蓝旗村 |  |
| 12月16日 | pH | 7.48 | 7.87 | 7.63 | 7.45 | 7.66 | 无量纲 |
|  | 总硬度 | 252 | 540 | 498 | 232 | 138 | mg/L |
|  | 耗氧量 | 0.85 | 1.04 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | mg/L |
|  | 挥发酚（类） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 2.9 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.7 | 0.1（L） | 0.1（L） | 0.1（L） | 0.2 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.11 | 0.01（L） | 0.04 | 0.01（L） | mg/L |
|  | 砷 | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | μg/L |
|  | 汞 | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | μg/L |
|  | 铁 | 0.3（L） | 9.2 | 0.3（L） | 0.3（L） | 0.3（L） | mg/L |
|  | 铜 | 0.2（L） | 0.2（L） | 0.2（L） | 0.2（L） | 0.2（L） | mg/L |
|  | 锌 | 0.05（L） | 8.97 | 0.05（L） | 0.15 | 0.05（L） | mg/L |
|  | 铅 | 2.5（L） | 2.5（L） | 2.5（L） | 2.5（L） | 2.5（L） | μg/L |
|  | 镉 | 0.5（L） | 0.5（L） | 0.5（L） | 0.5（L） | 0.5（L） | μg/L |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100ml |
|  | 镍 | 5（L） | 5（L） | 5（L） | 5（L） | 5（L） | μg/L |
|  | 铬（六价） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | mg/L |
|  | K+ | 1.1 | 5.15 | 2.4 | 2.05 | 2.2 | mg/L |
|  | Na+ | 23.6 | 24.8 | 20.2 | 16.2 | 19.3 | mg/L |
|  | Ca2+ | 84 | 128 | 187 | 52.5 | 31.4 | mg/L |
|  | Mg2+ | 7.88 | 46.4 | 27 | 15.2 | 6.7 | mg/L |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
|  | HCO3- | 64.9 | 226 | 339 | 107 | 98.6 | mg/L |
|  | 氯化物 | 17.2 | 302 | 191 | 63.2 | 19.1 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 183 | 5（L） | 20 | 47 | 42 | mg/L |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |

表 5.2-10 地下水监测结果2

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加油站 | 项目1# | 办公区 | 项目2# | 蓝旗村 |  |
| 12月17日 | pH | 7.42 | 7.84 | 7.66 | 7.47 | 7.68 | 无量纲 |
|  | 总硬度 | 249 | 542 | 492 | 230 | 139 | mg/L |
|  | 耗氧量 | 0.86 | 1.06 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | mg/L |
|  | 挥发酚（类） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.6 | 0.1（L） | 0.1（L） | 0.1（L） | 0.3 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.12 | 0.01（L） | 0.05 | 0.01（L） | mg/L |
|  | 砷 | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | μg/L |
|  | 汞 | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | μg/L |
|  | 铁 | 0.3（L） | 9.5 | 0.3（L） | 0.3（L） | 0.3（L） | mg/L |
|  | 铜 | 0.2（L） | 0.2（L） | 0.2（L） | 0.2（L） | 0.2（L） | mg/L |
|  | 锌 | 0.05（L） | 9.31 | 0.05（L） | 0.15 | 0.05（L） | mg/L |
|  | 铅 | 2.5（L） | 2.5（L） | 2.5（L） | 2.5（L） | 2.5（L） | μg/L |
|  | 镉 | 0.5（L） | 0.5（L） | 0.5（L） | 0.5（L） | 0.5（L） | μg/L |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100ml |
|  | 镍 | 5（L） | 5（L） | 5（L） | 5（L） | 5（L） | μg/L |
|  | 铬（六价） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | mg/L |
|  | K+ | 1.1 | 5.25 | 2.45 | 1.95 | 2.25 | mg/L |
|  | Na+ | 23.4 | 25.4 | 20.2 | 16.6 | 19.4 | mg/L |
|  | Ca2+ | 84 | 128 | 185 | 51.5 | 32.3 | mg/L |
|  | Mg2+ | 7.88 | 46 | 27.5 | 15.1 | 6.8 | mg/L |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | mg/L |
|  | HCO3- | 64.6 | 223 | 336 | 105 | 99.1 | mg/L |
|  | 氯化物 | 17.5 | 306 | 193 | 64.3 | 19.3 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 185 | 5（L） | 22 | 49 | 44 | mg/L |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |

表 5.2-11  地下水监测结果3

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓝旗村东 | 项目上游 |  |
| 12月18日 | pH | 7.47 | 7.36 | 无量纲 |
|  | 总硬度 | 206 | 286 | mg/L |
|  | 耗氧量 | 0.86 | 0.89 | mg/L |
|  | 挥发酚（类） | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.02（L） | 0.02（L） | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 4.2 | 3.7 | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.3 | 0.2 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
|  | 砷 | 1.0（L） | 1.0（L） | μg/L |
|  | 汞 | 0.1(L) | 0.1(L) | μg/L |
|  | 铁 | 0.3(L) | 0.3(L) | mg/L |
|  | 铜 | 0.2(L) | 0.2(L) | mg/L |
|  | 锌 | 0.05(L) | 0.05(L) | mg/L |
|  | 铅 | 2.5(L) | 2.5(L) | μg/L |
|  | 镉 | 0.5(L) | 0.5(L) | μg/L |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | MPN/100ml |
|  | 镍 | 5(L) | 5(L) | μg/L |
|  | 铬（六价） | 0.004（L） | 0.004（L） | mg/L |
|  | K+ | 2.53 | 3.4 | mg/L |
|  | Na+ | 18.4 | 47.8 | mg/L |
|  | Ca2+ | 55.8 | 73 | mg/L |
|  | Mg2+ | 6 | 14.3 | mg/L |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | mg/L |
|  | HCO3- | 179 | 216 | mg/L |
|  | 氯化物 | 30.6 | 54.6 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 15 | 63 | mg/L |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |

表 5.2-13 地下水监测结果4

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓝旗村东 | 项目上游 |  |
| 12月19日 | pH | 7.42 | 7.32 | 无量纲 |
|  | 总硬度 | 201 | 282 | mg/L |
|  | 耗氧量 | 0.84 | 0.88 | mg/L |
|  | 挥发酚（类） | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.02（L） | 0.02（L） | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 4.1 | 3.5 | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002（L） | 0.002（L） | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.3 | 0.3 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
|  | 砷 | 1.0（L） | 1.0（L） | μg/L |
|  | 汞 | 0.1(L) | 0.1(L) | μg/L |
|  | 铁 | 0.3(L) | 0.3(L) | mg/L |
|  | 铜 | 0.2(L) | 0.2(L) | mg/L |
|  | 锌 | 0.05(L) | 0.05(L) | mg/L |
|  | 铅 | 2.5(L) | 2.5(L) | μg/L |
|  | 镉 | 0.5(L) | 0.5(L) | μg/L |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | MPN/100ml |
|  | 镍 | 5(L) | 5(L) | μg/L |
|  | 铬（六价） | 0.004（L） | 0.004（L） | mg/L |
|  | K+ | 2.53 | 3.45 | mg/L |
|  | Na+ | 18.4 | 47.9 | mg/L |
|  | Ca2+ | 56 | 73.5 | mg/L |
|  | Mg2+ | 5.82 | 14.5 | mg/L |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | mg/L |
|  | HCO3- | 182 | 213 | mg/L |
|  | 氯化物 | 31.2 | 56.4 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 16 | 65 | mg/L |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |

评价结果表明，项目所在区域除总硬度、铁、锌和氯化物外，各污染因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中3类标准，地下水环境质量较好。

### 土壤环境质量现状

本项目委托辽宁乔泰环保科技有限公司，于2019年12月27日对其土壤进行采样。

#### 监测因子

1个点监测建设用地标准的45项基本因子和特征因子二噁英和石油烃，另外两个点检测石油烃。

#### 监测时间和频率

2019年12月27日采样一次。

#### 监测点位

在评价区共设3个监测点位。

#### 监测结果

监测结果如下表：

表 5.2-13 土壤监测结果1

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂区内1#表层点 |
| 2019.10.27 | 六价铬* | ND |
|  | 汞* | 0.182 |
|  | 铜* | 82 |
|  | 铅* | 20.2 |
|  | 镉* | 0.12 |
|  | 镍* | 106 |
|  | 砷* | 1.6 |
|  | 二噁英* | ND |
|  | 石油烃* | 38 |
|  | 硝基苯* | ND |
|  | 2-氯酚* | ND |
|  | 苯并[a]蒽* | ND |
|  | 苯并[b]荧蒽* | ND |
|  | 苯并[k]荧蒽* | ND |
|  | 䓛* | ND |
|  | 二苯并[a，h]蒽* | ND |
|  | 苯并[a]芘* | ND |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘* | ND |
|  | 萘* | ND |
|  | 苯胺* | ND |
|  | 氯乙烯* | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯* | ND |
|  | 二氯甲烷* | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯* | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷* | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯* | ND |
|  | 氯仿* | ND |
| 2019.10.27 | 1,1,1-三氯乙烷* | ND |
|  | 四氯化碳* | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷* | ND |
|  | 苯* | ND |
|  | 三氯乙烯* | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷* | ND |
|  | 甲苯* | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷* | ND |
|  | 四氯乙烯* | ND |
|  | 氯苯* | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷* | ND |
|  | 乙苯* | ND |
|  | 间、对二甲苯* | ND |
|  | 邻二甲苯* | ND |
|  | 苯乙烯* | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷* | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷* | ND |
|  | 1,4-二氯苯* | ND |
|  | 1,2-二氯苯* | ND |
|  | 氯甲烷* | ND |

表 5.2-14 土壤监测结果2

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂区内2#表层点 | 厂区内3#表层点 |
| 2019.10.27 | 石油烃 | 37 | 51 |

由上表可知，所有监测点位各项污染因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准及相关标准要求。

# 环境影响预测及评价

## 施工期环境影响预测与评价

### 施工期废气

施工期对大气环境质量的影响主要来自机动车辆排放的尾气、运输车辆道路扬尘和施工产生的扬尘等。

（1）运输车辆废气

施工期间，使用机动车运送设备，会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，但其排放量小，且属间断性无组织排放，施工场地开阔，扩散条件良好，不会对环境产生不良影响。

鉴于上述情况，在施工过程中施工方应保证施工运输车辆运行状态的良好。在车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物质浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，随施工期的结束而消失，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。

（2）施工扬尘

施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响范围较广，主要表现为空气中的总悬浮颗粒浓度增大，尤其在天气干燥、风速较大时影响更显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

a)风力扬尘及其防治

风力扬尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，产生扬尘。由于项目所在地块距离厂区北侧北厚社区为65m，近距离扬尘必然会对周边环境产生一定的影响，尤其是北厚社区。为减少风力扬尘，施工单位应减少建材的露天堆放，尽可能堆放在室内或置于维护结构内；经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘。

b) 动力起尘及其防治

动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。车辆行驶时产生的扬尘约占总扬尘的60%以上，不同路面清洁程度和行驶速度直接影响着扬尘的产生量。限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。故本环评要求建设单位在施工期间要对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天应洒水4～5次，这样可使扬尘减少70%左右，有效的控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内。

本评价根据施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。下表列出了北京环科院对不同施工场地扬尘情况的实测数据。

表 6.1-1 某建筑施工工地扬尘监测结果     单位：mg/m3

| 监测位置 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303～0.328 | 0.409～0.759 | 0.434～0.538 | 0.356～0.465 | 0.309～0.336 | 平均风速2.5m/s |
| 均值 | 0.317 | 0.596 | 0.487 | 0.39 | 0.322 |  |

表 6.1-2 某施工现场扬尘监测结果   单位：mg/m3

| 距工地距离(m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地未洒水 | 1.75 | 1.3 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.33 | 春季测量 |
| 场地洒水 | 0.437 | 0.35 | 0.31 | 0.265 | 0.25 | 0.238 |  |

由上表可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，150m以外的环境受影响程度较低。同时也可以看出，施工现场采取场地洒水措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。经过采取措施后，项目施工期产生的废气对北厚社区等影响较小，且是暂时的，随着施工期的结束而结束。

### 施工期废水

本工程施工期排放的废水主要为少量施工人员生活废水和施工废水。

本项目车间位于现有项目厂区内，施工人员的生活污水排入现有项目的防渗旱厕，堆肥还田，不会对地表水及地下水造成明显影响。

施工废水中的主要污染物为pH、SS、COD、石油类，经沉淀后回用于泼洒场地抑尘，对环境影响较小。综上所述，在采取上述处理措施后，施工期项目产生生活污水对环境影响小。

### 施工期噪声

#### 噪声源强

施工噪声主要来自于各种施工机械和车辆及推土机、挖掘机、装卸机、基础阶段的打桩机、和混凝土振捣过程。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见下表。

表 6.1-3 施工机械产噪值一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 声级/距离(dB(A)/m) | 序号 | 设备名称 | 声级/距离(dB(A)/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 85.7/5 | 4 | 混凝土振捣器 | 79/5 |
| 2 | 挖掘机 | 84/5 | 5 | 运输车辆 | 79.2/5 |
| 3 | 推土机 | 83.6/5 | 6 | 夯土机 | 82/5 |

#### 噪声预测

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lro-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见下表。

表 6.1-4 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值  单位：dB(A)

| 序号 | 机 械 | 不同距离处的噪声贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 250m | 300m | 400m | 500m |
| 1 | 装载机 | 67.6 | 64.1 | 59.7 | 53.7 | 51.7 | 50.1 | 47.6 | 45.7 |
| 2 | 挖掘机 | 65.9 | 62.4 | 58 | 52 | 50 | 48.4 | 45.9 | 44 |
| 3 | 推土机 | 65.5 | 62 | 57.6 | 51.6 | 49.6 | 48 | 45.5 | 43.6 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 60.9 | 57.4 | 53 | 47 | 45 | 43.4 | 40.9 | 39 |
| 5 | 夯土机 | 63.9 | 60.4 | 56 | 50 | 48 | 46.4 | 43.9 | 42 |
| 6 | 运输车辆 | 61.1 | 57.6 | 53.2 | 47.2 | 45.2 | 43.6 | 41.1 | 39.2 |

#### 噪声影响分析

从上表可以看出，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内，而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高。

#### 噪声治理

为了减小施工噪声对周边声环境质量的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下：

①降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛，禁用高音喇叭鸣笛。利用距离衰减和建筑物阻隔，可降噪15-20dB(A)以上。

②合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。中午（12∶00-14∶00）及夜间（22∶00-6∶00）禁止施工。因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工。

为减小施工噪声对周围环境的影响，建设单位应采取严格噪声治理措施，选用低噪声施工设备。严禁夜间、午休时间施工，同时必须遵照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.3.1)的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。

③运输建筑垃圾及生产设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

④文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染；在施工现场以及办公区，禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等；作业中搬运物件，须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件。

经上述措施后，可有效降低本项目施工噪声，对周围环境影响较小，随着施工的结束，噪声的污染将随之消失，不会对当地的声环境质量带来长久的影响。

### 施工期固体废物

本项目施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾以及施工、管理人员生活垃圾。

建设项目在施工过程中会产生少量建筑垃圾等固体废物，应及时妥善地处置，禁止胡乱堆放，应运输到建筑垃圾场处理；因此，在本项目建设期间必须加强对建筑垃圾的环境管理，避免其对环境造成的不良影响。施工人员产生的生活垃圾要送到指定的环卫垃圾箱中，由环卫部门统一处理，避免生活垃圾污染周边环境。

综上所述，该项目建设期间采取一定的污染防治措施后对周围环境影响不大，在施工期结束后将一并消失。

### 生态影响评价

（1）水土流失的影响

建设期由于建筑材料堆放、管理不当，特别是在雨季易受雨水冲刷是物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体。项目厂界南侧为排水渠，施工期间要注意施工管理，避免施工物资随雨水冲刷进入排水渠内，影响排水渠水质和行洪。

（2）占地影响

本项目建成后不变土地利用类型，本项目厂址位于现有厂区内。厂区开挖、平整施工带、道路建设、服务设施等工程，这些施工活动要金进行开挖地表和地面建设，造成施工区域内的地表扰动，从而新增一定量的土方量。除此之外，施工过程临时性占地，也将不可避免的扰动原来的相对稳定的地表，将新增水土流失。

（3）野生动植物影响

项目评价范围内现状生境类型丰富度不高，评价范围内长期以来人类从事的农业生产活动多，人工建筑分布密集，缺乏野生动物生产需要的隐蔽及觅食空间，野生动物较少，无珍稀濒危野生动植物，主要为麻雀、家燕等鸟类，项目建设会对区域内现状野生动物资源及生境产生一定的破坏，但这种改变不会造成物种的消失。

## 营运期环境影响预测与评价

### 大气环境影响分析

#### 预测模式

本项目大气环境影响预测采用AERSCREEN模式系统模拟点源排放出的污染物在短期浓度分布，模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。

#### 预测因子

本项目预测因子为NH3、H2S。

#### 预测结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级划分方法的规定，采取AERSCREEN估算模式，采用估算模式中的面源计算方法，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物地面浓度达标准限值Pmax时所对应的最远距离Dmax。

使用aerscreen软件进行估算，估算模型参数表如下：

表 6.2-1 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 否 |
| 最高环境温度/℃ | 30 |
| 最低环境温度/℃ | -30 |
| 土地利用类型 | 针叶林 |
| 区域湿度条件 | 半湿润半干旱 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 岸线距离/km | 否 |
|  | 岸线方向/° | 否 |

1、预测网格

考虑项目特殊性，预测东西5km，南北5km的矩形区域，网格间距选取100m。

2、地面气象数据

本项目采用抚顺2019年全年每天24小时的地面气象数据，气象因子包括风向、风速、总云量、低云量和干球温度。抚顺气象站站台编号为54351，站点经北纬41.9264°、东经124.069°。

3、高空气象数据

本项目高空气象数据采用中尺度气象数值模式WRF模拟生成，网格分辨率为27km×27km，全国共划分为22477个网格，使用2019年NCEP再分析资料作为WRF模式边界场和初始场，地形数据和下垫面土地利用数据分别采用USGS数据和MODIS更新数据。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。站点经纬度为北纬纬41.92°、东经124.08°。

4、地面气象数据

本项目采用抚顺市2019年全年每天24小时的地面气象数据，气象因子包括风向、风速、总云量、低云量和干球温度。抚顺气象站位于站台编号为54351，海拔高度为118.5m，站点经纬度为北纬41.9264°、东经124.069°。

5、气象资料统计分析

根据抚顺市气象资料统计结果如下：

抚顺市2019年平均气温为8.11℃，1月份平均气温最低，为-10.22℃，7月份平均气温最高，为25.11℃。抚顺市2019年各月月均气温见下表和图。

表6.2-2 抚顺市2019年月均气温的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -10.22 | -7.54 | 2.56 | 8.95 | 17.72 | 20.95 | 25.11 | 22.42 | 17.66 | 9.13 | -0.99 | -9.53 |

图6.2-1 抚顺市2019年气温月变化曲线图

抚顺市2019年平均风速为2.53m/s，最大风速出现在5月，为3.79m/s，最小风速出现在8月，为1.88m/s。抚顺市2019年各月月均风速见下表和图。

表 6.2-3 抚顺市2019年月均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.28 | 2.32 | 3 | 3.46 | 3.79 | 2.57 | 2.18 | 1.88 | 1.98 | 2.44 | 2.44 | 2 |

图6.2-2 抚顺市2019年风速的月变化曲线图

抚顺市2019年风频最多的是NE，频率为25.16%；其次是W，频率为9.14%，ESE最少，频率为2.28%。抚顺市2019年风频统计见下表和风向玫瑰图见图。

表 6.2-4  2019年抚顺市风频统计表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 5.11 | 4.97 | 35.75 | 9.41 | 3.76 | 2.15 | 1.34 | 2.82 | 2.55 | 2.15 | 1.48 | 6.05 | 9.95 | 4.17 | 2.42 | 4.57 | 1.34 |
| 2月 | 5.06 | 4.46 | 27.68 | 12.95 | 5.21 | 1.93 | 1.34 | 2.38 | 3.27 | 2.68 | 2.98 | 7.14 | 11.76 | 4.02 | 3.27 | 3.42 | 0.45 |
| 3月 | 7.8 | 4.03 | 21.51 | 9.95 | 2.42 | 1.75 | 3.09 | 2.69 | 2.82 | 3.09 | 3.23 | 7.39 | 12.5 | 4.7 | 6.05 | 6.45 | 0.54 |
| 4月 | 6.67 | 4.86 | 21.11 | 9.31 | 5.56 | 3.19 | 1.53 | 2.64 | 4.58 | 7.22 | 7.22 | 7.78 | 7.5 | 2.92 | 3.89 | 4.03 | 0 |
| 5月 | 6.45 | 3.49 | 13.84 | 3.36 | 2.42 | 1.21 | 1.34 | 4.03 | 7.12 | 9.81 | 8.74 | 9.01 | 17.34 | 6.72 | 1.75 | 3.09 | 0.27 |
| 6月 | 6.25 | 5.28 | 14.31 | 8.33 | 5.83 | 4.03 | 4.86 | 6.25 | 8.75 | 7.08 | 6.67 | 9.17 | 7.22 | 1.25 | 2.64 | 2.08 | 0 |
| 7月 | 2.69 | 6.85 | 14.92 | 6.85 | 4.44 | 2.96 | 4.17 | 6.18 | 8.6 | 7.39 | 8.6 | 13.17 | 7.39 | 1.75 | 2.28 | 1.34 | 0.4 |
| 8月 | 5.11 | 7.39 | 16.13 | 10.35 | 10.62 | 3.9 | 3.76 | 3.76 | 3.63 | 2.42 | 3.23 | 7.39 | 7.26 | 5.38 | 5.24 | 3.36 | 1.08 |
| 9月 | 5.42 | 6.11 | 34.72 | 10.83 | 7.92 | 3.47 | 2.64 | 3.75 | 2.36 | 0.83 | 4.58 | 5.97 | 6.81 | 1.53 | 1.39 | 1.67 | 0 |
| 10月 | 9.41 | 6.72 | 35.22 | 8.2 | 3.09 | 0.81 | 0.81 | 1.48 | 2.15 | 2.55 | 4.57 | 5.24 | 9.41 | 4.17 | 2.69 | 3.36 | 0.13 |
| 11月 | 10 | 8.06 | 31.94 | 9.03 | 6.11 | 0.83 | 1.67 | 1.94 | 4.17 | 4.17 | 1.39 | 2.78 | 5.69 | 5 | 2.92 | 3.61 | 0.69 |
| 12月 | 5.11 | 7.93 | 35.08 | 10.62 | 4.03 | 1.21 | 0.94 | 1.21 | 3.36 | 3.49 | 3.9 | 2.55 | 6.85 | 4.57 | 2.96 | 4.17 | 2.02 |
| 全年 | 6.26 | 5.86 | 25.16 | 9.06 | 5.1 | 2.28 | 2.29 | 3.26 | 4.45 | 4.42 | 4.73 | 6.97 | 9.14 | 3.86 | 3.13 | 3.44 | 0.58 |
| 春季 | 6.97 | 4.12 | 18.8 | 7.52 | 3.44 | 2.04 | 1.99 | 3.13 | 4.85 | 6.7 | 6.39 | 8.06 | 12.5 | 4.8 | 3.89 | 4.53 | 0.27 |
| 夏季 | 4.66 | 6.52 | 15.13 | 8.51 | 6.97 | 3.62 | 4.26 | 5.39 | 6.97 | 5.62 | 6.16 | 9.92 | 7.29 | 2.81 | 3.4 | 2.26 | 0.5 |
| 秋季 | 8.29 | 6.96 | 33.97 | 9.34 | 5.68 | 1.69 | 1.69 | 2.38 | 2.88 | 2.52 | 3.53 | 4.67 | 7.33 | 3.57 | 2.34 | 2.88 | 0.27 |
| 冬季 | 5.09 | 5.83 | 33.01 | 10.93 | 4.31 | 1.76 | 1.2 | 2.13 | 3.06 | 2.78 | 2.78 | 5.19 | 9.44 | 4.26 | 2.87 | 4.07 | 1.3 |

图6.2-3 2019年度抚顺年及各月风玫瑰图

5、地形数据

根据AERMOD软件提供的全球坐标定义的标准DEM文件，项目区域地形等值线图详见下图。

图6.2-4  项目区域地形等值线图

#### 预测因子

按 HJ 2.2 的要求识别大气环境影响因素，并筛选出大气环境影响评价因子。大气环境影响评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物。

根据工程分析和污染源调查确定的评价因子，选取有环境空气质量标准的评价因子作为预测因子，确定园区的预测因子为 硫化氢、氨。

#### 预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中评价工作等级划分及评价范围确定的原则，采用导则推荐的估算模式对每一个污染物排放源下风向的轴线浓度及相应浓度占标率进行了计算，确定本次评价范围为以本项目边界为起点，外延 5 km 的矩形区域。

#### 预测周期

依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

本园区评价基准年为 2019年，本次评价选取 2019年为预测周期，预测时段取连续1年。

#### 预测模型选取及选取依据

根据评价等级计算，本次大气评价等级为一级。因此，需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表3推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AREMOD、ADMS、CALPUFF，根据抚顺气象站 2019年的气象统计结果，2019 年出现风速≤0.5m/s的持续时间未超过72h。因此，本次评价不需要采用CALPUFF 模型进行进一步预测。根据以上模型比选，本次采用AREMOD模型对本园区进行进一步预测。

依据规划污染源分析，将规划主要污染原参数列于下表。

表 6.2-5 点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 1 | 臭气处理 |  |  | 150 | 20 | 0.6 | 9.8 | 30 | 8760 | 连续排放 | 0.00089 | 0.00009 |

表 6.2-6 矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正被向夹角/° | 烟气温度/℃ | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 1 | 臭气处理 |  |  | 150 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 8760 | 连续排放 | 0.0013 | 0.00013 |
| 2 | 填埋场 |  |  | 150 | 300 | 100 | 40 | 30 | 10 | 8760 | 连续排放 | 0.0044 | 0.0089 |

#### 污染物浓度预测及评价

（一）有组织排放源正常工况贡献浓度预测结果

表6.2-7  硫化氢 各敏感点预测结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝旗村 | 1753,-1246 | 1小时 | 0.00327 | 18072601 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 蓝旗朝村 | 707,-1090 | 1小时 | 0.00396 | 18072604 | 0.04 | 达标 |
| 3 | 赵家堡子村 | 2531,-1304 | 1小时 | 0.01566 | 18070122 | 0.16 | 达标 |
| 4 | 南拨堡村 | -1216,-2356 | 1小时 | 0.00298 | 18120210 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 拨堡村 | -2658,-1051 | 1小时 | 0.003 | 18091907 | 0.03 | 达标 |
| 6 | 网格 | -157,-185 | 1小时 | 0.65765 | 18072923 | 6.58 | 达标 |

图6.2-5  硫化氢  1小时平均浓度贡献值分布图 μg/m3

表6.2-8  氨 各敏感点预测结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝旗村 | 1753,-1246 | 1小时 | 0.00033 | 18072601 | 0 | 达标 |
| 2 | 蓝旗朝村 | 707,-1090 | 1小时 | 0.0004 | 18072604 | 0 | 达标 |
| 3 | 赵家堡子村 | 2531,-1304 | 1小时 | 0.00158 | 18070122 | 0 | 达标 |
| 4 | 南拨堡村 | -1216,-2356 | 1小时 | 0.0003 | 18120210 | 0 | 达标 |
| 5 | 拨堡村 | -2658,-1051 | 1小时 | 0.0003 | 18091907 | 0 | 达标 |
| 6 | 网格 | -157,-185 | 1小时 | 0.0665 | 18072923 | 0.03 | 达标 |

图6.2-6  氨  1小时平均浓度贡献值分布图 μg/m3

（二）无组织排放源正常工况贡献浓度预测结果

表6.2-9  硫化氢（分选车间） 各敏感点预测结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝旗村 | 1753,-1246 | 1小时 | 0.05153 | 18090619 | 0.52 | 达标 |
| 2 | 蓝旗朝村 | 707,-1090 | 1小时 | 0.10509 | 18030817 | 1.05 | 达标 |
| 3 | 赵家堡子村 | 2531,-1304 | 1小时 | 0.0133 | 18121609 | 0.13 | 达标 |
| 4 | 南拨堡村 | -1216,-2356 | 1小时 | 0.05594 | 18010309 | 0.56 | 达标 |
| 5 | 拨堡村 | -2658,-1051 | 1小时 | 0.04706 | 18033119 | 0.47 | 达标 |
| 6 | 网格 | -757,-85 | 1小时 | 0.69477 | 18012020 | 6.95 | 达标 |

图6.2-7  硫化氢（分选车间）  1小时平均浓度贡献值分布图 μg/m3

表6.2-10  氨（分选车间） 各敏感点预测结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝旗村 | 1753,-1246 | 1小时 | 0.00515 | 18090619 | 0 | 达标 |
| 2 | 蓝旗朝村 | 707,-1090 | 1小时 | 0.01051 | 18030817 | 0.01 | 达标 |
| 3 | 赵家堡子村 | 2531,-1304 | 1小时 | 0.00133 | 18121609 | 0 | 达标 |
| 4 | 南拨堡村 | -1216,-2356 | 1小时 | 0.00559 | 18010309 | 0 | 达标 |
| 5 | 拨堡村 | -2658,-1051 | 1小时 | 0.00471 | 18033119 | 0 | 达标 |
| 6 | 网格 | -757,-85 | 1小时 | 0.06948 | 18012020 | 0.03 | 达标 |

图6.2-8  氨（分选车间）  1小时平均浓度贡献值分布图 μg/m3

表6.2-11  硫化氢（填埋） 各敏感点预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝旗村 | 1小时 | 0.09 | 18090419 | 0.9 | 达标 |
| 2 | 蓝旗朝村 | 1小时 | 0.1585 | 18102816 | 1.59 | 达标 |
| 3 | 赵家堡子村 | 1小时 | 0.0256 | 18011411 | 0.26 | 达标 |
| 4 | 南拨堡村 | 1小时 | 0.10107 | 18010309 | 1.01 | 达标 |
| 5 | 拨堡村 | 1小时 | 0.08869 | 18033119 | 0.89 | 达标 |
| 6 | 网格 | 1小时 | 6.39762 | 18011503 | 63.98 | 达标 |

图6.2-9  硫化氢（填埋）  1小时平均浓度贡献值分布图 μg/m3

表6.2-11  氨（填埋） 各敏感点预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝旗村 | 1小时 | 0.30807 | 18090419 | 0.15 | 达标 |
| 2 | 蓝旗朝村 | 1小时 | 0.54257 | 18102816 | 0.27 | 达标 |
| 3 | 赵家堡子村 | 1小时 | 0.08762 | 18011411 | 0.04 | 达标 |
| 4 | 南拨堡村 | 1小时 | 0.34596 | 18010309 | 0.17 | 达标 |
| 5 | 拨堡村 | 1小时 | 0.3036 | 18033119 | 0.15 | 达标 |
| 6 | 网格 | 1小时 | 21.89955 | 18011503 | 10.95 | 达标 |

图6.2-10  氨（填埋）  1小时平均浓度贡献值分布图 μg/m3

#### 卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》GB/T39499-2020中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义:卫生防护距离是指为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元(生产车间或作业场所)的边界至敏感区边界的最小距离。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》GB/T39499-2020中公式，分别计算三种污染物的卫生防护距离，计算公式如下：

本项目无组织排放废气为H2S：0.0039t/a和NH3：0.0004t/a，利用环评手册2.01软件中卫生防护距离计算工具，计算无组织排放污染物卫生防护距离如下：

表 6.2-11 卫生防护距离计算参数及计算结果

| 排放源 | 污染因子 | 排放量t/a | A | B | C | D | 卫生防护距离初值m | 卫生防护距离终值m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾仓库、分选车间 | H2S | 0.0013 | 700 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 5.26 | 100 |
|  | NH3 | 0.00013 | 700 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.29 |  |
| 垃圾填埋场 | H2S | 0.0232 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.044 | 100 |
|  | NH3 | 0.0778 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.363 |  |

对本项目产生的无组织污染物分别进行卫生防护距离计算，由于本项目产生的无组织排放的污染物较多，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》GB/T39499-2020中相关规定，卫生防护距离在0≦L<50，级差为50m；当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护具距离终值较大者为准。所以本项目卫生防护距离终值为100m。

从卫生包络线图可以看出，在本项目生产区边界卫生防护距离范围内，无居民住宅、学校、医院等环境敏感点，也无规划的学校、医院及居民住宅用地。详见下图卫生防护距离图。

图 6.2-12 卫生防护距离包络线图

#### 大气环境影响预测结论

本项目正常工况排放的废气污染物硫化氢、氨，各因子1h占标率最大为63.98%、10.95%。满足导则提出的达标区域建设项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。满足导则提出的达标区域建设项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

因此，本项目的大气环境影响可以接受。

表 6.2-12 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长 5～50km□ | 边长=5 km( |
| 评价 因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥2000t/a□ | 500～2000t/a□ | ＜500 t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO） 其他污染物（ HCL、H2S、NH3 ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D( | 其他标准( |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ ）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染 源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50 km□ | 边长5～50 km□ | 边长= 5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C 本项目最大占标率≤100%□ | C 本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C 本项目最大标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C 本项目最大标率＞30%☑ |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C 非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤−20%□ | k＞−20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（：TSP、H2S、NH3） | 有组织废气监测( 无组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监 测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ 100）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a | NOX：（）t/a | 颗粒物：（）t/a | VOCS：（ ）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 |

### 营运期废水预测与评价

#### 水文地质条件

（1）地形、地貌

抚顺市地属长白山系龙岗山脉，平均海拔400-500m，城市地处南北丘陵夹峙的浑河河谷冲积平原上,地势东高西低,坡降为千分之一，平均海拔65-99m，城市沿河两岸呈带状布局，东西长约30km，南北宽6-8km。

（2）地层岩性

抚顺地区属华北地层区辽东地层分区太子河地层小区，由老至新出露有：太古代表壳层；中元古界长城系；中生代侏罗系、白垩系；新生代古近系、第四系，其中新生代古近系较发育，是本区的含煤岩系。

太古代表壳岩：呈大小不等形态各异的包体存在于新太古代大苏河片麻杂岩中。岩石类型有：灰褐色条带状磁铁石英岩、浅灰色斜长角闪岩、黄褐色黑云变粒岩。其中斜长角闪岩分布较为普遍，浑河断裂南北均有出露，磁铁石英岩主要分布于浑河断裂以南，有的已作为铁矿开采。黑云变粒岩则多分布于浑河断裂以北。

中元古界：仅出露长城系上统关门山组，分布于章党西北部北东向浑河断裂带内，呈狭长带状展布。测区只出露其向南西延伸的极少部分，北侧与太古代大苏河片麻杂岩呈断层接触，南侧与中生界大峪组亦呈断层接触，岩性为浅灰色、粉灰色粉晶白云岩，镜下鉴定岩石为粉晶结构，矿物成分白云石98%，大小为0.02—0.04mm；石英2%，不规则粒状，边缘弯曲；另有微量不透明矿物。岩石宏观具碎裂结构，构造裂隙及破劈理发育，优选方位为北东50°—60°，与浑河断裂的延伸方向一致。

中生代侏罗系：仅发育上统小东沟组，呈北西向出露于龙凤矿以南耿家街一带，不整合于太古代大苏河片麻杂岩之上，被小岭组平行不整合覆盖。岩性为一套紫灰色粉砂岩、粉砂质页岩、含砾粉砂岩、灰紫色页岩、灰绿色页岩等岩石组合。该组以紫色粉砂岩、页岩夹少许砾岩为特征，本组厚约218m。

新生界：区内发育古近系和第四系，古近系为固结岩石，第四系为松散堆积物。

（3）地质构造

项目区所处的大地构造位置：中朝准地台（Ⅰ）胶辽台隆（Ⅱ）铁岭—靖宇台拱（Ⅲ），抚顺凸起（Ⅳ）的北部。

浑河断裂是横贯抚顺地区的区域性断裂构造，抚顺境内全长192km。该断裂为超岩石圈的深大断裂，是郯城—泸江断裂系，抚顺—营口断裂带的东延部分。倾向330°-350°，倾角35°-80°。浑河断裂属压扭性，向北西倾斜，形成于太古代，活动期长，元古代、中生代、新生代均有不同程度的活动，全新世以来处于相对稳定时期，未发现有明显构造活动迹象，对项目区影响较小。

（4）地下水类型

项目区所处地貌单元为河流冲积滩地，场区地势起伏不大，地面标高68～70m，相对高差2m。根据地下水的赋存条件、水理性质及水力特征，评价区地下水类型主要为第四系松散层孔隙潜水和基岩裂隙水两种类型。

①第四系松散层孔隙潜水

在评价区内呈大面积连续分布，松散岩类的岩性结构为多层结构，上部为厚层的素填土层，下部为砂、砾和残土层。松散层孔隙水含水层水位埋深变化小，水位埋藏浅，稳定水位埋深1.3～1.8m，水位高程为66.7～71.8m。按水动力性质，分为潜水、潜水～微承压水，其中潜水构成了含水层的主体。二者有一定水力联系。在雨季，粉质粘土层局部会有上层滞水，水量较小。

②基岩裂隙水

主要分布在下伏基岩中，地下水主要含水层为变质岩石的风化裂隙，岩石的风化裂隙自地表向下发育程度逐渐减弱，钻探控制厚度2.70～3.90m，层顶标高63.4～67.5m。含水层富水性受岩石的风化程度和构造裂隙的发育程度控制，富水性差，不均匀。

（5）地下水补给径流条件

本区地下水的补给，可分为大气降水补给、周边区域地下水的侧向径流和越流等不同途径的补给，其中主要是以大气降水的补给为主。本区多年平均降水量826mm，各月份降雨量相差很大，因此降水的渗入具有季节性特点。降水渗入补给不仅与降雨量的大小有关，而且还取决于降雨的方式和接受降水区的地质条件。迳流条件取决于地下水的水力坡度及含水层的导水性能。项目区为山前谷地，含水层随场区地势起伏变动明显。

地下水的排泄是地下水资源变化的一种自然调节过程，也可以说是地下水的消耗过程。从区域上讲，地下水是从地势高的区域流向地势低洼区域。植物的蒸腾也是地下水的排泄方式。河滩地带，地势起伏不大，但水位埋藏很浅，地下水的排泄多以蒸发为主，蒸发方式有地面蒸发、水面蒸发和植物蒸腾三种。

（6）地下水动态特征

地下水动态是水量均衡的反映，根据项目区周边民井调查资料以及走访当地居民，可认为第四系孔隙潜水变化均呈现季节性变化，主要受大气降水和地形地貌的影响，而地表径流和地层岩性等的影响作用较小。区内地下水动态受大气降水和地下径流补给等多种因素所影响，表现出地下水动态类型为水文型，其特征为在丰水期（7～9月）地下水位最高，在枯水期（4月末～5月初）地下水位最低，其它时期水位较稳定。

#### 废水预测预评价

本项目产生的废水经自建污水处理设施处理后，由吸污车运送至新宾镇污水处理厂处理，所以评价等级为三级B 。

新宾镇污水处理厂（直线距离4Km，运输路径主要途径S104省道，距离约为7km）主要处理污水为新宾镇产生的综合污水，处理能力为1.5万t/d，目前日处理量为0.99万t/d，可以接收本项目产生的废水。

（1）生产废水成分及水质特点

①生产废水成分

生产废水主要为垃圾渗沥水；垃圾渗沥水污染物浓度较高、废水量较少。垃圾渗沥水成分比较复杂，渗沥水中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。虽然垃圾渗沥水中某一特定的污染物浓度很低，但由于污染物种类繁多，因此其总量较。

②生产废水特点

垃圾渗沥水有机物质量浓度高，其中腐殖酸为小分子有机酸和氨基酸又合成的大分子产物，降解能力较差；本项目垃圾渗沥水水质的变化受垃圾组成、垃圾含水率、垃圾体内温度、垃圾在露天存放时间等因素有关，存放时间越长、垃圾体内温度越高、污染物浓度随之增大，BOD/COD值降低导致可生化性降低，处理难度增加。

（2）措施可行性分析

垃圾渗沥水（本项目为垃圾渗沥水）是国际公认的污染程度很高、难以处理的有机污水，其水质受垃圾成分、降水量、气候及存储时间等因素的影响。

本项目生产废水（包含收集的渗沥水）共计115.8t/d，生活废水4.32t/d。则项目废水处理情况如下表：

表 6.2-13  本项目水污染物产生情况

| 项目 | COD | BOD | 氨氮 | SS | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (t/d) | (t/a) |
| 调节池进口 | 生活污水浓度 | 285 | 200 | 25 | 250 | 0.96 | 350.4 |
|  | 生产废水浓度 | 8000 | 2500 | 300 | 500 | 1.6 | 584 |
|  | 渗滤液 | 8000 | 2500 | 300 | 500 | 20 | 7300 |
|  | 车辆冲洗水 | 250 | 280 | 50 | 1000 | 0.6 | 219 |
|  | 综合浓度 | 7479.43 | 2347.15 | 282.12 | 502.59 | 23.16 | 8453.4 |
|  | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| 调节池出口 | 浓度（mg/L） | 2243.83 | 938.86 | 197.49 | 351.81 | - | - |
|  | 处理效率% | 70 | 60 | 30 | 30 | - | - |
| 一体化污水处理设备出口 | 浓度（mg/L） | 224.38 | 93.89 | 19.75 | 70.36 | - | - |
|  | 产生量（t/a） | 1.90 | 0.79 | 0.17 | 0.59 | 23.16 | 8453.4 |
|  | 处理效率% | 90 | 90 | 90 | 80 |  |  |

由上表中数据分析可知，经自建污水处理设施处理后污水浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准；可以运送至新宾镇污水处理厂，不会对周围环境造成影响。

经自建污水处理设施处理后污水中，总贡、总镉、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889 表2规定。

本项目污水运输与接收参照《危险废物转移联单管理办法》中的要求，建立相关台账并有专人负责记录和管理，严格管控下，可避免污水对周边环境产生影响。

表 6.2-14 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 ( |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 (；其他 √ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 (；间接排放 (；其他 √ | 水温 (；径流 (；水域面积 ( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 √；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 √；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 ( | 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 ( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 (；二级 (；三级A (；三级B √ | 一级 (；二级 (；三级 ( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (； | 拟替代的污染源 ( | 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 ( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 √；夏季 √；秋季 √；冬季 √ | 生态环境保护主管部门 √；补充监测 (；其他 ( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 (；开发量40%以下 (；发量40%以上 ( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 √；夏季 √；秋季 √；冬季 √ | 水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 ( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季(；冬季 ( | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD、氨氮、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 √；Ⅳ类(；Ⅴ类 (； 近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 √；夏季 √；秋季 √；冬季 √ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( | 达标区 ( 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制可减缓措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( |
|  | 预测方法 | 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 √ 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 √ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、氨氮 ） | （1.9） | （.0.17） |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量 | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 √；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域消减依托其他工程措施 (；其他 ( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方法 | 手动 (；自动 (；无检测 √ | 手动 (；自动 (；无检测 √ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （污水池出口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、SS、氨氮、石油类、总氮） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受 √；不可以接受 (； |
| 注：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |

### 营运期地下水预测与评价

#### 评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水一级评价范围为≧20km2。

#### 施工期对地下水的影响

（1）废水影响分析

本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。

根据同类项目施工人数调查，按施工高峰期20人，每人生活污水产生量30L/d计，生活污水总产生量为6t/d，主要污染物为CODMn、BOD5、氨氮和SS。施工生产废水主要来自施工工程的冲洗水、施工机械的冲洗水等，数量变化较大，主要污染物为SS、CODMn。废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小，不至于排入河道等地表水体，因此所造成不利影响也较小。

施工人员使用防渗旱厕，生活废水量较小，对水体环境影响较小。

（2）废水影响的减缓措施

项目建设施工期的生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，建议施工期废水做好以下防治措施：

1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路和周围环境。

2）施工时产生的泥浆水以及车辆的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用。

3）为防止施工废水对地下水造成影响，砂石冲洗、机械设备运转、混凝土搅拌机等尽量在已硬化场地进行，严禁施工废水随意泼洒、流动。

#### 运行期环境影响预测与评价

1、地下水环境影响预测与评价

按《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次地下水环境影响评价级别为一级。根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价项目建设后对地下水环境可能造成影响危害，并针对这种影响和危害提出防治策略，从而达到预防与控制环境恶化、保护地下水资源的目的。本次工作将采用数值模拟法进行预测与评价。

（1）水文地质概念模型及其数学描述

水文地质概念模型是将含水层实际的边界性质、介质结构、水力特征和补径排等条件概化为便于进行数学与物理模拟的基本模式。

依据本项目的水文地质条件、地下水流动特征和敏感点位置，考虑拟建项目对地下水环境影响范围及影响程度，同时能满足环境影响预测和分析的要求为原则，本次模拟范围东侧、南侧、北侧为地下水侧向补给边界，西侧为地下水侧向径流排泄边界（下图），总面积约0.63km2。

图 6.2-13 水文地质概念模型

A：东、西、北侧边界，该边界平行于潜水等水位线，对评价区内的地下水不存在径流补给，概化为零流量边界；

B：该边界为浑河，切割潜水等水位线，该边界对评价区内的地下水存在径流排泄，概化为第二类排泄边界；

D1、D2：模拟区顶部边界为潜水含水层的自由水面，整个含水层系统通过这个边界可接受大气降水入渗补给、蒸发排泄等，与外界进行垂向的水力联系。对于模拟区底部边界，为第四系潜水含水层的稳定隔水层，结构完整、透水性差，可概化为隔水底板。

根据前述的水文地质条件，潜水含水层下伏稳定隔水层，因此根据上述分析和本次评价的目的含水层情况，含水层主要为第四系松散岩类孔隙潜水，根据各地层岩性、抽水试验、渗水试验等结果，将模型分为1个大的模型层，区内渗透介质可概化为多孔介质，为均质、各向同性、单层结构的潜水含水层。

1）水流数值模型

模拟区内第四系潜水在整个流动过程当中符合达西定律，本次模拟将其概化为稳定流。综上，依据模拟区的地下水水力特征，以及评价区水文地质条件，将本次模拟的含水层系统概化为均质、各向同性、二维稳定地下水流系统。可用如下偏微分方程的定解问题来描述：

式中：

D-渗流区域；

h-含水层水位标高（m）；

Kxx-方向渗透系数（m/d）；

Kyv-方向渗透系数（m/d）；

K-边界法向量的渗透系数（m/d）；

μ-贮水率（1/m）；

ε（x，y，t）-源汇项（1/d）；

ho （x，y）-含水层的初始水位分布（m）；

F1-渗流区域的一类边界；

F2-渗流区域的二类边界；

（x，y）-平面位置坐标；

n-边界面的法线方向；

q（x，y, t）-二类边界上已知流量函数。

（2）溶质数值模型

对于污染物在地下水中的迁移，在不考虑污染物在含水层中的交换、吸附、生物化学反应等作用时，地下水中污染物质运移数学模型可表示为：

式中：

αijmn—含水层弥散度（m）；

VmVn—分别为m和n方向上的速度分量（m/d）；

C—含水层中污染物的浓度（mg/L）；

n—含水层有效孔隙率；

xi—空间坐标变量（m）；

t—	时间（d）；

C'—源汇项中污染物的浓度（mg/L）；

W—面状源汇项强度（m3/(d.m2)）；

Vi—地下水渗流速度（m/d）。

在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流、弥散作用。

初始浓度定为0mg/L，具体表述为：

本次模拟将含水层各个边界均看做二类边界条件（Neumann边界），且穿越边界的弥散通量为0，具体可表述为：

式中：Г2为Neumann边界。

含水层弥散度具有明显的空间尺度效应，这一空间上变化影响溶质的弥散。通常介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4-5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。越来越多的室内外弥散试验不断地证实了孔隙介质中水动力弥散尺度效应的存在。

Geihar等（1992）将59个不同现场所获取的弥散度按含水层类型、水力学特征、地下水流动状态、观测网类别、示踪剂类型、数据的获取方法、水质模型的尺度等整理后，对弥散度增大的规律进行了讨论。Neuman（1991）根据前人文献中所记载的130余个纵向弥散度进行了线性回归分析，并综合前人发展的准现行扩散理论，对尺度效应进行了解释与讨论。李国敏等（1995）综合了前人文献中记录的弥散度数值按介质类型（孔隙与非孔隙的裂隙等介质）、模型类别（解析模拟与数值模拟）等分别作出弥散度与基准尺度的双对数分布，并分别给出了不同介质中使用不同模型所求出参数的分维数。根据数值模型所计算出的孔隙介质的纵向弥散度及有关资料与参数作出的 - 图示于下图，基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用研究区的近似最大内径长度代替。

如前述分析，由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。因此，本次计算依据下图，结合场区的具体水文地质条件，并从安全角度考虑，纵向弥散度参数值取为20m，水平横向与纵向弥散度的比值为0.2，垂向与纵向弥散度比值为0.02。

图 6.2-14 孔隙介质数值模型的—图

（2）水质模拟

1）网格剖分

为了尽可能真实地反映区内地下水的渗流状况，根据实际情况，采用规则长方体单元对调查评价区进行了较细致的剖分。其中，水平面上采用间距为10m等间距正交网格将模拟区剖分。剖分后的网格为191行、63列，计算域网格剖分图见下图；垂向上根据实际含水层分布情况将模型层剖分成1个模型层，为第四系中细砂、卵砾石等。

图 6.2-15 模型网格剖分

2）数字高程模型

模拟中的地面标高采用数字高程模型来表示，对模拟范围内数字化电子地形图进行处理，经过高程点提取、异常点剔出后获得模拟区原始高程数据。在此基础上，进一步采用克里格（Kriging）空间插值输入到模型（地面标高等值线图见下图）。

图 6.2-16 地表高层等值线图

3）顶底板插值

对于模型层底面标高，根据勘查施工的有关井孔资料，并结合出露情况来获取地层标高。考虑到井孔密度的不均一性，为较客观地刻画模型层的底面标高，本次模拟在对有关井孔资料的综合整理分析基础上，结合对区域地层分布规律的认识，对资料缺乏地区进行控制性插值，进而得到模型层的底面标高离散点数据，在此基础上采用克里格空间插值输入到模型层（模型底板标高等值线图见下图）。模拟区三维几何模型见下图。

图 6.2-17 底板高程等值线图

图 6.2-18 三维地层示意图

4）大气降水入渗补给设置

大气降水入渗补给设置：概化为面状问题，在模型中利用RCH模块处理。

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

式中：

Q降—多年平均大气降水入渗补给量（m3）；

αi—各计算分区大气降水入渗系数；

Pi—各计算分区多年平均降水量（m）；

Ai—各计算分区面积（m2）。

模型中计算大气降水入渗补给量时，将该补给量作用于最上一层活动单元，即当某地段第一层为透水不含水时（呈疏干状态，为非活动单元），大气降水补给量将作用于其下部含水的单元上（活动单元）α为降雨入渗系数，降水入渗分区依据模拟区地形地貌进行分区，降水入渗分区图见下图。

图 6.2-19 降雨入渗系数分区

评价区多年平均降水量为826.9mm，苏子河阶地面积为0.12km2，降雨入渗系数为0.32，苏子河级阶地降雨入渗补给量为86.9m3/d，山区沟谷面积为0.51km2，降雨入渗系数为0.20，降雨入渗补给量为231.1m3/d；评价区内总降雨入渗补给量为318.1m3/d。

5）侧向径流补给与排泄

模拟区的侧向径流补给量与排泄量根据达西公式进行计算：

式中：

Q径—地下水侧向径流补给量（m3/d）；

Ki—各断面渗透系数（m/d）；

Ii—各断面水力坡度；

Ai—各断面面积（m2）。

6）模型识别验证

①模型识别验证

选用2019年8月实测流场作为初始流场分别模拟计算2019年12月流场对模型进行识别和验证，通过不断的调整水文地质参数，以取得最佳的拟合效果。2019年8月实测流场与计算流场识别情况下图，计算流场与实测流场形态基本一致，通过与2019年12月流场进行验证（下图），模型拟合效果良好。根据实际调查结果，在模型中设置了14个水位观测井，各观测井实测水位与计算水位差值较小，拟合效果较好，表明所建立模型可靠，基本满足计算精度要求。

图 6.2-20 流场识别图

图 6.2-21 流场验证图

地下水水流模型中水文地质参数渗透系数K主要根据本次环境水文地质调查过程中抽水试验计算得出的结果，并结合岩性特征和经验值给定初始值，确定模型渗透系数分区图（见下图），通过模型识别，最终确定模拟所需的水文地质参数（见下表）。

图 6.2-22 水文地质参数分区

表 6.2-15 模拟区水文地质参数一览表

| 分区 | 渗透系数Kxy(m/d) |
| --- | --- |
| K1 | 0.9 |
| K2 | 5.1 |

（3）地下水环境影响预测与评价结果

按《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次地下水环境影响评价级别为二级。根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价项目建设后对地下水环境可能造成影响危害，并针对这种影响和危害提出防治策略，从而达到预防与控制环境恶化、保护地下水资源的目的。本次工作将采用数值模拟法进行预测与评价。

1）情景设置

①正常状况下厂区地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）设计地下水污染防渗措施，该项目可不进行正常状况情景下的预测。

正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染源为各管线、储槽、渗沥水池等跑冒滴漏。正常工况下各装置区、滤液处理池等均采取严格的防渗措施，发生跑冒滴漏时，防渗层阻隔了污染物与包气带的联系，污染物一般不可能渗入地下进入含水层。在项目生产过程中产生的废水与固体废物，经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外界环境。另外，本项目将建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测。综上，正常状况下，厂区生产过程对地下水环境影响小。

②非正常状况下厂区地下水影响分析

突发事故时，污染物大量泄漏，一般能及时发现并可通过一定方法加以控制，因此对地下水可能造成的影响主要是非正常情况下渗沥水持续渗漏对地下水的影响。渗沥水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层，污染潜水。并随地下水的流动和在弥散作用下，在含水层中扩散迁移。含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则渗沥水在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。

根据类比调查，无组织泄漏潜在区通常主要集中在装置区、管网接口、渗沥水处理池等处，生产装置的开关装置和管线维修时均有可能产生无组织排放。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如装置区无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。如果建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能产生废水的无组织泄漏，造成地下水的污染，特别是同一地点的连续泄漏，造成的水环境污染会更严重。

非正常状况下，渗沥水收集池底部发生泄漏，对地下水造成的影响。

2）预测场景及结果

a、垃圾处理场渗沥水调节池非正常状况

预设场景

垃圾分类处理场渗沥水调节池下游厂区边界处新建CJ01作为后期跟踪监测井，并安装水质在线自动监测系统，根据地下水流速、水力坡度、有效孔隙度等推算渗沥水池中污染物泄漏后运移到监测井的时间T。

式中：

| T | — | 时间（d）； |
| --- | --- | --- |
| L | — | 距离（m）； |
|  | — | 有效孔隙度； |
|  | — | 变化系数，≧1，一般取2； |
| k | — | 渗透系数（m/d）； |
| I | — | 水力坡度； |

将各参数带入上式，计算出T为30天，即渗沥水调节池泄漏后污染物运移30天到观测井，通过跟踪监测井实时监测发现后立即启动应急措施，将渗沥水调节池中污水抽出处理，渗沥水调节池清空维修时间为3天。

综上所述，将非正常工况情景设置为：渗沥水调节池防渗措施因老化、腐蚀等原因，防渗效果达不到设计要求，渗沥水持续泄漏30d后被发现，采取应急措施后，已泄漏的污染物仍继续向下游运移。

预测因子

根据工程分析章节内容，新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂收集并处理的污水为渗沥水调节池。渗沥水调节池中主要污染物为CODMn、氨氮。CODMn、氨氮均为其他类别污染物，综上所述，因此本次评价选择CODMn、氨氮作为预测因子，见下表。

表 6.2-16 预测因子一览表

| 污染物 | 氨氮 | CODMn |
| --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 2200 | 10000 |
| 位置 | 渗沥水调节池 | 渗沥水调节池 |
| 质量标准 | 0.5 | 3 |
| 标准指数 | 4400 | 3333.3 |

注： CODMn按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

预测源强及时段

垃圾分类填埋厂渗沥水调节池为1座62.5m×40m×1.8m钢筋混凝土建筑（最终尺寸以设计为准），水位最大运行高度为1.5m，渗沥水调节池浸湿面积最大为2807.5m2。

根据《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008），水池渗水量按照池体防水等级为三级时，任意100m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处，单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d。因此本项目渗沥水调节池浸湿面积为2807.5m2，正常情况下渗水量均不超过393.05L/d。非正常状况下，渗漏水按照正常的10倍计算，即本项目渗沥水调节池渗水量均为3930.5L/d。

本项目地下水污染预测源强计算结果见下表。预测时段按导则要求分别取100d和1000d。

表 6.2-17 非正常状况下地下水污染预测源强计算结果表

| 泄漏位置 | 预测因子 | 泄漏量（m3/d） | 污染物浓度(mg/L) | 渗漏时长（d） | 检出限（mg.L） | 评价标准(mg/L) | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗沥水调节池 | CODMn | 3.93 | 10000 | 0.33 | 0.05 | 3 | 潜水 |
|  | 氨氮 | 3.93 | 2200 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |  |

预测结果与分析

CODMn不同时段的影响范围、程度，最大迁移距离

根据预测情景及预测模型，模拟渗沥水调节池发生泄漏后，CODMn的影响范围、超标范围和最大运移距离见下表，污染物运移图见下图。

表 6.2-18 非正常状况下的CODMn预测结果

| 预测因子 | 预测时限 | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 最大影响距离（m） | 最大超标距离（m） | 下游最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn | 100天 | 40256 | 6939 | 169 | 88.7 | 10.8 |
|  | 1000天 | 162966 | 0 | 401 | 0 | 1.6 |

图 6.2-23 渗沥水调节池泄漏100天CODMn迁移范围

图 6.2-24 渗沥水调节池泄漏1000天CODMn迁移范围

从预测结果可以看出，在非正常工况下，渗沥水调节池发生泄漏，地下水中CODMn浓度在100d后超出了《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）Ⅲ类水标准，超标范围为40256m2，污染晕最大运移距离为169m，影响范围为6939m2，下游最大浓度为10.6mg/L，超标运移距离为88.7m，超标范围未超出厂区，未影响到下游敏感点；在1000d后浓度未出了《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）Ⅲ类水标准，影响范围为162966m2，污染羽最大运移距离为401m，下游最大浓度为1.6mg/L，未影响到下游敏感点。当项目运行大于1000d后，渗沥水泄露对环境影响可忽略不计。

氨氮不同时段的影响范围、程度，最大迁移距离

根据预测情景及预测模型，模拟渗沥水调节池发生泄漏后，氨氮的影响范围、超标范围和最大运移距离见下表，污染物运移图见下图。

表 6.2-19 非正常状况下的氨氮预测结果

| 预测因子 | 预测时限 | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 最大影响距离（m） | 最大超标距离（m） | 下游最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 100天 | 11921 | 1851 | 84 | 44 | 4.3 |
|  | 1000天 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |

图 6.2-25 渗沥水调节池泄漏100天氨氮迁移范围

从预测结果可以看出，在非正常工况下，渗沥水调节池发生泄漏，地下水中氨氮浓度在100d后超出了《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）Ⅲ类水标准，超标范围为1851m2，污染晕最大运移距离为84m，影响范围为11921m2，下游最大浓度为4.3mg/L，超标运移距离为44m，超标范围未超出厂区，未影响到下游敏感点；在1000d后浓度未超出了《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）Ⅲ类水标准，影响范围为0m2，未影响到下游敏感点。

（4）小结

根据预测结果可见，如发生非正常泄露，预测期内渗沥水调节池下游地下水中CODMn浓度超出《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中III类标准，对地下水环境有一定影响，但影响范围未超出厂区，且未影响到下游敏感保护目标。

车间地面、垃圾暂存池基础、污水管网、地沟、化粪池、储水池等严格防渗措施，采用防渗系数不大于1.0×10-7cm/s的铺设50mm厚混凝土，基础整体防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。

本处理场场区区除建筑物和构筑物外全部硬化，采用粘土或HDPE土工膜上铺设防渗混凝土地面，从而有效预防地下水污染。

场区围墙内侧建设100mm高连续围堰，防止场内污水事故排放进入外环境。

项目场区地下水流向下游500m范围内设置一眼地下水监控井，以便在垃圾综合利用处理场营运过程中按期监测地下水。

综上，渗沥水调节池泄漏工况隐秘性强，不易发现，应设置地下水跟踪监测井，安装在线监测设备，实时监测地下水水质，以便及时发现渗沥水泄漏状况，从而减轻对地下水环境的影响。另外，本项目将建立完善的风险应急预案，一旦发生泄漏，能从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

### 营运期声环境预测与评价

（1）噪声防治

①分类处理机、风机选用低转速设备，以降低噪声和震动。

②在风机的进出口处安装消声器或消声弯头，以减少风机噪音传出室外。

③设备与管道连接处采取隔震措施。在风机的进出口采用150mm 的夹不锈钢丝石棉帆布软接连接，水泵进出水管上采用可曲挠接头（避震喉），使设备震动与管道隔离。

④设备安装采取减震，隔震措施。设备均采用减震台座，通过弹簧减震器或橡胶减震垫减震和降低噪音。

⑤邻近室内环境要求较高的设备机房采用隔声门窗，机房内贴消声材料。冷却塔出口冲上。

⑥强化工作人员规范操作控制，保证在厂界处的噪声强度能满足标准要求。

（2）预测模式

采用噪声数学模式，计算预测敏感点噪声级。根据导则中有关规定，工业噪声源都按点声源处理。根据点声源噪声衰减模式，可估算出运营期间距声源不同距离处的噪声值。其预测模式如下：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB(A)；

Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB(A)；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1 m；

ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外无阻挡、阻碍设施，噪声源ΔL取零。

噪声值的叠加公式为：

（3）预测结果

本环评采用工程分析中给出的噪声源强值，噪声衰减的计算考虑距离衰减及构筑物屏障作用这两个主要衰减因素，对于声能在传播过程中受其他因素的影响（如地面吸收效应、雨雪雾和温度梯度的削减）在此忽略不计。以厂区中间作为点源位置，则声源中心与厂界距离详见下表。

表 6.2-20  噪声预测结果  单位：dB（A）

| 预测点 | 贡献值 | 达标情况 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 38 | 达标 | 昼间65，夜间55 |
|  | 夜间 | 38 | 达标 |  |
| 南厂界 | 昼间 | 28 | 达标 |  |
|  | 夜间 | 28 | 达标 |  |
| 西厂界 | 昼间 | 38 | 达标 |  |
|  | 夜间 | 38 | 达标 |  |
| 北厂界 | 昼间 | 39 | 达标 |  |
|  | 夜间 | 39 | 达标 |  |

本项目产噪设施经隔声减震措施处理、距离衰减处理后，项目厂界昼夜噪声贡献值均满足国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。

### 营运期固体废物预测与评价

本项目固废物产生情况及处理方式如下表：

表 6.2-21 固废物情况统计表

| 类别 | 污染物名称 | 主要成分 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (t/a) |  |
| 固废 | 一般固废 | 不可回收垃圾 | 砖头、碎玻璃等 | 2810.5 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  | 有机垃圾 | 有机土 | 20622.5 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  | 塑料垃圾、金属垃圾 | 塑料、金属 | 5767 | 回收后外售 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 危险废物（900-214-08） | 0.2 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 危险废物（900-039-49） | 0.4 | 委托有资质单位处理 |

（1）固体废物来源、分类及处理/处置方案

固体废弃物主要为恶臭气体处理产生的废活性炭、不可回收垃圾、塑料垃圾、金属垃圾、有机垃圾、废机油。

（2）固体废物环境影响分析

本技改工程项目产生的固体废弃物采取分类收集措施，本着“资源化、减量化、无害化”的处置/处理原则，均得到合理利用和处置/处理，严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，杜绝了二次污染的产生，因此，固体废物基本不会产生环境污染。

（3）危险废物环境影响分析

本项目设备维修产生的废机油，回收后委托有资质企业处理；

恶臭气体处置产生的废活性炭，回收后委托有资质企业处理。

建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，建立完善的规章制度。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。

本项目的固废排放去向是可行、可靠、合理的。固废治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的有关规定，杜绝了二次污染的产生。由于本项目固体废物全部进行了有序处置/处理，因此对环境影响较小。

### 营运期土壤环境预测与评价

工程营运期产生的废气主要是H2S和NH3，可能沉降至评价区周围土壤地面。重金属会在土壤中积累，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。H2S和NH3沉降至土壤上，如果暴露在阳光下，几天后就会分解；但如果埋在土壤中，其半衰期为10年以上，有可能污染土壤。工程设有烟气处理系统，对烟气采取了严格的治理措施，对土壤的影响降至最低，确保土壤环境质量不会出现恶化。在垃圾库和渗沥水池底部和侧墙均置入许多层防渗材料，以防渗沥水污染土壤。

采取以废气治理、分区防渗等措施后，本项目对项目周围土壤影响较小。

### 营运期生态系统影响预测与评价

本项目选址位于新宾镇生活垃圾填埋场西北侧，在选址上游已经设有截洪沟，可以有效防治水土流失；

本项目周边选择吸附性较强的植被种植，已吸附粉尘和防治水土流失；

本项目场址目前是一处山沟，项目建成后，生产工艺均在全封闭的车间内进行，并对场区进行美化绿化，对周围景观的影响是正面的。

本项目很重视疾病传播的防治，采取有效措施，如定期喷药、对道路和车辆及时清扫和清洗、尽量缩短垃圾在场停留时间、分拣车间地面每日清洗等，相对于目前项目服务区范围内垃圾不合理的堆放和运输，项目的建设对疾病传播的控制影响是正面的。

### 营运期社会环境影响分析

垃圾运输车辆在道路运输过程中对沿线造成的主要环境问题为恶臭影响，其次为交通噪声的影响。垃圾运输沿线的恶臭影响是目前国内垃圾焚烧发电厂较为集中的环境问题。

（1）垃圾运输路线恶臭影响分析

受有机易腐物及水分含量较高的特性影响，生活垃圾在收集运输过程中，因运输距离较长，易在运输车辆的密闭空间内发酵产生恶臭污染物和渗沥水等。一旦垃圾运输车辆的密封性能出现故障，将可能导致垃圾在运输过程中发生臭气泄露和渗沥水渗漏等现象。根据对垃圾焚烧发电厂周围居民的调查，垃圾运输车散发恶臭气体较大的是非密封垃圾运输车，密封垃圾运输车恶臭气体散发相对较小。垃圾运输车恶臭散发较强大多在夏季，由于瓜果蔬菜皮等有机物在夏季高温季节易发酵腐烂，因此恶臭的强度较大，影响范围较广，而在冬季则垃圾运输车散发的恶臭相对较小，一般垃圾运输车散发的恶臭使附近居民明显感到不适的影响范围约在20~50m。

根据正在编制的《抚顺市环境卫生体系“十三五”专项规划》，抚顺市2017年已新购置密闭垃圾车16台，2018至2020年计划陆续采购45台密闭垃圾运输车，逐步淘汰老旧敞口运输车辆，实现垃圾车全部密闭化。因此要求垃圾车运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的垃圾车运输垃圾；另一方面要求运输尽量绕开居住区，尤其是密集居住区。此外，要合理规划生活垃圾运输路线，沿线不得经过水源保护区和取水口等水环境敏感目标，不得经过居民集中区等环境敏感区域。运输路线由新宾镇环卫部门按照相关要求去制定。不在本项目评价范围内，本项目仅仅负责进厂后的垃圾处置。本环评建议运输过程中的环保措施如下：

根据目前国内外运营较为成功的垃圾收运系统运营经验，为确保垃圾运输过程中不会对运输路线沿线环境造成影响，建议负责垃圾运输的部门采取或加强以下措施：

①加强垃圾运输车辆的使用管理，定期检修，使车辆保持良好的使用状态；

②对驾驶员进行培训，要求驾驶员严格按照惯例规范操作，运输过程中保持车辆平稳，避免因颠簸而造成垃圾及渗沥水的撒漏，在垃圾贮坑倾泻垃圾时，按要求将车上渗沥水收集箱的渗沥水一并卸载；

③垃圾运输车辆在道路上形式的状况应有跟踪监督制度，发现违规行为及时纠正，如发现垃圾或渗沥水洒漏，应及时通知环卫工人清理；

因此，只要切实加强管理，完善垃圾转运系统，避免垃圾运输车辆在运输过程中出现垃圾及渗沥水的洒漏情况，就可以有效控制垃圾运输路线的恶臭影响。

（2）噪声影响分析

垃圾运输车辆噪声源强约85dB(A)，在无任何防护设施的情况下，车辆噪声随距离的衰减如下表所示。结果表明垃圾运输车辆行驶对沿线环境保护目标的噪声影响较小。

# 环境风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 评价等级的确定

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中分级判据见下表：

表7.1-1  环境风险评价分级判据

危险物质数量与临界量比值（Q）计算（附录C）：

通过查阅HJ169-2018附录B，本项目卫生填埋场产生填埋气体中含有甲烷，属于可燃性气体，但因含有二氧化碳等不可燃气体，其抗爆性能好；产生的气体导出后直接排放，无风险物资暂存，所以Q=q1/Q1=0<1。

由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势确定为Ⅰ，只做简单分析即可。根据导则要求，本项目可不设置环境风险评价范围。

## 环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标主要为临近村庄，具体情况如下表：

表 7.2-1 环境敏感目标统计表

| 环境要素 | 环境敏感点 | 方位 | 坐标 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |
| 环境空气 | 蓝旗村 | 东南 | 453.19 | -430.23 | 670 | 500 |
|  | 蓝旗朝村 | 东南 | 687.17 | -571.18 | 800 | 500 |
|  | 赵家堡子村 | 东南 | 1623.12 | -678.71 | 1766 | 800 |
|  | 南拨沟村 | 西南 | -1193.55 | -1623.49 | 1975 | 500 |
|  | 拨堡沟村 | 西南 | -1166.03 | -437.5 | 1200 | 400 |

注：①表中距离为项目边界距环保目标直线距离。

②坐标原点为分类填埋厂南侧边界（坐标：E124.948486°，N41.719312°）

## 环境风险物质识别

（1）主要危险物质

项目涉及的有毒有害物质主要有：NH3、H2S、CH4，详见下表。

表 7.3-1 物质危险性标准

| 序号 | 物质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 2.1类 易燃气体；极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险 |
| 2 | NH3 | 2.3类有毒气体；易燃，能与空气形成爆炸性混合物；急性毒性：大鼠吸入LC501390mg/m3 |
| 3 | H2S | 2.1类 易燃气体；有毒，是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用；急性毒性：大鼠吸入LC50 618mg／m3 |

（2）危险物质分布及影响途径

表 7.3-2 危险物质分布及影响途径

| 序号 | 物质 | 分布 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 垃圾仓库、分选车间、垃圾填埋场 | 空气沉降污染 |
| 2 | H2S | 垃圾仓库、分选车间、垃圾填埋场 | 空气沉降污染 |
| 3 | CH4 | 垃圾填埋场 | 空气沉降污染 |

### 源项分析

### 填埋气体火灾、爆炸

本项目存在的主要环境风险是填埋产生的的CH4，遇到明火产生火灾或爆炸风险。

由于本项目所填埋产生的CH4，因含有二氧化碳等不可燃气体，其抗爆性能好；产生的气体导出后直接排放，无风险物资暂存，对周围环境风险可控。

### 渗滤液泄漏事故

工程在运行过程中，废水主要来自填埋场渗滤液。这些废水主要含有机物、SS、NH3-N、TP、大肠菌群等有害成分。废水在排放过程中管道的泄漏、渗滤液收集池防渗不当等都会造成废水泄漏面下渗污染地下水；垃圾填埋场防渗层如有裂隙，运行后则垃圾场的渗滤液就会对场区及其下游的地下水产生影响。

导致泄漏主要原因为：渗滤液中的高酸碱、盐分引起衬垫防渗性能改变；衬垫材料不良或施工不当引起衬垫失效；基础不均匀沉降引起的衬垫破裂；方案选择或计算失误导致的衬垫设计不合理而引起衬垫失效；人为破坏引起衬垫失效。

### 洪水冲击

垃圾卫生填埋场正常运行的条件下，不会对场区周围的环境产生污染。但在连续大雨或暴雨的情况下，由于垃圾填埋场防洪导排水系统故障，使填埋库区雨水不能及时排出，或由于填埋库区外四周地表降水汇集，洪水冲击进入填埋库区而导致渗滤液量显著增大，或由于运行管理不善，废水处理和储存设施出现故障，污水未经处理外溢，可能引发环境污染事故。

本垃圾填埋场依照国家相关标准和技术规范进行设计及施工，防洪导排水系统完备，因此在连续大雨或暴雨的情况下，不会出现洪水导排不畅冲击填埋场的情况。

根据上述分析及风险识别结果，确定本项目最大可信事故为：填埋气体（主要为甲烷）聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故、场区污水和垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故。

## 环境风险分析

### 填埋产生的气体火灾、爆炸风险

本项目存在的主要环境风险是填埋产生的的CH4，遇到明火产生火灾或爆炸风险。

由于本项目所填埋产生的CH4，因含有二氧化碳等不可燃气体，其抗爆性能好；产生的气体导出后直接排放，无风险物资暂存，对周围环境风险可控。

### 场区污水和垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故影响分析

工程在运行过程中，废水主要来自填埋场渗滤液。如果发生渗滤液泄漏事故，可能会是填埋场所在区域及其下游的地下水环境受到污染。本项目近期就曾发生因渗滤液调节池渗漏发生的渗滤液泄露事件。根据对周边地下水环境的监测，可知，事件造成的地下水影响范围很小，影响不明显，发现后及时采取措施，可以接受。

## 环境风险防范措施及应急要求

### 环境风险防范措施

根据本项目特点，环境风险应采取以下措施：

#### 填埋产生的气体火灾、爆炸事故防范应急处理措施

1）在存储区准备消防灭火器；

2）厂区内包括废水处理设施、垃圾库房、分选车间、二次分选车间、危废暂存间等车间进行重点防渗处理；项目厂界围墙内建设100mm高围堰；

3）项目厂区上游建设有截洪沟；

4）项目设置单独的危废暂存间，并设置围堰。

#### 渗滤液事故防范应急处理措施

（1）渗滤液收集系统

渗滤液收集系统可因管道堵塞、破裂或设计有缺陷而失效，设计渗滤液收集系统时每个部分都必须认真地进行。

1）管道堵塞

造成管道堵塞的原因有：

①细颗粒的结垢——渗滤液中的细颗粒或由收集沟中带出的粘土的沉积会引起管道结垢。为了降低土壤结垢的可能性，在渗滤液沟中最好使用地用织物或过滤布。

②微生物增长——生物堵塞是因为渗滤液中存在微生物。与生物堵塞有关的因素有渗滤液中的碳氮比、营养供给和土壤温度等。

③化学物质沉淀——化学沉淀导致的堵塞，可能是由化学或生物化学过程引起的。控制化学沉淀过程的因素有pH值的变化、CO2分压的改变以及蒸发作用。

定期清洗管道，可以有效地减少生物或化学过程引起的堵塞。为防备溢出，可以建一浅的混凝土检修孔（人孔）。通常清出管是沿倾斜方向安置。如果安放成近于直角，则它与渗滤液管的联结也应采用平缓弯头。用于清洗目的的机械设备有三种类型：通条机、缆绳机和爬头。

2）管道破裂

在填埋场的建造过程和启用期内，如所选管道强度不够，可能发生管道的破裂。渗滤液收集管最好高强度的PVC塑料管，为了防止破裂，渗滤液管应该小心施工，只有当渗滤液沟准备就绪后，才能将渗滤液管搬到现场安装，并应避免重型设备自其上方压过。

（2）防渗衬层渗漏检测系统

为保证防渗结构的完整性，本生活垃圾填埋场建设地下水监测设施，该系统用于检测衬层系统的有效性和地下水水质的变化。提标改造完成后设置2个监测井，用于监测地下水质。同时在生活垃圾填埋场投入运行之前，已经对衬层系统的完整性、渗滤液导排系统与地下水导排系统等的有效性进行质量验收，能确保填埋场的安全运行。

（3）防渗层断裂的可能性及防范处理

防渗层断裂主要是由于选址不当或施工不符合技术要求引起基础不均匀沉降所致。对于已经多方勘察确定的本项目场址，应首先加强防渗层施工的技术监督和工程监理，确保工程达到技术规范要求。在运行期间，注意监测渗滤液产生的数量，当发生原因不明且难以解释的渗滤液数量突然减少的现象时，应首先考虑防渗层断裂。应尽快查明断裂发生的位置，确定能否采取补救措施，同时对填埋场径流下游方向的监测井、饮用水井和土壤进行监测，通知当地居民，预测影响水质和土壤变化的范围及程度。尤其当饮用水受到严重污染时，须向有关部门报告和禁止饮用本地区地下水的范围和持续时间，并按有关规定交纳排污罚款和赔偿费用。

要防范填埋场渗滤液泄漏污染事故，应采取以下几项措施：

①选择合适的防渗衬里，粘土压实、设计规范，施工要保证质量；

②要让渗滤液排出系统通畅，以减少对衬层的压力；

③在垃圾填埋过程中要防止由于基础沉降、撞击或撕破，穿透人工防渗衬层，防渗层要均匀压实；

④设置导流渠、泄洪沟等，减少地表径流进入场地；

⑤渗滤液集水系统应有适当的余量，承担起多雨、暴雨季节的导排；

⑥选择合适的覆土材料，防止雨水渗入；

⑦当抽水用的泵或竖管损坏时，应有备用设备将渗滤液移出；

⑧设立观测井，定期监测，发现问题及时处理；

若渗滤液发生大规模泄露，应停止填埋，立即封场，同时在填埋场地下水径流下游开挖若干水井，形成地下水漏斗区，抽出渗滤液返回填埋场渗滤液处理系统进行处理。

#### 垃圾堆体沉降事故防范处理措施

垃圾中的有机组份持续长时间的降解过程，导致垃圾堆的自压缩与沉降，可能导致垃圾堆体沉降或滑动，产生不稳定风险。

为保证垃圾堆体的稳定性，在各填埋区和分区之间建垃圾坝，保证垃圾堆坡脚稳定和免遭雨水冲刷，坝体采用浆砌石坝。

填埋区设有渗滤液导排系统，且垃圾堆体层层压实，并在填埋区外设有排雨水沟，将外部雨水导出，不会进入库区，减少了堆体对坝体的压力，保证了坝体的稳定性。

以上措施有效地保证了垃圾堆体的稳定性，可避免滑坡的发生。

#### 危险废物混入风险措施

为防止危险废物混入垃圾填埋场的防范措施有：

（1）生活垃圾收集时，严格执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），严禁将生活垃圾和工艺垃圾特别是危险性废弃物混合一起。

（2）严禁将其它有毒有害废弃物送至生活垃圾填埋场，如发现不按规定执行，应按有关法律法规予以经济处罚，直至追究法律责任。

（3）对填埋场服务范围内的单位和个人加强宣传，使公众分清生活垃圾、工业固废和危险废物的本质区别，以及混合填埋的危害，使公众自觉遵守处理场的垃圾入场规定。

### 应急要求

（1）应急救援组织。建设单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。

（2）现场事故处置

火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂进行灭火。转移火场周围的易燃物质，以防扩大火源。

渗滤液事故排放应急措施：迅速切断事故源头，尽快维修处理装置，阻截渗滤液进入下水道、排洪沟等外环境的通道。并采用污水泵对渗滤液进行回收，将其导入渗滤液调节池进行回收处理。

防洪应急：每年雨季来临前，检查场址内外防洪导排系统是否正常；遇暴雨及强降雨天气，及时与当地气象部门联系，做好防洪应急包括防洪器材和预案。

（3）对于正在发生的大小事故，应有紧急应对措施

对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有关部门联系，应设有抢险车辆，并对有关人员配有联络电话，30分钟内赶到指定地点，对于相应的抢险工具，材料应放在指定地点。

## 分析结论

（1）分析结论

本项目风险物质储存量较小，在严格执行风险防范措施，并制定相应的应急预案后，可有效控制企业的环境风险，对周围环境影响较小。

（2）简单分析内容表

表 7.6-1 环境风险评价自查表

| 建设项目名称 | 新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 蓝旗村 |
| 地理坐标 | 经度 | 124.948733 | 纬度 | 41.720049 |
| 主要危险物质及分布 | 填埋产生的气体；渗滤液 |
| 环境影响途径及危害后果 | 传播途径为空气，由于产生量较小且不存储，所以不会对周围环境造成影响；渗滤液传播途径为地下水和土壤，经分区防渗处置后不会对环境造成影响 |
| 风险防范措施要求 | 1）在存储区准备消防灭火器； 2）厂区内包括废水处理设施、垃圾库房、分选车间、二次分选车间、危废暂存间等车间进行重点防渗处理；项目厂界围墙内建设100mm高围堰； 3）项目厂区上游建设有截洪沟； 4）项目设置单独的危废暂存间，并设置围堰。 5）设置地下水监测井，监测防渗层渗漏情况 6）严禁将生活垃圾和工艺垃圾特别是危险性废弃物混合一起 |
| 填表说明 |  |

## 环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表见下表。

表 7.7-1 环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | CH4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 2000人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2G□ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1√ | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4□ |
|  | P值 | P4□ | P2□ | P3□ | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3□ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ□ | Ⅰ√ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简单分析√ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ | 易燃易爆□ |
|  | 环境风险类型 | 泄露√ | 火灾、爆炸引发伴生/此生污染物排放□ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水□ | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法√ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点-1度，最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点-2度，最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 加强运行阶段的生产管理，建立健全管理制度，制定详细的岗位操作规程等；建立完善的设备管理制度、维修保养制度和完好标准；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度；建立事故应急抢险救援预案并定期进行演练，形成制度等。 |
| 评价结论与建议 | 通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 |
| 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# 污染防治对策与可行性分析

通过对建设项目环境影响的全面评价，在掌握当地的自然和社会环境特征、生态环境特征以及项目的工艺流程、工艺特点、排污特征以及排污对环境影响的范围和程度的基础上，结合评价区域的环境功能和该项目的生产技术水平，力求提出合理可行、实用有效的防治措施，对工程设计、环境治理提出具体要求，体现“以防为主、防治结合、可持续发展”的环保思想，做到既要发展经济，又要保护环境。

## 施工期环境保护措施

### 施工期大气污染防治措施

（1）扬尘

为减轻本项目施工期间对环境产生的不利影响，采取如下的防治措施。

①施工场地主要干道必须进行硬化措施，避免施工道路产生扬尘。尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度。本项目厂区内地面均已硬化。

②车间内及车间周围，应采取洒水等抑尘措施；避免扬尘污染。

③建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

④施工结束后须及时清理现场、清运垃圾，并进行软硬覆盖。运输建筑垃圾是应当采用密闭方式清运。

⑤严格限制施工时间，要求在早6：00到晚10：00之间作业。

施工单位应参照采取控制及防治措施；采取以上措施后，可减轻工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。施工期厂界粉尘达到《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中扬尘排放浓度限值，1.0mg/m3（郊区和农村地区）。采取上述措施后可有效抑制扬尘的产生，减小对周边环境的影响。

（2）车辆及施工机械废气

施工中，对施工机械及施工车辆进行妥善管理和及时检修，并加强对施工机械和车辆的保养工作；由于项目施工机械及车辆废气均为间歇性排放，且使用的燃料为清洁能源轻柴油，污染物排放量较小，同时施工区域地形开阔，空气流动条件较好，因此车辆及施工机械废气对环境影响较小。对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩等。

### 施工期水污染防治措施

（1）生活污水排入现有防渗旱厕，堆肥还田。

（2）施工产生的废水收集后进入沉淀池沉淀，进入沉淀池沉淀，沉淀后的回用作地面降尘洒水使用；池内泥浆弃土定时挖出，与建筑垃圾一并运到管理部门指定的建筑渣土堆放场地妥善堆存处置。

在采取上述措施后，施工期项目产生的废水一般不会对周边地表水环境产生不利影响。

### 施工期噪声污染防治措施

(1) 合理安排施工时间

施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。此外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。

(2) 合理布局施工场地

①避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。

②尽量将高噪声设备远离敏感区域。

(3) 降低设备声级

①设备选型上尽量采用低噪声设备等。

②固定机械设备，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

③对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。

④暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

(4) 降低人为噪声，按规范操作机械设备。

运输车辆噪声

由于施工期交通运输可能影响项目周边居民生活，应采取以下措施：

(1) 合理安排施工及车辆出入，尽量避免夜间运输、装卸。

(2) 适当限制大型载重车辆的车速，尤其进入声敏感点区时，杜绝鸣喇叭，避免对项目周边的敏感区域造成影响。

(3) 对运输车辆定期维修、养护。

### 施工期固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为施工垃圾、弃土和生活垃圾，若随意排放，将影响环境卫生和人群健康，因此，必须将其运送到指定地点堆放处置。

施工垃圾及弃土：主要是施工中建筑材料下脚料、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等固体废物。对于该类固体废物，建设方可考虑将其筛分后用作回填、回用、造型等。对不能利用的垃圾需按照有关规定，将建筑垃圾及弃土运送至指定的弃渣堆放场。施工期生活垃圾经垃圾桶集中收集后运至指定地点堆放，最后由当地环卫部门进行处置。

## 营运期环境保护措施

### 大气污染防治措施

目前处理恶臭气体进行收集处理的方法主要有焚烧法、洗涤吸收法、吸附法、高级氧化法、生物法及掩蔽法，每种处理方法各有其优缺点.

（1）填埋场恶臭气体治理措施

在开挖区域内喷洒恶臭抑制剂可以有效抑制恶臭的产生；另外按照由西向东的开挖顺序开挖，将开挖出的混合垃圾运分类填埋厂处理。每日工作完毕，为了减少污染须进行场地临时覆盖和消毒，可采用LDPE膜进行覆盖。

（2）分选车间、废水处理车间恶臭气体治理措施

分选车间、废水处理车间产生的恶臭气体主要为H2S和NH3，在密闭车间内经管道收集后进入臭气处理车间处理，采用活性炭吸附处理废气（吸附效率0.4kg/kg活性炭），处理后气体经20m高排气筒达标排放。

每套活性炭吸附装置一次装填活性炭量约为0.1t，每半年更换一次活性炭，更换下来的活性炭属于危险废物，需要暂存在危险废物暂存间中，委托有资质单位统一处理。

另外在厂区内喷洒恶臭抑制剂可以有效抑制恶臭的产生。

采用以上措施后，可有效治理厂区内产生的恶臭。

### 废水污染防治措施

#### 废水污染防治与控制原则

（1）按“清污分流、节约用水、一水多用”的原则，将本工程废水种类进行细化，清洁水直接回用，不能直接回用的废水处理达标后回用，减少补给水量，做到废水零排放。

（2）采用技术先进、工艺成熟、简单集中的废水处理流程。

（3）选用技术先进、价格合理的循环水处理设备，杜绝淘汰产品的出现。

#### 废水治理措施

生产废水和生活废水收集后，经自建污水处理设备处理达标后，水利用吸污车运送至新宾镇污水处理厂处理。

MBBR一体化生化处理设备内置先进的生化处理工艺。主体工艺是运用生物膜法的基本原理，充分利用了活性污泥法的优点，克服了传统活性污泥法及固定式生物膜法的缺点。该方法有效提高了反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。由于其中填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好养菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。

污水通过倒排管收集至渗滤液收集池，经过渗滤液收集池预处理后（渗滤液收集池容积4000m3，确保污水停留时间超过12h），由生化单元内高浓度的活性污泥在一定的氧气供应条件下，按照设计参数和流程运行，将污水中有机污染物质经过转化分解吸收，高效去除，使出水满足设计标准，并且产泥量小，不对环境造成危害。该设备经过工艺的合理设计和优化组合，处理效率高，操作管理简便，节约投资费用和运行成本，对环境无二次污染。

图 8.2-1 MBBR污水处理系统流程图

（3）依托新宾镇污水处理厂可行性分析

1）新宾镇污水处理厂处理工艺依托可行性分析

新宾镇污水处理厂采取反渗透膜处理工艺，处理废水为新宾镇综合污水，由于本项目产生污水经自建污水处理厂处理后，可以达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，所以依托新宾镇污水处理厂处理本项目废水从工艺角度可行。

经自建污水处理设施处理后污水中，总贡、总镉、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889 表2规定。

2）新宾镇污水处理厂处理能力依托可行性分析

新宾镇污水处理厂处理污水能力为1.5万t/d，现污水处理量约为0.9万t/d。本项目废水产生量为23.16t/d（小于污水处理厂处理量的0.5%，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889 规定）。本项目经处理后的废水暂存在有效容积为200m3的废水收集池内，每天由吸污车运送至新宾镇污水处理厂处理。新宾镇污水处理厂的剩余处理能力满足本项目废水量处理要求。

3）废水运输至新宾镇污水处理厂可行性分析

污水处理厂于本项目支线距离约4km，运输路径主要途径S104省道，运输长度约为7km。运输距离较短，运输路径简单，所以本项目利用吸污车将废水运输至新宾镇污水处理厂是可行的。

综上所述，本项目污水依托新宾镇污水处理厂处理方案可行。

### 地下水环境影响保护措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

#### 防渗措施

1、源头控制措施

源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的污染物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料储罐、污水储存及处理构筑物采取相应的措施；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防控措施

分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程分析及可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。

根据项目实际情况，把整个厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，按照对地下水污染的轻重分别设防。拟建项目采取的各项防渗处理具体措施如下：

①重点污染防治区

重点防渗区包括垃圾填埋场、渗滤液收集池、污水处理设施、垃圾库房、分选车间、二次分选车间等车间为，制定防腐、防渗措施，其他重点污染防治区防渗方案为：砂土垫层（压平夯实）＋土工布＋HDPE膜＋砂砾卵石保护层＋钢筋混凝土面层（混凝土防渗等级不小于P8）渗透系数不大于1.0×10-9cm/s。危险废物和工业固废贮存场所防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。

②一般污染防治区

一般防渗区包括臭气处理车间等，该区域采取防渗措施进行设计。一般污染防治区防渗采用砂土垫层（压平夯实）＋垫层＋砂砾卵石保护层＋钢筋混凝土面层（混凝土防渗等级不小于P6），渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

简单防渗区包括办公区等基本不产生污染物的区域，按照常规工程进行设计和建设。

本项目污染区划分及防渗等级见下表。

表 8.2-2 本项目污染区划分及防渗等级要求一览表

| 分区 | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染区泄露后，可及时发现和处理的区域和部位 | 臭气处理车间 | 采用防渗系数不大于1.0×10-7cm/s的铺设20mm厚混凝土；该防渗性能要求与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）第6.2.1条等效； |
| 重点防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露厚，不能及时发现和处理的区域和部位 | 循环水池、垃圾仓库、分选厂房、废水处理车间、可燃垃圾车间 | 采用防渗系数不大于1.0×10-7cm/s的铺设50mm厚混凝土 |

分区防渗图见下图。

图 8.2-2 本项目分区防渗图

图 8.2-3 分类填埋厂分区防渗图

#### 监管措施

加强地下水保护，需定期对地下水进行监测，为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取分区防渗等管理措施和技术措施：

### 噪声防治措施

本项目选用的设备噪声一般在90dB(A)左右，噪声污染防治主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取设备合理设计及选型、基础减震、厂房隔音、合理布置、绿化降噪等措施。

①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品，在设备订购时要提出对噪声的控制指标，从源头上控制高噪声的产生。

②对于产噪设备均做减震处理，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，可减振至原动量1/10-1/100，降噪20dB(A)以上。

③分类处理机、泵分类放置在厂房中，其隔声量不低于20dB(A)。给水泵等设备配备隔声罩、加隔振垫等措施减小噪声。

④在总图布置时考虑声源方向和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪作用。

采取以上措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，噪声防治措施可行。

### 固体废物处置措施

按照《国家危险废物名录》、《辽宁省工业固体废物污染控制标准》判别，本项目产生的固体废物包括危险废物、一般固废及生活垃圾，固废种类多，且产生量较大。根据本项目产生的固体废物的不同特性，在固体废物处理方面本着尽量减少废物排放、优先考虑综合利用的原则，对其进行综合利用和处置。

（1）一般固废物治理

1）有机垃圾

有机垃圾产生量为20622.5t/a，收集存放在有机垃圾仓库中运往垃圾填埋场处理。

2）塑料、金属垃圾

塑料、金属垃圾产生量为5767t/a，经收集后，由建设单位统一外收集处理。

3）不可回收垃圾

不可回收垃圾产生量为2810.5t/a，经收集后，运送回蓝旗村垃圾填埋场处理。

4）污水处理栅渣、污泥

本项目一体化污水处理设备还会产生少量的栅渣和污泥，日产日清，每日与不可回收垃圾一起清运至垃圾场填埋，因量很小，不予核算。

（2）危险废物

1）废活性炭

废活性炭来源于恶臭处理车间，主要是吸附恶臭后的活性炭，产生量约为0.4t/a，暂存至危废暂存间，并委托有资质的企业回收处理。

2）废机油

本项目废机油主要来源于每年的设备检维修，产生量约为0.2t/a，暂存至危废暂存间，并委托有资质的企业回收处理。

4）危废暂存间设置要求

收集到的危险废物，用收集桶转运至危废暂存间，危废暂存间设置要求如下：

- 单独设置贮存间，要求密闭、防风、防雨、防嗮，设置库门，并安放门锁。

- 贮存间地面和裙角做防渗处理，放置木焦油收集桶的位置需要设置围堰（可用焊接的铁质托盘代替），围堰容积需能容纳存放危废物资可能外溢的量。

- 危废暂存间悬挂危险废物标识牌

- 防渗处理要求：至少2mm厚其他人工防渗材料（渗透系数≤10-10Cm/s）

- 建立危险废物管理台账

综上所述，本项目产生固废物均能得到合理的处置，不会对环境造成二次污染。

## 封场期污染防治措施分析

### 填埋气体治理措施

环评要求封场后，仍然保留气体导排系统、防渗层、雨水导排层，最终覆土层及植被层。并要求气体导排系统须与导气竖管相连，导气竖管应高于最终覆土层上表面100cm以上，确保气体顺利排出。措施符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，防治措施可行。

### 渗滤液治理措施

环评要求封场后进入后期维护和管理阶段的生活垃圾填埋场应继续处理垃圾渗滤液，并定期监测，直至垃圾渗滤液减少。保证封场后垃圾渗滤液有效处理，措施符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，防治措施可行。

### 生态恢复措施

填埋场封场覆盖系统的目的是将垃圾、渗滤液和填埋场气体包覆起来，同时防止雨水、空气和动物进入其中。封场的作用一方面为以后填埋场地的利用打下基础，另一方面减少渗入垃圾堆体中的降雨量。

本工程终场覆盖系统结构层（自垃圾堆体由里向外）确定为：排气层+防渗粘土层＋植被层的结构形式。封场后顶面坡度不小于5%，以利于降雨的自然排出。

排气层采用6mm厚的土工排气网。防渗粘土层选用当地取材便利的粘土，要求渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度应为300mm。植被层由厚度为300mm的营养土质和植被组成，以保护填埋场覆盖层免受风霜雨雪的侵害。同时，植被层为填埋场最终的生态恢复层，它能美化周边环境，防止雨水冲蚀土壤，利于径流的收集及导排。

填埋场封场后将栽植人工植被。但是，填埋气以及伴随出现的高温是影响植物生长的主要制约因素。所以，垃圾填埋场封场两年时间内一般不宜种植木本植物，以种植灌木如红叶小檗、金叶女贞、小龙柏等为主，根据灌木不同的植株生长程度，株行距一般大于或等于0.5m×0.5m为适宜。

# 总量控制分析

## 实施污染物总量控制的意义

实施污染物排放总量控制是落实两个根本性转变的需要。我国环境污染严重的症结在于经济增长和经营粗放。实施污染物排放总量控制，将促进资源节约、产生结构调整、技术进步和污染治理，推动经济增长方式的转变。

实施污染物总量控制是推行可持续发展战略的需要。实施可持续发展战略已被列为我国未来一段时期内国民经济和社会发展的重要知道方针。运用环境保护法律和行政手段实施污染物排放总量控制，便于操作和考核，有利于推动可持续发展在我国的实施。

## 污染物总量控制的目的原则

目前环境管理实施的是区域污染物排放总量控制，即区域排污量在一定时期内不得突破一定量。因此项目的总量控制应以不突破区域总量为目的，将项目纳入其所在区域中，对项目自身及区域总量情况进行分析。

## 污染物总量控制因子

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环境保护部，环发[2014]197号）以及《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽宁省环境保护厅，辽环发[2015]17号），本项目选择COD、氨氮、氮氧化物、SO2作为污染物排放总量控制因子。

## 污染物总量平衡方案

本项目（总量计算按照污水处理厂排放浓度COD：50mg/L,NH3-H:5 mg/L）COD排放量0.42t/a，NH3-N排放量为0.042t/a。

表 9.4-1 项目总量排放统计表

| 污染物分类 | 建设项目总量t/a |
| --- | --- |
| COD | 0.42 |
| 氨氮 | 0.042 |
| VOC | 0 |
| NO2 | 0 |

# 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，它是从整体角度衡量建设项目需要投入的环保投资，以及所起到的环境和经济效益，充分体现建设项目经济效益、社会效益与环境效益对立与统一的关系。通过分析项目经济收益水平、环保投资及其运转费用与可能取得效益间的关系，说明项目的环保综合效益状况。

建设项目环境影响经济损益分析，不但因其经济收益分析受到多种风险因子的影响，而且对项目各项环保设施投入、环保设施运行费用和环境社会收益进行经济量化评估存在一定困难，尤其环境收益，按其表现分为直接的货币效益和间接的货币效益，所以只能进行定性和半定量化的分析与评述。

## 经济社会效益分析

本项目拟投资3700万元，在蓝旗村垃圾填埋场西北侧开展分类填埋厂项目，实现分类处理能力36500t/a（100t/d），能带来显著的环境效益。

本项目可安排劳动就业20人，在完善自身技术力量的同时，可为公司的可持续发展提供强大动力。为当地提供大量就业岗位，缓解就业压力，对推动抚顺市经济社会的快速发展起着显著作用。

## 环境效益分析

本项目实施后，能有效利用塑料、金属和有机废物垃圾，并能减少生活垃圾填埋量，实现新宾镇生活垃圾的“资源化、减量化、无害化”。

## 环保投资估算

根据工程分析和环境影响预测结果可知，本项目建成投产后产生的废气、废水、噪声及固废将对周围环境产生一定的影响，因此必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应的环保资金投入，使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境影响降低到最小程度。

本项目环保投资费用主要包括废水、废气、隔声设施及固废治理等措施，根据初步估算，本项目总投资3700万元，其中环保投资额为196万元，占总投资的5.3%，详细概算见下表。

表 10.3-1 项目环保投资概算     万元

| 阶段 | 项 目 | 污染源 | 设备名称、内容 | 投 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气治理 | 恶臭气体治理 | 2套活性炭吸附装置+20m排气筒 | 20 |
|  |  |  | 在线监测设备 | 10 |
|  | 废水治理 | 废水 | 2t/h，MBBR一体化污水处理设备1套 | 20 |
|  |  |  | 厂区防渗 | 100 |
|  |  |  | 厂区导排管网 | 10 |
|  | 噪声治理 | 车间噪声 | 厂房隔声 | 10 |
|  |  | 设备噪声 | 消声设施 | 2 |
|  |  |  | 基础减震 | 2 |
|  | 地面硬化 | - | 厂区地面、道路硬化 | 20 |
|  | 例行监测 | 厂区 | 委托监测 | 2 |
| / | 总计 | / | / | 196 |

## 环境经济损益分析

本项目拟投资建设的各项污染治理措施均能有效削减污染物排放量：

（1）本项目生产废水、生活废水收集处理后转运至污水处理厂。

（2）生产过程中排放的工艺废气经尾气净化装置处理后均可达标排放。

（3）设备选用低噪声设备、隔声、消声等措施，减少噪声对厂界的影响，同时改善工作环境，保护劳动者的身心健康。

（4）本项目固废经过处理处置后，不产生二次污染。

（5）本项目采取的环保措施经济可行、技术可靠，为保护环境、减少污染物的排放量提供了有力的保证。

由以上分析可知，本项目经济效益显著，社会效益良好，在采取切实可行的环保措施后，可确保污染物达标排放。由此说明，该项目环保投资具有较好的环境经济效益。

# 环境管理与监测

企业在生产运行阶段对周围环境产生一定影响，为减轻或消除这些不利影响，需要建立健全环境保护管理机构，制定环境监测计划，及时掌握项目造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获得的效益，以便进行必要的调整与补充。根据环境监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。

## 环境管理

开展企业环境管理的目的是在项目施工阶段和运营阶段履行监督与管理职责，确保项目在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督监察工作，掌握项目实际存在与潜在的环境影响，制定针对性的环境管理计划与管理措施。

### 环境管理基本原则

本项目开展环境管理应遵守环境保护法规有关规定，针对本企业特点，遵循以下基本原则：

（1）按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。

（2）把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。

（3）加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。

### 环境管理机构和职责

分类填埋厂应健全环保机构，成立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络，负责组织、落实、监督全厂的环境保护工作。根据工程实际情况建立安全环保部门，具体负责建设工程的环保、生产安全管理工作，配备专职环保管理干部，负责与省、市、区环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保管理制度的执行情况，检查备品备件的落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全厂的环保管理水平。其主要指责为：

（1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。

（2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录。

（3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环保设施的日常维持和维修。

（4）负责组织制定和实施环保设施出现故障源应急计划。

（5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。

（6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改进和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。

（7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环境意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。

（8）安排各污染源的监测工作。

（9）建立企业与周边居民和谐同存良好生存环境，也是确保企业可持续发展的关键。

本项目建成投产后，其环境管理将纳入公司环境管理体系，并按新项目要求的原则，在搞好生产管理的同时，更加注重搞好环境管理。

### 完善环保规章制度

分类填埋厂应制定《环境保护管理制度》、《环保科工作职责》、《一体化环保考核制度》等相应的环保规章制度，健全环保设备安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩。每月考核，真正使管理工作落到实处，有效地提高设备的运转率和去污效率，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。

## 环境监测

### 排污口规范化

项目建成后，各废气排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。

对无组织排放源应加强管理和采取多种预防措施，防止其产生或最大限度减少其产生量。

### 环境监测计划

垃圾处置设施必须建立分析实验室并取得资质认证，配备相应的分析手段和分析仪器。本项目环境监测可充分利用本项目中心实验室内的分析设备和设施进行，除对垃圾进行成分分析外，还应根据设施的具体情况开展与之相应的必要环境监测项目。环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》进行。

为了保证施工期和营运期本项目周围的环境得到有效保护，根据《排污单位自行监测技术指南导则》（HJ819-2017）初步拟订了以下环境管理计划，见下表。

表 11.2-1  本项目环境管理计划

| 阶段 | 项目 | 主要管理内容 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 场地：料堆和贮料场统一布置，沙石料场设苫布；对运送材料的卡车遮盖、及时清洗轮胎，控制扬尘。 |
|  | 废水 | 施工现场：对施工废水设置沉淀池；生活污水：施工人员生活污水集中处理。 |
|  | 固废 | 生活垃圾：施工人员生活垃圾定点收集，定期清理清运。 工业垃圾：一般固废物和危险废物，定期集中处置。 |
|  | 噪声 | 选用低噪设备，经常保养润滑，禁止夜间施工，减少鸣笛。 |
| 营运期 | 废气 | 对排气筒排放口排放废气定期进行监测、记录。 |
|  | 废水 | 保证生产废水、生活废水及时转运。 |
|  | 固废 | 加强固废管理，保证一般固体废物及时清运，防止随乱堆放；危险固废须按照危险固废转移办法，委托有资质的单位处置处理。 |
|  | 噪声 | 加强对风机、泵等主要噪声设备管理和维护，降低设备噪声。 |
|  | 环境 | 加强厂区绿化、环境卫生管理。 |
|  | 培训 管理 | 对操作人员定期进行操作技能和环境保护方面的培训，加强操作人员的事业心和责任感，严格按照操作规程办事，管好、用好环保设施，充分发挥其治理效能。 |
|  | 事故 应急 | 事故应急体制健全，人员安排到位；应急自控设施器材：数量足够，处于正常工作状态；安全阀等非正常排放系统正常；组织定期演习；编制泄漏火灾事故应急预案。 |

#### 废气污染源监测

（1）监测点设置

对垃圾分选和废水处理系统，在其臭气处理装置排气筒中安装在线自动监测系统。对烟气中尚不能连续自动监测项目按常规方法监测，在烟囱上按规范要求留有监测孔。

另外，气化车间周围10m（或50m）之内的范围设无组织排放大气污染物监测点，同时在厂区上风向、下风向各设一个无组织污染物采样点。

（2）监测频率

在线监测系统连续监测，并要求在线监测系统要与抚顺市环保局联网。

（3）监测项目

恶臭气体在线监测系统监测的项目为：NH3、H2S；每年至少要对排放口进行一次监测。

大气污染物的无组织的排放监测按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）要求进行，监测项目为臭气浓度、粉尘。

（4）执行标准

大气污染物排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

#### 噪声监测

监测项目：等效连续A声级。

监测位置：厂界噪声、周边最近居民点的环境噪声。

监测周期：厂（场）界噪声每季监测一次。

噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行监测。

#### 地下水监测

（1）监测点布设

本项目共布设地下水监测井3眼，在厂区上游布设1眼背景监测井；在厂区下游布设2眼污染监视井。地下水污染监控井监测层位，应以承压含水层为主。

（2）监测频率

在运行的第一年，每月至少采样监测一次，正常情况下每季度至少一次。

（3）监测项目

监测项目：pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、COD、Cl-、SO42-、NO3-、氨氮、F-、铁、铜、锰、锌、砷、镉、汞、铅、铬、氰化物等共20项。同时监测地下水位、水温。

（4）执行标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848―93）中的Ⅲ类标准。

#### 土壤监测

监测项目：pH、45项基本因子监测。

取样位置：厂址处、厂址北侧1.0km处和厂址南侧0.5km处，共3个点位。

监测周期：每年1次。

### 监测数据的管理

实施自动连续监测的，其监测系统要与抚顺市环保局联网。污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报抚顺市环保局。所有监测数据一律归档保存。

对垃圾焚烧炉运行工艺参数实施电脑控制自动化调节，保证设施的主要工艺参数能在规定的范围内自动调整，取得最佳的处置效果。

## 污染源排放清单一览表

本项目工程概况及污染物排放清单汇总表见下表：

表 11.3-1 污染物排放清单

| 序号 | 工程类别 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 | 分类填埋厂+生活垃圾填埋场 |
| 二 | 公用工程 | 消耗量 | 自供及依托情况 |
| 1 | 供电系统 | 283万kw·h/a | 农村电网 |
| 2 | 供水 | 1898m3/a | 依托供水管网 |
| 三 | 原辅材料 | 单位 | 用量 |
| 1 | 活性炭 | t | 0.4 |
| 2 | 灭蝇剂、除臭剂 | t | 2 |
| 四 | 产品方案 | 产生量 | 质量指标 |
| 1 | 生活垃圾分选 | 100t/d |  |
| 五 | 污染物排放情况及环保措施 |
| / | 类别 | 排放源 | 污染物 | 排放量t/a | 环保措施 |
| 1 | 废气有组织排放 | 分类车间 | H2S | 0.0078 | 活性炭吸附+20m排气筒 |
|  |  |  | NH3 | 0.00078 |  |
|  |  | 废水处理车间 | H2S | 0.00042 | 活性炭吸附+20m排气筒 |
|  |  |  | NH3 | 0.00018 |  |
| 3 | 废水 | 污水 | 水量 | 8562.9t/a | 自建MBBR系统处理后利用吸污车运送至新宾镇污水处理厂 |
|  |  |  | CODcr | 1.9t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.17t/a |  |
| 4 | 噪声 | 分类处理、风机等 | Leq(A) | / | 建筑隔声，设备减振 |
| 5 | 固体废物 | 车间 | 不可回收垃圾 | 2810.5 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  |  | 有机垃圾 | 20622.5 | 填埋场修复、填坑、绿化用土 |
|  |  |  | 塑料垃圾、金属垃圾 | 5767 | 回收后外售 |
|  |  |  | 废机油 | 0.2 | 委托有资质单位处理 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.4 | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 地下水 | / | / | / | 按一般、重点防治区作分区防渗 |

## “三同时”验收一览表

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为：

（1）建设单位向当地环保主管部门申请试生产。

（2）建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

（3）建设单位自行组织“三同时”验收。

项目建成后，“三同时”验收一览表如下。

表 11.4-1 “三同时”验收一览表

| 项目 | 环保设施名称 | 数量 | 治理措施及效果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水、生产废水 | MBBR一体化污水处理设备 | 1 | 处理能力25t/h，处理达标后每周运送至新宾镇污水处理厂 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准 |
|  |  | 化粪池 | 1 | 有效容积50m3，水池上方加盖 |  |
|  |  | 废水暂存池 | 1 | 有效容积200m3，水池上方加盖 |  |
|  | 恶臭气体 | 臭气处理系统 | 1 | 活性炭吸附+20m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 臭气处理系统 | 1 | 活性炭吸附+20m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 噪声 | 发电机组 | 隔声设备、空气进出口处加装消音器 | / | 厂界噪声达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 鼓引风机 | 加装隔音箱、消声器 | / |  |  |
|  | 各类泵体 | 减振、隔声 | / |  |  |
|  | 分类处理机 | 隔声、加装消音器 | / |  |  |
| 固废 | 垃圾储存 | 防渗措施 | / | 采用防渗系数不大于1.0×10-7cm/s的50mm厚混凝土，基础整体防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020））； |
|  | 废机油、废活性炭 | 危废暂存间 | 1座 | 20m2，采用后防渗系数不大于1.0×10-7cm/s的50mm厚混凝土，基础整体防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。 | / |
| 其它 | 监测仪器 | 烟气在线分析仪 | 2套 | 烟囱上安装在线烟气监测仪，能对H2S、NH3、温度及流速实施实时监测，信号送控制室和现场显示。 | / |
|  |  | 在线监测显示屏 | 1套 | 在厂区明显位置设置显示屏，显示在线监测的各项指标数据。 | / |

# 产业政策、选址及规划布局合理性分析

## 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类中第四十三项相关规定“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，所以本项目属于鼓励类。

## 与法律法规相容性分析

### 与水污染防治行动计划要求符合性分析

根据国务院于2015年4月2日发布的《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号文件），拟建项目与国发[2015]17号文件符合性分析见下表。

表 12.2-1 拟建项目与国发[2015]17号文件符合性分析

| 具体要求 | 拟建项目情况 |
| --- | --- |
| 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 拟建项目为垃圾分类处理项目，不属于“十小”企业。符合要求。 |
| 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 拟建项目为垃圾分类处理项目，不属于“十大”企业。符合要求。 |
| 落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。中央企业和国有企业要带头落实，工业集聚区内的企业要探索建立环保自律机制。 | 本项目监测工作委托环保系统监测机构进行，符合要求。 |

### 与大气污染防治行动计划符合性分析

根据环境保护部于2013年9月10日发布的《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）文件，拟建项目与国发[2013]37号文件符合性分析见下表。

表 12.2-2 拟建项目与国发[2013]37号文件符合性分析

| 具体要求 | 拟建项目情况 |
| --- | --- |
| 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 拟建项目为采用电取暖供热方式（办公室），未建燃煤锅炉，符合要求。 |
| 调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。 | 根据《辽宁省主体功能区规划》，项目所在区域为优化开发区域。符合要求。 |

### 与《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析

根据辽宁省人民政府于2018年10月13日颁发的《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》辽政发【2018】31号文件相关要求，拟建项目符合性分析如下。

表 12.2-3 拟建项目与辽政发【2018】31号文件符合性分析

| 具体要求 | 拟建项目情况 |
| --- | --- |
| 大力培育绿色环保产业。壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。积极推行节能环保整体解决方案，加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态，培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。 | 拟建项目可以有效治理新宾镇及临近村庄的生活垃圾，达到“减量化、资源化、无害化”的要求 |
| 开展生活垃圾收集站和城市污水处理厂恶臭治理。生活垃圾收集站要保持地面平整，要密闭且设置给排水设施和除臭设施，不得残留垃圾、积水，现有敞开式收集站要规范卫生防护措施，并逐步改造为密闭式收集站。县级以上污水处理厂产生恶臭污染物的生产工艺、装置和处理单元设立密闭排气系统，经过脱臭净化设施后稳定达标排放。2018年，率先解决群众反响强烈的问题，梳理生活垃圾收集站和城市污水处理厂恶臭投诉企业清单，启动试点治理项目；2019年，全省生活垃圾收集站开展恶臭治理，启动居民投诉多的重点区域内的城市污水处理厂恶臭治理工程；2020年基本完成生活垃圾收集站和县级以上污水处理厂恶臭治理。 | 拟建项目采用封闭厂房、新建恶臭处理装置、喷洒恶臭抑制剂等措施，可有控制恶臭气体排放问题。 |

### 与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

根据国务院于2015年5月28日颁发的《土壤污染防治行动计划》的相关要求，拟建项目符合性分析如下。

表 12.2-4 拟建项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

| 具体要求 | 拟建项目情况 |
| --- | --- |
| 建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。建立村庄保洁制度，推进农村生活垃圾治理，实施农村生活污水治理工程。整治非正规垃圾填埋场。深入实施“以奖促治”政策，扩大农村环境连片整治范围。推进水泥窑协同处置生活垃圾试点。鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。 | 拟建项目可以有效治理新宾镇及临近村庄的生活垃圾，达到“减量化、资源化、无害化”的要求 |

### 与重点区域大气污染防治“十二五”规划符合性分析

根据环境保护部于2012年10月29日发布的《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》文件，拟建项目与环发[2012]130号文件符合性分析见下表。

表 12.2-5 拟建项目与环发[2012]130号文件符合性分析

| 具体要求 | 拟建项目情况 |
| --- | --- |
| 新建项目必须配套建设先进的污染治理设施火电、钢铁烧结机等项目应同步安装高效除尘、脱硫、脱硝设施。新建水泥生产线必须采取低氮燃烧工艺，安装袋式除尘器及烟气脱硝装置。新建燃煤锅炉必须安装高效除尘、脱硫设施，采用低氮燃烧或脱硝技术，满足排放标准要求。重点控制区内新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等重污染项目与工业锅炉必须满足大气污染物排放标准中特别排放限值要求。火电项目实施时间与规划发布时间同步，其他行业实施时间与排放标准发布时间同步。 | 本项目无二氧化硫和氮氧化物产生，符合文件要求 |

### 与辽宁省大气污染防治条例符合性分析

根据辽宁省人民代表大会常务委员会于2020年3月20日组织实施的《辽宁省大气污染防治条例》文件相关要求，拟建项目符合性分析如下。

表 12.2-6 拟建项目与《辽宁省大气污染防治条例》符合性分析

| 具体要求 | 拟建项目情况 |
| --- | --- |
| 第三十三条 发展改革、工业信息化、环境保护等有关部门应当落实国家高能耗、高污染和资源性行业准入条件规定，严格控制煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点产能过剩行业新增项目。 | 拟建项目为垃圾分类处理项目，不属于产能过剩项目，符合要求。 |
| 对现有钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业项目，按照国家和省有关规定开展清洁生产审核。 |  |
| 第三十三条 禁止直接排放有毒有害大气污染物。在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的工业企业，应当采取安装收集净化装置等防治措施，并保证环保设备正常运行，达到国家和省规定的排放标准。 | 拟建项目为垃圾分类处理项目，主要大气污染物为H2S和NH3等，各排污点均设置净化设备，符合要求。 |

### 工程与与大伙房饮用水水源保护区相符性分析

根据《辽宁省人民政府关于调整大伙房饮用水水源保护区（抚顺部分）的批复》(辽政[2019]110号)规定（见附件）。经与大伙房饮用水源保护区（抚顺部分）主要拐点坐标一览表及示意图比对，本项目位于大伙房饮用水水源准保护区。

根据《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例》（2020年3月20日修正，准保护区内为控制建设区，禁止下列活动:a、新建、扩建对水体污染严重的建设项目；b、在水域内清洗装载过有毒有害物品的车辆、船舶、机械和容器等；c、超过国家或者省规定的污染物排放标准和总量控制指标排放水污染物；d、法律、法规规定的其他可能污染准保护区内水源的活动。

本项目为生活垃圾集中治理项目，在严格实施各项环保措施后，生产废水、生活废水经自建污水处理设施处理后排入新宾镇污水处理厂，企业不设排污口，因此不会对周围水环境带来严重污染，所以该项目的建设选址符合《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例》要求。

### 与政策符合性分析

（1）垃圾处理技术政策

2010年，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、环境保护部发布《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号），提出了选择垃圾处理技术的基本原则和指导性意见；本项目与建城[2010]61号相符性分析见下表。

表 12.2-7 与建城[2010]61号文要求相符性分析

| 序号 | 建城[2010]61号要求 | 工程实际情况 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应实现密闭化生活垃圾收集和运输，防止生活垃圾暴露和散落，防止垃圾渗沥水滴漏，淘汰敞开式收集方式。 | 由新宾镇环卫部门负责收集和运输，运输采用专用密闭式垃圾运输车，可防止暴露、散落和滴漏。 | 是 |
| 2 | 对于土地资源紧张、生活垃圾热值满足要求的地区，可采用焚烧处理技术。 | 本项目进炉垃圾平均低位热值高于5000kJ/kg，当地卫生填埋场地缺乏，土地紧张，可采用焚烧处理技术。 | 是 |

本项目建设符合《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）的相关要求。

（2）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）

本项目选址与《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）相符性分析见下表。

表 12.2-8 与CJJ90-2009要求相符性分析

| 序号 | CJJ90-2009要求 | 工程实际情况 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合城市总体规划和环境卫生专项规划的要求 | 符合相关规划要求 | 是 |
| 2 | 厂址应选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标少的区域 | 环境评价范围内没有其他环境敏感区 | 是 |
| 3 | 应满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区 | 本项目不在上述区域内。 | 是 |
| 4 | 厂址不应受洪水、潮水及内涝的威胁 | 满足要求 | 是 |
| 5 | 厂址与服务区应有良好的道路交通条件 | 垃圾的进厂道路与S104公路相连，交通非常方便。 | 是 |
| 6 | 厂址应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件 | 生产用水取自供水管网，生产、生活污水经处理达标后运送至新宾镇污水处理厂。 | 是 |

## 选址合理性分析

本项目位于新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村北侧（分类填埋厂位于垃圾填埋场西北侧），地形地貌为开山形成的相对平整的场地，可用平地面积10.5公顷，地面标高为360m～370m，周围为开山后形成的悬崖陡壁，最大高差约10m，具备本工程建设所需要的基本条件。

本项目服务对象包括新宾镇及周围乡村。各村屯多建设有垃圾转运站，垃圾经集中收集转运至垃圾处理场,运距较为合理。

## “三线一单”相符性分析

①生态保护红线

本项目拟建地位于新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村，根据《抚顺市土地利用总体规划（2006-2020）》调整方案（2017年9月）以及《抚顺市城市总体规划（2011-2020）》，本项目的实施未涉及生态保护红线。

②环境质量底线

本项目实施过程中要求严格落实各项污染防治措施，确保大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等达到环境功能区要求。本项目排放的主要污染物：烟尘、H2S和NH3总量指标均可以通过区域削减等方式解决，故本项目的实施不会影响环境质量底线。

③资源利用上线

本项目采用先进的生产工艺和设备，具有较高的清洁生产水平，通过利用垃圾分选，将部分生活垃圾资源化，同时，将部分废水、固废资源化利用可取得较好的环境、经济双重效益，符合相关要求。

④环境准入负面清单

本项目属于城市基础设施建设，对照《产业结构调整指导目录（2020年本）》，本项目所属行业、规划选址、清洁生产水平及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，其采用的生产工艺、实施的生产规模、产品及使用原料等均未列入环境准入负面清单内。

综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。

## 小结

（1）本项目厂址位于新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村，项目周边无自然保护区、风景名胜区、人文遗迹等。

（2）项目建成后，对周围环境影响较小。

由此可以得出，在确保本项目建设与该区的规划相符，与其产业布局相适应的情况下，本项目建设是合理、可行的。

# 结论

## 项目建设内容

新宾满族自治县住房和城乡建设局拟投资3700万元建设垃圾分类填埋厂，设计处理规模：分类处理能力36500t/a（100t/d）。

## 污染物产生及排放情况

### 废气产生及排放情况

本项目废气中主要污染物H2S排放量为0.00822t/a，NH3排放量为0.00096t/a。

### 废水产生及排放情况

本项目生产废水、生活废水经自建污水处理设施处理达标后，由吸污车转运至新宾县污水处理厂处理。

### 噪声产生情况

本项目正常工况噪声源主要来自各生产装置的分类处理机、风机等。工程主要采用加设减震、隔声罩、消声器并布置在室内等方式降低噪声源强，使设备噪声源强控制在75dB(A)以下。

### 固体废物

本项目主要固体废物产生量：一般固废物分类综合处理，不会对环境造成影响；危险废物主要为废机油、废活性炭。废机油、废活性炭暂存在厂房危险废物暂存库内，委托有资质单位进行无害化处置。

## 环境质量现状及影响评价

### 环境空气质量现状及影响评价

通过监测结果可以看出，本项目建设场地及周围环境敏感点各污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求，表明项目周边环境空气质量现状较好。

### 地表水环境质量现状及影响评价

从监测结果可以看出，苏子河监测断面除COD外，其他污染因子现状浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，表明苏子河地表水环境现状较好。

### 地下水环境质量现状及影响评价

从监测结果可以看出，本项目所在区域总硬度、铁、锌和氯化物外不符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中3类标准。

### 声环境质量现状及影响评价

通过监测结果可以看出厂区四周环境噪声质量现状较好，厂界各监测点位噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，表明该区域声环境质量现状较好。

### 土壤环境质量现状及影响评价

通过类比监测结果可以看出厂区四周土壤环境质量现状较好，所有监测点位各项污染因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2019）中第二类用地筛选值的要求。

## 环境影响预测及评价

### 环境空气影响预测及评价结果

本项目排放的废气污染物能够满足相应的标准限值要求，经预测最大落地浓度占标率较小，不会对周围环境造成明显影响，无需设置大气防护距离。

### 地表水环境影响预测及评价结果

本项目生产废水和生活废水经自建污水处理设施处理后，利用吸污车运送至新宾镇污水处理厂，项目建设对区域地表水影响较小。

### 地下水环境影响预测及评价结果

采取防渗等有效的措施后，正常情况下本项目不会对地下水产生影响。

### 声环境影响预测及评价结果

本项目采取相应的噪声治理措施后，经预测项目建成投产后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，本项目建设对声环境影响较小。

### 土壤环境影响预测及评价结果

本项目采取相应的治理措施后，本项目对项目周围土壤影响较小。

## 污染防治对策与措施

本项目的“三废”污染防治措施主要包括：

（1）恶臭气体经处理设施处理合格后达标排放。

（2）根据排出固废的性质，采取不同处置方式。危险废物（废机油、废活性炭）委托资质单位妥善处置。

（3）采用低噪声设备；对高噪声设备，安装隔音、消音设施；设计中尽量采取合理布局，防止噪声叠加和干扰；采取多种隔音、吸声措施，加强厂界绿化，减少噪声对周围环境的污染。

## 总量控制指标

本项目实施后废水运送至新宾镇污水处理厂处理达标后排放COD排放量0.42t/a，NH3-N排放量为0.042t/a。污染物总量指标在新宾镇范围内平衡，并作为考核指标向抚顺市环保局备案，总量控制指标可以满足要求。

## 环境管理与监测

项目比较完善的环保管理制度和营运期监测方案，对公司污水排放源、环境空气、声环境、地下水环境等要素进行了全面监测。

## 环境影响经济损益分析

本项目实施后，环境效益显著，社会效益良好，在采取切实可行的环保措施后，可确保污染物达标排放。由此说明，该项目环保投资具有较好的环境经济效益。

## 政策相符性

本项目为生活垃圾处理项目，项目的实施符合国家和辽宁省产业政策要求。

## 选址合理性分析

本项目建设地点位于新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村（蓝旗村垃圾填埋处理场西北侧），项目周边无自然风景区等保护目标存在，平面布局合理。

## 公众参与调查结论

本项目按照生态环境部令 第四号《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1）文件的规定，接受委托后的七天内在“辽宁英瑞环境科技工程有限公司官网”进行环境影响评价第一次公示，公示时间为2021年7月15日～2021年7月25日，共计10个工作日，http://www.0245.net.cn/bulletin/content/2021-07/15/content_240773.html。

本项目按照规定，根据本项目环评报告书征求意见稿完成后，采用两种方式进行公示，（1）网站公示，在“辽宁英瑞环境科技工程有限公司官网”进行征求意见稿公示、http://www.0245.net.cn/bulletin/content/2021-08/19/content_242300.html；公示期为2021年8月19日～2021年8月29日，共计10个工作日（2）张贴公告，在本项目周边自然村落进行张贴告示。（3）在《辽沈晚报》进行了环评报告书征求意见稿的公示。

公示期间（2021.7.15~2021.7.25；2021.8.19~2021.8.29）未收到公众对本项目的反馈意见。

## 建议

1、搞好日常环境监督管理，确保污染治理设施长期正常运行，以保证污染物的达标排放，杜绝非正常排放。

2、做好安全生产的管理工作，制定相应的应急措施和方案，避免重大环境安全事故的发生。

3、同时加强该区域环境污染治理力度，以便在促进当地经济发展的同时，保护好当地的区域环境。

## 综合评价结论

综上所述，新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目符合国家和辽宁省产业政策及抚顺市总体规划，项目选址在新宾满族自治县新宾镇蓝旗朝鲜族村，厂址选择合理；周围环境空气质量、声环境质量均满足当地环境功能区划要求；拟建项目选择的技术成熟先进，污染防治措施可行，本项目排放的废气、废水和噪声均能做到达标排放，对环境的影响较小，环境风险在可以接受范围内。

环评认为，在严格执行“三同时”制度和国家、辽宁省、抚顺市各项环保法规以及认真落实本次评价提出的各项污染防治措施和事故应急方案前提下，本项目从环保角度分析是可行的。

# 附件1 监测报告1

# 附件2 监测报告2

# 附件3 征地补偿协议

# 附件4关于调整大伙房饮用水水源保护区（抚顺部分）的批复

# 附件5委托书

环评委托书

辽宁英瑞环境科技工程有限公司：

根据规划，我单位拟在抚顺市新宾满族自治县新宾镇蓝旗村建设生活垃圾分类处理项目。项目规模为日分类处理生活垃圾100t。根据《中华人民共和国环境影响评价法》与《建设项目环境保护管理条例》，现委托贵单位编制《新宾满族自治县新宾镇垃圾分类填埋厂项目》环境影响报告书。望接受委托后，尽早开展工作。

新宾住房和城乡建设局

2019年8月26日

# 附件6用地情况说明文件